## Slide 1: IPV6

## Slide 2: IPV6
概述
IPV6地址规范
IPV6报文
IPV6/IPV4过渡方法

## Slide 3: IPv4面临的问题
地址不够
  网络数，主机数
核心路由器爆炸
  严重影响转发速度
不能支持现代应用
  多媒体实时应用
  移动计算
不安全

## Slide 4
IPv4的补丁方法
NAT 内部地址
CIDR(Classless Inter-Domain Routing)
  Class A,B,C,D Prefix
RSVP(Resource reSerVation Protocol)
Mobile IPv4
IPsec 为IPv6设计，搬到IPv4
Notes: 对于那些永远不需要与其他网络合并或直接访问公用网络的网络，NAT很适合。潜水艇上的IP网络就可能非常适合使用专用地址：它不太可能与另一艘潜水艇上的网络合并在一起，也不太可能需要直接连接到其他网络或公用网络。如果两个以上使用专用网络地址的网络需要合并，例如两个使用专用IP地址的银行要把他们的ATM机合并，那么最终形成的网络很可能需要进行重新编号以避免IP地址的冲突。

## Slide 5
设计新协议
理想
  全新
现实
  新的关键部分，其他少动
  IPv6取代IPv4，其他少量改动，如 TCP 等
Notes: IPv6协议规范在1995年底提交IETF并获得批准。软件厂商最早在1996年就已经开始提供IPv6网络协议栈的测试版。1997年，测试产品和实验性的IPv6骨干网(6BONE)已经就位，但是到了1998年升级的势头缓慢下来。无论如何，最近还无法确定一个明确的“交割”日期。相反，将逐渐出现向IPv6过渡(后续章节讨论)，IPv4与IPv6将共存并交互。
向IPv6的过渡最有可能从高端而不是从最终用户开始，即一些机构和ISP可能会先在其骨干网络中首先实现IPv6。即便如此，这些机构中也会有一部分会先去解决两千年问题，从而进一步降低过渡的速度。但是不管怎么说，只要应用开发者开始递交基于IPv6的新产品，那么向IPv6发展的速度就将大大加快。尽管与两千年问题相比，该问题在最终期限上具有较大的灵活性，IPv6的计划也不容拖延太久。

## Slide 6
IPv6新加特性
地址大小为128位
扩展的地址层次结构
报头格式简单
增加扩展头
支持多媒体, 实时传输
可扩展的协议，支持安全等

## Slide 7
IPv6优势
如果一个地址重量为一克
IPv4地址空间相当于 个帝国大厦
1
76
IPv4 =
IPv6地址空间相当于56,713,727,820个地球
IPv6
x
567亿 =
2128 addresses
  = 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,770,000,000

## Slide 8: IPv6优势
8 |
IPv6优势
即插即用
良好移动
更高网络安全
网络安全
  无状态地址配置，无需手工配置或使用专用服务器，即插即用自动获取IPv6 地址。
即插即用
IPSec强制实现，提供数据机密性、数据完整性、数据源验证和防重放服务
2
1
完善QoS
流标签使基于流的QoS实现更简捷，有助于实时数据流的处理
IPv6报头简化设计，提高QoS处理效率。
3
良好移动
  MIPv6实现移动节点与通信对端通信路径一致
  满足未来移动设备对地址空间的海量需求
4

## Slide 9: IPv6远景
Car
SD
MMC
SD
MMC
SIM
Mobile
IC Card
Intranet
Information
Office
Game Machine
Telephone
PC
DVD
Audio
TV
STB
DVC
Personal
Information
Home
Map Information
Outdoor
SD
MMC
E-Tower
♪
Digital
contents
Street/Shop
IPv6
Notes: 9

## Slide 10: IPV6
概述
IPV6地址规范
IPV6报文
IPV6/IPV4过渡方法

## Slide 11: 冒号十六进制记法 (colon hexadecimal notation)
每个 16 位的值用十六进制值表示，各值之间用冒号分隔
68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:960A:FFFF
零压缩(zero compression)

## Slide 12: 点分十进制记法的后缀
CIDR 的斜线表示法仍然可用
60 位的前缀 12AB00000000CD3 可记为： 12AB:0000:0000:CD30:0000:0000:0000:0000/60
或 12AB::CD30:0:0:0:0/60
或 12AB:0:0:CD30::/60
但不可记为：
12AB:0:0:CD30/60 或 12AB::CD30/60
Notes: 不能把最后的0省略

## Slide 13: 特殊地址
未指明地址
  16 字节的全 0 地址，可缩写为两个冒号“::”
  这个地址只能为还没有配置到一个标准的 IP 地址的主机当作源地址使用
环回地址： 0:0:0:0:0:0:0:1（记为 ::1）
基于 IPv4 的地址
  前缀为 0000 0000 保留一小部分地址与 IPv4 兼容
  IPv4与IPv6 同时存在时，有结点不支持IPv6
本地链路单播地址
Notes: 唯一的本地IPv6单播地址（ULA，Unique Local IPv6 Unicast Address）
在RFC4193中标准化了一种用来在本地通信中取代单播站点本地地址的地址。ULA拥有固定前缀FD00::/8，后面跟一个被称为全局ID的40bit随机标识符。
站点本地地址（Site-Local Addresses）
对于无法访问internet的本地网络，可以使用站点本地地址，这个相当于IPv4里面的private address（10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, and 192.168.0.0/16）。它的前10个bit是1111 1110 11，它最后是16bit的Subnet ID和64bit的interface ID，所以它的前缀是FEC0::/48。
链路本地地址（Link-Local Addresses）
用于同一个链路上的相邻节点之间通信，相当于IPv4里面的169.254.0.0/16地址。Ipv6的路由器不会转发链路本地地址的数据包。前10个bit是1111 1110 10，由于最后是64bit的interface ID，所以它的前缀总是FE80::/64
例如：FE80::1

## Slide 14: IPv6地址类型
单播(unicast)
  传统的点对点通信
多播(multicast)
  一点对多点的通信
任播(anycast)
  IPv6 增加的一种类型
  任播的目的站是一组计算机，但数据报在交付时只交付其中的一个，通常是距离最近的一个
Notes: 单播地址的层次结构和3个概念级别：全局已知的公共网络、单独的网点、单个物理网络
Aggregatable Global Unicast Addresses 可聚集的全球单点传送地址
Link-Local Address 链路本地地址
Site-Local Address 网点本地地址
Unspecified Address 未指定地址
Loopback Address 回送地址
IPv6 Addresses with embedded IPv4 address 内嵌有IPV4地址的IPV6地址

## Slide 15: 结点与接口
IPv6 将实现 IPv6 的主机和路由器均称为结点
IPv6 地址是分配给结点上面的接口
  一个接口可以有多个单播地址
  一个结点接口的单播地址可用来唯一地标志该结点

## Slide 16: 全球单播地址的等级结构
IPv6 扩展了地址的分级概念，使用三个等级
  全球路由选择前缀，占 48 位
  子网标识符，占16 位
  接口标识符，占 64 位
第一级
第三级
接口标识符
（64 位）
子网
标识符
（16 位）
第二级
全球路由选择前缀
（48 位）
位 0 48 64 127

## Slide 17: EUI-64
IEEE定义了一个标准的 64 位全球唯一地址格式 EUI-64
EUI-64 前三个字节（24 位）仍为公司标识符，但后面的扩展标识符是五个字节（40 位）
较为复杂的是当需要将 48 位的以太网硬件地址转换为 IPv6 地址

## Slide 18: 把以太网地址转换为 IPv6 地址
0xFFFE
低 24 位
cccccc1gcccccccccccccccc 1111111111111110
cccccc0gcccccccccccccccc
位 0 8 24 47
位 0 8 24 40 63
IEEE 802 地址
接口
标识符
低 24 位
I/G 位
G/L 位
G/L = 1
Notes: 主机A 的以太网MAC 地址是 00-AA-00-3F-2A-1C。首先，通过在第三个和第四个字节之间插入 FF-FE 将其转换为 EUI-64 格式，其结果是 00-AA-00-FF-FE-3F-2A-1C。然后，对 U/L 位（第一个字节中的第七位）求反。第一个字节的二进制形式为 00000000。将第七位求反后，变为 00000010 (0x02)。最后的结果是 02-AA-00-FF-FE-3F-2A-1C，当转换为冒号十六进制符号时，成为接口标识 2AA:FF:FE3F:2A1C。结果是，对应于 MAC 地址 00-AA-00-3F-2A-1C 的网络适配器的链接本地地址是 FE80::2AA:FF:FE3F:2A1C。

## Slide 19: IPV6
概述
IPV6地址规范
IPV6报文
IPV6/IPV4过渡方法

## Slide 20: IPv6 数据报的一般形式
基本
首部
扩展
首部 1
扩展
首部 N
…
数 据 部 分
选项
IPv6 数据报
有效载荷

## Slide 21: IPv6 数据报的首部
IPv6 的首部长度固定为 40 字节，称为基本首部(base header)
取消了不必要的功能，首部字段数只有 8 个
取消了首部的检验和字段，加快了路由器处理数据报的速度
在基本首部的后面允许有零个或多个扩展首部
所有的扩展首部和数据合起来叫做数据报的有效载荷(payload)或净负荷。

## Slide 22
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
有效载荷（扩展首部 / 数据）
IPv6 的
基本首部
（40 B）
IPv6 的
有效载荷
（至 64 KB）

## Slide 23
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位t）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
扩展首部 / 数据
IPv6 的
基本首部
（40 B）
IPv6 的
有效载荷
（至 64 KB）
有效载荷（扩展首部 / 数据）

## Slide 24
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
版本(version)—— 4 位。它指明了协议的版本，对 IPv6 该字段总是 6

## Slide 25
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
通信量类(traffic class)—— 8 位。这是为了区分不同的 IPv6 数据报的类别或优先级。目前正在进行不同的通信量类性能的实验。

## Slide 26
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
流标号(flow label)—— 20 位。 “流”是互联网络上从特定源点到特定终点的一系列数据报， “流”所经过的路径上的路由器都保证指明的服务质量。
所有属于同一个流的数据报都具有同样的流标号。

## Slide 27
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
有效载荷长度(payload length)—— 16 位，它指明 IPv6 数据报除基本首部以外的字节数（所有扩展首部都算在有效载荷之内），其最大值是 64 KB

## Slide 28
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下一个首部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
下一个首部(next header)—— 8 位，它相当于 IPv4 的协议字段或可选字段

## Slide 29
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
跳数限制(hop limit)—— 8 位。源站在数据报发出时即设定跳数限制。路由器在转发数据报时将跳数限制字段中的值减 1。
当跳数限制的值为零时，就要将此数据报丢弃。

## Slide 30
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
源地址—— 128 位。是数据报的发送站的 IP 地址。

## Slide 31
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
目的地址—— 128 位。是数据报的接收站的 IP 地址。

## Slide 32: IPv6扩展首部及下一个首部字段
IPv6 把原来 IPv4 首部中选项的功能都放在扩展首部中，并将扩展首部留给路径两端的源站和目的站的主机来处理
数据报途中经过的路由器都不处理这些扩展首部（只有一个首部例外，即逐跳选项扩展首部）
极大提高了路由器处理效率
Notes: IPv4头包含了一个可变长的选项字段。IP选项用于指示一些特殊的功能。在最初的规范中没有定义这些选项，但最终增加了关于安全性和选路功能的选项。选路选项中包括一个记录路由的功能，让每个处理包的路由器都将自己的地址记录到该包中，另一个时间戳功能让每个路由器在包中记录自己的地址和处理包的时间。另外还有源选路选项：“宽松源选路”指明包在发往其目的地的过程中必须经过的一组路由器，而“严格源选路”则指定了该包只能由列出的路由器处理。

## Slide 33: 六种扩展首部 （ RFC 2460 ）
逐跳选项
路由选择
分片
鉴别
封装安全有效载荷
目的站选项

## Slide 34: IPv6 的扩展首部
有效载荷
有效载荷
基本首部
下一个首部
= TCP/UDP
基本首部
下一个首部
= 路由选择
路由选择首部
下一个首部
= 分片
分片首部
下一个首部
= TCP/UDP
TCP/UDP 首部
和数据
(TCP/UDP 报文段）
TCP/UDP 首部
和数据
(TCP/UDP 报文段）
无扩展首部
有扩展首部

## Slide 35: 扩展首部举例
IPv6 把分片限制为由源站来完成。源站可以采用保证的最小 MTU（1280字节），或者在发送数据前完成路径最大传送单元发现(Path MTU Discovery)，以确定沿着该路径到目的站的最小 MTU。
分片扩展首部的格式如下
0
29
16
31
位
下 一 个 首 部
片 偏 移
8
标 识 符
保 留
保 留
M

## Slide 36: 扩展首部举例（续）
IPv6 数据报的有效载荷长度为 3000 字节，下层的以太网的最大传送单元 MTU 是 1500 字节
分成三个数据报片，两个 1400 字节长，最后一个是 200 字节长
IPv6 基本首部
分片首部 1
第 一 个 分 片
1400 字节
IPv6 基本首部
分片首部 2
第 二 个 分 片
1400 字节
IPv6 基本首部
分片首部 3
第三个分片
200 字节
扩展首部

## Slide 37: 用隧道技术来传送长数据报
当路径途中的路由器需要对数据报进行分片时，就创建一个全新的数据报，然后将这个新的数据报分片，并在各个数据报片中插入扩展首部和新的基本首部
路由器将每个数据报片发送给最终的目的站，而在目的站将收到的各个数据报片收集起来，组装成原来的数据报，再从中抽取出数据部分

## Slide 38: IPV6
概述
IPV6地址规范
IPV6报文
IPV6/IPV4过渡方法

## Slide 39: 从 IPv4 向 IPv6 过渡
向 IPv6 过渡只能采用逐步演进的办法，同时还必须使新安装的 IPv6 系统能够向后兼容
IPv6 系统必须能够接收和转发 IPv4 分组，并且能够为 IPv4 分组选择路由
双协议栈(dual stack)是指在完全过渡到 IPv6 之前，使一部分主机（或路由器）装有两个协议栈，一个 IPv4 和一个 IPv6

## Slide 40: 双协议栈技术
主机和路由器上同时实现IPv4和IPv6双协议栈，各自独立实现IPv4和IPv6的处理和转发
双栈策略是IPv4/IPv6过渡基础
网络性能降低以及无法解决地址短缺问题
Physical/Data Link
IPv6
IPv4
TCP/UDP
Applications
TCP/UDP
Physical/Data Link
IPv6
IPv4
TCP/UDP
Applications
TCP/UDP
IPv4/IPv6双栈网络
IPv4 Only网络
IPv6 Only网络

## Slide 41
隧道技术
隧道入口都必须显式指定隧道终点的IPv4地址（双向）
IPv6报文在隧道入口处封装IPv4报头，在隧道出口处解开封装
IPv4 隧道
Dual-stack
node
Dual-stack
node
IPv4 H
IPv6 H
Payload
IPv6 H
Payload
IPv6 H
Payload
IPv6 Island
IPv6 Island
IPv4 Networks

## Slide 42: 利用隧道技术建立6-Bone
6-Bone的基本结构：先在一个个LAN上实现IPv6岛，然后利用隧道将一个个IPv6岛连接起来
随着IPv6岛的逐步扩展，最终替代IPv4

## Slide 43
谢 谢！