## Slide 1: 3.7 Linux同步机制和通信机制
3.7.1 Linux内核同步机制
3.7.2 System Ⅴ IPC机制

## Slide 2: 3.7.1 Linux内核同步机制
Linux操作系统内核执行过程中，会造成并发执行，应提供多种内核同步机制：
1)中断及异步信号-随时可能打断正在执行的内核代码；
2)可抢占-如果内核具有抢占性，运行的内核任务会被另一个任务抢占；
3)SMP中-两个或多个CPU同时执行内核代码，访问同一共享数据结构。

## Slide 3: 1 原子操作
1)原子整数操作
如：ATOMIC_INT(int i)(初始化原子变量为i)、atomic_read(v)(读整数值v)、atomic_set(v,i)(把v置成i)、atomic_add(i,v)(把v增加i)、atomic_sub(i,v)(把v减去i)
2) 原子位图操作
如：set_bit(int nr,void *addr)(设置位图地址addr的nr位)、clear_bit(int nr,void *addr)(清除位图地址addr的nr位)、change_bit(int nr,void *addr)(反转位图地址addr的nr位)和test_bit(int nr,void *addr)(返回位图地址addr的nr位的值)

## Slide 4: 2 内核信号量
在Linux中，也使用等待队列来实现内核使用的信号量机制，内核信号量semaphore定义为：
struct semaphore {
atomic_t count;
int sleepers;
wait_queue_head_t wait;
};

## Slide 5: 3 等待队列
Linux内核信号量采用非忙式等待实现，当进程执行DOWN而等待时，将放入等待信号量队列，等待队列是支持进程同步的重要数据结构，其定义为：
struct wait_queue {
unsigned int compiler_warning;
struct task_struct *task; //指向等待进程的PCB
struct list_head task_list; //等待队列链表
};

## Slide 6: 4 关中断
关中断是把内核态执行的程序段作为一个临界区来保护，如保护中断处理程序也要访问的数据结构，此外，关中断还能禁止内核抢占。
为了防止死锁，关中断期间内核不能执行阻塞操作。在SMP环境中，关中断只能防止来自本机其他中断处理程序的并发访问，需要引入自旋锁在禁止本地中断的同时，防止来自它机的并发访问。

## Slide 7: 5 自旋锁
自旋锁最多只能被一个可执行线程持有，如果一个执行线程试图获得一个已经被锁住的自旋锁，那么该线程就会一直进行忙式等待(旋转)，等待锁重新可用，期间这个CPU不能再处理其他工作，同时等待其他CPU上运行的进程执行解锁操作，要是锁未被争用，请求锁的执行线程便能立刻锁住它，继续执行。

## Slide 8: 自旋锁定义
typedef struct {
volatile unsigned int lock;
}spinlock_t;
void spin_lock(spinlock_t *plock) {
int flag;
do{
flag=plock->lock&1; //取出lock的第0个bit，若为1，已上锁
plock->lock=1; //上锁，将lock的第0个bit置为1
}while(flag!=0);//若已上锁则循环测试，直到成功
}
void spin_unlock(spinlock_t *plock) {
plock->lock&=~1; //开锁,将lock的第0个bit置为0
}

## Slide 9: 3.7.2 System Ⅴ IPC机制
1 Linux的System Ⅴ IPC系统调用
Linux提供给用户的IPC资源是通过系统调用来实现，它们为应用进程提供三种服务：
1)用信号量对进程要访问的临界资源进行保护；
2)用消息队列在进程间以异步方式发送消息和接收消息；
3)预留共享主存段供进程之间交换和共享数据。

## Slide 10: Linux的System Ⅴ IPC实现概要
IPC资源都有—个32位的IPC关键字和一个32位的IPC标识符
IPC资源都有一个ipc_perm数据结构，该结构记录IPC关键字，创建者和所有者的UID和GID，每个创建者、创建者群组和其他用户的读和写许可权限，以及IPC的关键字
IPC资源中信号量、消息队列和共享主存的创建分别是通过系统调用semget( )、msgget（）、shmget( )函数来完成

## Slide 11: Linux的System Ⅴ IPC实现概要
1) IPC信号量的实现
2) IPC消息队列的实现
3) IPC共享主存的实现

## Slide 12: 3.8 Windows 2003同步机制 和通信机制
1 同步机制
互斥对象 、信号量对象 、事件对象、临界区对象 、互锁变量访问 、
等待操作WaitForSingleObject和WaitForMultipleObjects

## Slide 13: 2 通信机制
信号、
共享存储区 、
管道、
邮件槽、
套接字 、