## Slide 1: 4.6 Intel x86分段和分页存储结构
Intel x86系列CPU提供三种工作模式：
Intel x86上虚拟存储管理核心表 ：LDT和GDT
段寄存器和虚拟地址
(b) 段寄器高13位为段选择符
(a)虚拟地址
段选择符
偏移量
47 32 31 0
index T RPL
15 2 1 0
0=GDT / 1=LDT
特权级
Intel x86虚拟地址和段选择符

## Slide 2: 虚拟地址空间大小
虚拟地址空间共包含16K个存储器分段，其中GDT映射一半（8192个）全局虚拟地址空间，由LDT映射另一半（8192个）局部虚拟地址空间，
发生进程切换时，LDT更新为待执行进程的LDT，而GDT保持不变。
由于每段偏移量32位、即=4GB，整个虚存地址空间=16K×4GB=64TB。

## Slide 3: 段页式地址转换过程
虚拟地址
段选择符(16位)
偏移量(32位)
T1=0/1
GDT/LDT段描述符表
8个字节的
段描述符
8个字节的
段描述符
8个字节的
段描述符
…
CR0的PE=0线性地址就是物理地址
线性地址(32位)
1024
表项
页目录Dir(10位)
页Page(10位)
偏移量Offset(12位)
页目录项
页目录项
页目录项
页目录项
．
．
页目录
页表项
页表项
页表项
．
．
页表页
物理地址(32位)
1024
表项
CR3
访问权限
32位段基址
限长
CR0的PE和PG=1分页方式

## Slide 4: 4.7 Linux虚拟存储管理
4.7.1 Linux虚拟存储管理概述
在Linux中，进程可访问4GB虚拟地址空间，其中，从0到3GB被用户进程独占并可直接进行访问；从3GB到4GB是内核空间，由所有核心态进程共享，存放系统代码和数据。
进程有一个页目录，大小为一个页，页目录的起始地址存放在进程mm_struct结构中，工作时被装入寄存器CR3。页目录项为4字节，共有1024项，用来保存页表的起始地址。每张页表也用一个页面存储，每项为4字节，共有1024项，用来保存页框基地址。

## Slide 5: 页表项的格式
0位为页面在/不在主存；1位若置位，页面可读可写，否则只读；2位为选择用户级访问许可/内核级访问许可；3位为若置位表示页面cache采用“直写”，否则回写缓存；4位为若置位，禁用高速缓存；5位为置位表示该页面最近曾被访问过；6位为被置位，表示页面在上次该位被清除之后页面内容被改变过；7位为页面大小；8位为全局页面；12至31位是页框基地址。
31 12 8 7 6 5 4 3 2 1 0
页框基地址 … G ps D A CD WT U/S R/W P

## Slide 6: 4.7.2 存储管理数据结构
1 物理主存数据结构
物理主存分三个层次管理：
1)存储节点
2)管理区
3)页框

## Slide 7: 1) 页框管理
物理主存划分成页框，其长度与页面相等，系统中所有页框都由mem_map表描述，它在初始化时通过free_area_init( )函数创建。
mem_map本身是由mem_map_t组成的数组，每个mem_map_t描述一个页框，整个数组就代表系统中的全部页框，数组下标就是物理页框的序号，用于对页框进行管理。

## Slide 8: mem_map_t
typedef struct page { /*page数据结构*/
struct list_head list；/*list_head是通用双向链队列结构，链接page*/
struct page *next_ hash；/* page cache的hash表中的后继指针*/
atomic_t count； /*访问此页框的进程个数*/
unsigned long flags； /*标志位*/
unsigned dirty； /*修改标志*/
struct list_head lru； /*页面换出链表或活跃链表*/
unsigned long age； /*页面的年龄，越小越先换出*/
unsigned long map_nr； /*页框在mem_map表中的下标*/
struct page **pprev_hash；/*page cache的hash表中的前向指针*/
struct buffer_head *buffers； /*若该页框用做缓冲区，指示缓冲区地址*/
struct inode *inode；/*页框主存放代码或数据所属文件的inode*/
unsigned long offset； /*页框主存放代码或数据所属文件的位移*/
struct zone_struct zone； /*页框所在管理区*/
}mem_map_t；

## Slide 9: 2) 管理区管理
主存被划分成三个区：
ZONE_DMA区，专供DMA使用；
ZONE_NORMAL区，被常规使用；ZONE_HIGHMEM区，内核不能直接映射区。
设置ZONE_DMA是保证磁盘I/O所需的连续物理页框，ZONE_NORMAL里的页框用作通常的主存分配。

## Slide 10: 管理区数据结构zone_struct
含有一组空闲区队列，
typedef struct free_area_struct ｛
/*空闲区队列头部结构*/
struct list_head free_list； /*指向空闲区队列*/
unsigned int *map； /*指向bitmap表*/
} free_area_t；

## Slide 11: zone_struct描述：
typedef struct zone_struct {
spinlock_t lock; /*自旋锁，保证对zone的互斥访问*/
unsigned long offset; /*offset表示该分区在mem_map中的起始页框号*/
unsigned long free_pages； /*该区空闲页框数*/
unsigned long pages_min，pages_low，pages_high;/*该区最少、次少和最多页框数描述*/
free_area_t free_area［MAX_ORDER］；/*伙伴系统中的空闲页框链表数组*/
struct pglist_data *zone_pgdat； /*该区所在存储节点pglist_data*/
struct page *zone_mem_map； /*该区主存映射表*/
unsigned long zone_start_paddr; /*该区起始物理地址*/
unsigned long zone_start_mapnr; /*在mem_map中的下标*/
unsigned long size; /*管理区物理主存大小*/
char *name; /*管理区的名字*/
}zone_t；

## Slide 12: 存储节点管理数据结构
typedef struct pglist_data{ /*存储节点的结构*/
zone_t node_zones［MAX_NR_ZONES］;
/*该节点的管理区数组*/
zonelist_t node_zonelists［NR_GFPINDEX］；
struct page *node_mem__map; /*存储节点的主存映射表*/
int nr_zones; /*存储节点的管理区数目*/
unsigned long * valid_addr_bitmap; /*位图表示的有效地址*/
struct bootmem_data * bdata; /*存放位图的数据结构*/
unsigned long node_start_paddr; /*存储节点起始物理地址*/
unsigned long node_start_mapnr; /*在mem_map中的下标*/
unsigned long node_size; /*存储节点物理主存大小*/
int node_id; /*存储节点标识符*/
struct pglist_data * node_next; /*下一存储节点指针*/
} pg_data_t;

## Slide 13: 2 虚拟主存管理
1) 虚存区vm_area_struct
内核将进程的每个虚存区作为一个单独的主存对象管理，每个虚存区都拥有一致的属性，比如访问权限等，采用虚存区vma(virtual memory area)来描述进程的虚拟主存的一个区域，而vma链表用来表示该进程实际用到的虚拟地址空间。

## Slide 14: 2) 主存描述符mm_struct
进程有一个mm_struct结构，在进程的task_struct结构中有指针mm指向该进程的mm_struct结构，mm_struct结构是进程整个虚拟地址空间的抽象。
结构中的前三个虚存区指针：mmap用来建立一个虚存区间结构的链接队列；mmap_avl用来建立一个虚存区结构的AVL树；mmap_cache用来指向最近一次用到的那个虚存区结构，因为程序具有的局部性，很可能这就是下次要用到的区间，以便提高效率。
指针pgd指向该进程的页表目录，当进程被调度时，该指针被转换成物理地址，写入控制寄存器CR3。

## Slide 15: 进程虚存管理数据结构
进程任务结构
task_struct
*mm
虚存区结构
vm_area_struct
*vm_mm
vm__start
vm_end
*vm_ops
*vm_next
页目录表pgd
主存管理结构
mm_struct
*mmap
……
*pgd
封装的操作集vm_operations_struct
open( )
close( )
unmap( )
swapin( )
页表PTE
页框PF
(共享库)
进程虚拟主存
虚拟主存段
(0x40000000)
(data)
虚拟主存段
(0x0804a020)
(text)
虚拟主存段
(0x08048000)
虚存区结构
vm_area_struct
*vm_mm
vm__start
vm_end
*vm_ops
*vm_next
虚存区结构
vm_area_struct
*vm_mm
vm__start
vm_end
*vm_ops
*vm_next
…

## Slide 16: 4.7.3主存页框调度
主存页框调度有两项工作：
一是页框分配、使用和回收；二是盘交换区管理，并非所有的主存页都可交换出去，只有映射到用户空间的页才会被换出。
页框分配时，为了提高效率，采用伙伴系统，把连续的页映射到连续的页框中。
主存页框由的page数据结构描述和管理；与此类似，交换设备（磁盘）的每个物理页面也要在主存中有相应数据结构，用以表示该页面是否已被分配，以及有几个用户在共享该页面，内核定义swap_info_struct数据结构，用来描述和管理用于页面交换的设备。

## Slide 17: 4.7.4 进程虚存空间映射
1 mmap( )
2 mummap( )

## Slide 18: 4.7.5 缺页异常处理(1)
页面替换基于最少使用频率策略:
使用一个8位的age变量，每当一页被访问时，age变量增1；在后台，内核周期性地扫描全局页池，且当它在主存中所有页间循环时，对每页的age变量减1；age为0的页是一个“老”页，有一段时间没有被访问过，因而是可用于替换的最佳候选页；age值越大，该页最近被使用过的频率越高，也就越不适合于替换。

## Slide 19: 缺页异常处理(2)
缺页中断处理步骤：
1 读取引起缺页的线性地址。
2 检查异常发生时CPU是否正在处理中断，或者执行内核线程，如是则进行出错处理。
3 调用find_vma找到发生页面错误的虚拟地址所在的vm_area_struct结构，以确定该错误的线性地址是否包含在进程地址空间中，或堆栈的合理扩展区。
4 若异常是由读或执行访问引起的，则函数检查该页是否已经在RAM中，若不在且该线性地址区的访问权限与引起异常的访问类型相匹配，则执行“请求调页”处理。
5 检查进程页表项中的位P，区分缺页对应的页面是在交换空间（P=0且页表项非空）还是在磁盘中某执行文件映像中。最后，进行页面调入操作。