## Slide 1: 5.2 I/O软件原理
5.2.1 I/O软件的设计目标和原则
5.2.2 I/O中断处理程序
5.2.3 设备驱动程序
5.2.4 与硬件无关的操作系统I/O软件
5.2.5 用户空间的I/O软件

## Slide 2: 5.2.1 I/O软件的设计目标和原则
I/O软件总体设计目标:
高效率。
通用性 。
I/O软件总体设计要考虑的问题：
设备无关性。
出错处理。
同步（阻塞）—异步（中断驱动）传输。
独占性外围设备和共享性外围设备。

## Slide 3: I/O软件组织成四个层次
• I/O中断处理程序。
• 设备驱动程序。
•与设备无关的操作系统I/O软件。
•用户层I/O软件。

## Slide 4: 5.2.2 I/O中断处理程序
I/O中断的类型和功能
•通知用户程序I/O操作沿链推进程度
•通知用户程序I/O操作正常结束
•通知用户程序发现的I/O操作异常
•通知程序外围设备上重要的异步信号
I/O中断的处理原则
操作正常结束处理
操作发生故障或特殊事件的中断处理
人为要求而产生的中断处理
外围设备的异步信号处理

## Slide 5: 5.2.3 设备驱动程序(1)
设备驱动程序包括与设备相关的代码，其工作是：
把用户提交的逻辑I/O请求转化为物理I/O操作的启动和执行，如设备名转化为端口地址、逻辑记录转化为物理记录、逻辑操作转化为物理操作等。
设备驱动程序从与设备无关的软件中接收抽象的I/O请求，一条典型的请求是读第n块。

## Slide 6: 设备驱动程序(2)
如果请求到来时驱动程序空闲，则立即执行。如果它正在处理另一条请求，它将该请求挂在等待队列中。
设备驱动程序主要功能：1 )设备初始化，2 )执行设备驱动例程，3 )执行中断处理例程。

## Slide 7: 5.2.4 与硬件无关的操作系统I/O软件(1)
设备无关软件完成的功能：
•对设备驱动程序的统一接口
•设备命名
•设备保护
•提供独立于设备的块大小
•缓冲区管理
•块设备的存储分配
•独占性外围设备的分配和释放
•错误报告

## Slide 8: 与硬件无关的操作系统I/O软件(2)
文件和I/O设备的命名方式
如何保护对设备的未授权访问
屏蔽不同磁盘扇区大小并向高层软件提供统一大小的逻辑块
块设备和字符设备需要缓冲技术
错误处理多数由驱动程序完成

## Slide 9: 5.2.5 用户空间的I/O软件
库例程实现的 I/O系统调用
I/O系统调用通常先是库例程调用
非库例程实现的 I/O系统调用
spooling系统

## Slide 10: I/O系统各层软件及其功能
用户进程
进行I/O调用；格式化I/O；SPOOLING
设备无关软件
命名；保护；阻塞；缓冲；分配
设备驱动程序
建立设备寄存器；检查状态
硬件
执行I/O操作
中断处理程序
当I/O结束时，唤醒驱动程序
层次
I/O应答
I/O功能
I/O请求

## Slide 11: 5.3 具有通道的I/O系统管理(1)
5.3.1通道命令和通道程序
5.3.2I/O指令和主机I/O程序
5.3.3通道启动和I/O操作过程

## Slide 12: 具有通道的I/O系统管理(2)
具有通道的计算机系统，I/O程序设计涉及：CPU执行I/O指令，通道执行通道命令，以及CPU和通道之间的通信。

## Slide 13: 5.3.1 通道命令和通道程序(1) 通道命令
通道，具有自己的指令系统，它的指令常称通道命令。
通道命令CCW是通道从主存取出并控制I/O设备执行I/O操作的命令字，用ccw编写的程序称通道程序，通道程序由多条通道命令组成，每次启动可以完成复杂的I/O控制。

## Slide 14: 通道命令和通道程序(2) IBM370系统的通道命令
•命令码
•数据主存地址
•标志码
•传送字节个数
命令码 数据主存地址 标志码 传送字节个数

## Slide 15: 汇编格式通道程序例子
CCW X’02’ ，inarea ，X’40’ ， 80
CCW X’02’ * ， X’50’ ， 80
CCW X’02’ ，inarea +80，X’40’ ， 80
CCW X’02’ * ， X’50’ ， 80
CCW X’02’ ，inarea +160，X’00’ ， 80
..．
inarea DS CL240

## Slide 16: 通道地址字和通道状态字(1)
通道方式I/O时，要使用两个固定存储单元：
•通道地址字CAW(Channel Address Word)
•通道状态字CSW(Channel Status Word) 。

## Slide 17: 5.3.2 I/O指令和主机I/O程序(1)
IBM系统主机提供一组完成I/O操作的I/O指令。
I/O指令有：
启动I/O(Start I/O，SIO)
查询I/O(Test I/O，TIO)
查询通道(Test Channel，TCH)
停止I/O(Halt I/O，HIO)
停止设备(Halt Device，HDV)
SIO X’00E’

## Slide 18: I/O指令和主机I/O程序(2) 执行一次I/O操作的步骤
•确定I/O任务，了解使用何种设备，属于哪个通道，操作方法如何等。
•确定算法，决定例外情况处理方法。
•编写通道程序，完成相应I/O操作。
•编写主机I/O程序，对不同条件码进行不同处理。

## Slide 19: I/O指令和主机I/O程序(3) 采用双缓冲把磁带上的记录在打印机上输出。
START
BALR 11，0
USING *，11
SSM = X’00’ /*开中断*/
LA 8，READ0
ST 8，CAW
SIO X’0182’ /*启动磁带机反绕*/
BC 7，*-4 /*循环直到启动*/
TIO X’0182’
BC 7，*-4 /*测试直到磁带完成反绕*/
LOOP LA 8，READ1
ST 8，CAW
SIO X’0182’ /*启动磁带读入缓冲1*/
BC 7，*-4
TIO X’0182’
BC 7，*-4 /*测试直到磁带完成*/
LA 8，PRINT1

## Slide 20: I/O指令和主机I/O程序(4)
ST 8，CAW
TIO X’00E’
BC 7，*-4 /*测试直到缓冲2打印完*/
SIO X’00E’ /*启动行印机印缓冲1的内容*/
LA 8，READ2
ST 8，CAW
SIO X’0182’ /*启动磁带读入缓冲2*/
BC 7，*-4
TIO X’0182’
BC 7，*-4 /*测试直到磁带完成*/
LA 8，PRINT2
ST 8，CAW
TIO X’00E’ /*查询行印机*/
BC 7，*-4 /*测试直到缓冲1打印完*/
SIO X’00E’ /*启动行印机印缓冲1的内容*/
B LOOP

## Slide 21
READ0 CCW X’07’ ， * ， X’20’ ，1
READ1 CCW X’02’ ，BUFFER1， X’00’ ，512
READ2 CCW X’02’ ，BUFFER2， X’00’ ，512
PRINT1 CCW X’01’ , BUFFER1, X’A0’, 120
CCW X’01’ , BUFFER1+120, X’A0’, 120
CCW X’01’ , BUFFER1+240, X’A0’, 120
CCW X’01’ , BUFFER1+360, X’A0’, 120
CCW X’09’ , BUFFER1+480, X’00’, 32
I/O指令和主机I/O程序(5)

## Slide 22
PRINT2 CCW X’01’ , BUFFER2, X’A0’, 120
CCW X’01’ , BUFFER2+120, X’A0’, 120
CCW X’01’ , BUFFER2+240, X’A0’, 120
CCW X’01’ , BUFFER2+360, X’A0’, 120
CCW X’09’ , BUFFER2+480, X’00’, 32
BUFFER1 DS CL512
BUFFER2 DS CL512
CAW EQU 72
END
I/O指令和主机I/O程序(5)

## Slide 23: 5.3.3 通道启动和I/O操作过程
CPU是主设备，通道是从设备，CPU和设备之间是主从关系，需要相互配合协调才能完成I/O操作。
那么CPU如何通知通道做什么？通道又如何告知CPU其状态和工作情况呢？

## Slide 24: 通道方式I/O过程三个阶段
l I/O启动阶段
2 I/O操作阶段
3 I/O结束阶段

## Slide 25
中央处理器
用户程序
操作系统
保护进程j现场
组织CCW
CCW首址送CAW
发SIO
分析条件码
出错进行处理
启动成功进程j等待
选进程K运行
保护进程K现场
分析中断文件
处理I/O中断
选择进程运行
判断状态形成
条件码
执行CCW
控制设备操作
记录操作状态
到CSW
产生中断事件
CSW存入主存
通道号、设备号
存入主存特定
单元
发I/O中断
执行规定
I/O操作
控制器和
设备结束
中断
通道
I/O控制器和设备
请求I/O
进程j
进程k
进程j或k
通道方式I/O