## Slide 1
第二章
数据的机器级表示与处理
数值数据的表示
非数值数据的表示
数据的存储
数据的运算

## Slide 2
数据的表示和运算
•
主要教学目标
–
掌握计算机内部各种数据的编码表示及其运算方法
–
了解高级语言程序中的各种类型变量对应的表示形式
–
在高级语言程序中的
变量
、
机器数
和
底层硬件
（寄存器
、加法器、
ALU
等）
之间建立关联
–
综合运用所学知识，分析高级语言和机器级语言程序设
计中遇到的各种与数据表示和运算相关的问题，解释相
应的执行结果
C
语言参考网站：
http://docs.huihoo.com/c/linux-c-programming/

## Slide 3
数据的表示和运算
•
分以下三个部分介绍
–
第一讲：数值数据的表示
•
定点数的编码表示、整数的表示、
无符号整数、带符号整数、
浮点数的表示
•
C
语言程序的整数类型和浮点数类型
–
第二讲：非数值数据的表示、数据的存储
•
逻辑值、西文字符、汉字字符
•
数据宽度单位、大端
/
小端、对齐存放
–
第三讲：数据的运算
•
按位运算
\
逻辑运算
\
移位运算
•
位扩展和位截断运算
•
无符号和带符号整数的加减运算
•
无符号和带符号整数的乘除运算
•
变量与常数之间的乘除运算
•
浮点数的加减乘除运算
围绕
C
语言中的运
算，解释其在底
层机器级的实现
从
C
程序的表达式出发，用机器数在电路中的执行来解释表达式的执行结果

## Slide 4
课程内容概要
/*---sum.c---*/
int sum(int a[ ], unsigned len)
{
int
i
，
sum = 0;
for
(i = 0; i <= len
–
1; i++)
sum += a[i];
return sum;
}
/*---main.c---*/
int main()
{
int
a[1]={100};
int sum;
sum=sum(a,0);
printf(“%d”,sum);
}
数据的表示
数据的运算
如果程序处理的是图像、视频、
声音、文字等数据，那么，
（
1
）如何获得这些数据？
（
2
）如何表示这些数据？
（
3
）如何处理这些数据？

## Slide 5
“转换”的概念在数据表示中的反映
具
体
实
现
抽
象
概
括
感觉媒体信息
树、链表等结构化数据描述
int, float, array, struct
等类型
指令指定寄存器或内存中数据
ALU
中运算或总线上传输的数据
逻辑门
位信息
问题
(
应用
)
算法
程序
(
语言
)
指令集体系结构
(ISA)
微体系结构
电路
器件
(
晶体管
)

## Slide 6
各类数据之间
的转换关系
对连续信息采样，
以使信息离散化
对离散样本用
0
和
1
进行编码
定点运算指令
浮点运算指令
逻辑、位操作或字符处理指令

## Slide 7
数值数据的表示
•
数值数据表示的三要素
–
进位记数制
–
定、浮点表示
–
如何用二进制编码
即：要确定一个数值数据的值必须先确定这三个要素。
例如，机器数
01011001
的值是多少？
•
进位记数制
–
十进制、二进制、十六进制、八进制数及其相互转换
•
定
/
浮点表示
（解决小数点问题）
–
定点整数、定点小数
–
浮点数（可用一个定点小数和一个定点整数来表示）
•
定点数的编码
（解决正负号问题）
–
原码、补码、反码、移码
（反码很少用）
答案是：不知道！

## Slide 8
Sign and Magnitude
（原码的表示）
Binary
Decimal
0
1
2
3
4
5
6
7
0
000
0
001
0
010
0
011
0
100
0
101
0
110
0
111

容易理解
,
但是：

0
的表示不唯一，故不利于程序员编程

加、减运算方式不统一

需额外对符号位进行处理，故不利于硬件设计

特别当
a<b
时，实现
a-b
比较困难
从
50
年代开始，整数都采用补码来表示
但浮点数的尾数用原码定点小数表示
Binary
Decimal
-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
1
000
1
001
1
010
1
011
1
100
1
101
1
110
1
111

## Slide 9
补码
-
模运算（
modular
运算）
时钟是一种模
12
系统
假定钟表时针指向
10
点，要将它拨向
6
点，
则有两种拨法：
①
倒拨
4
格：
10-
4 = 6
②
顺拨
8
格：
10+8 = 18
≡
6 (mod 12)
模
12
系统中：
10-
4
≡
10+8 (mod 12)
-
4
≡
8 (mod 12)
则，称
8
是
-
4
对模
12
的补码
（即：
-
4
的模
12
补码等于
8
）。
同样有
-3
≡
9
（
mod 12
）
-
5 ≡ 7
（
mod 12
）等
结论
2
：
对于某一确定的模，某数减去小于模的另一数，总可
以用该数加上另一数负数的补码来代替。
补码（
modular
运算）：
+
和
–
的统一
重要概念：
在一个模运算系统中，一个数与它除以“模”后的余数等价。
结论
1
：
一个负数的补码等于模减该负数的绝对值。
现实世界中的模运算系统

## Slide 10
补码的表示
现实世界的模运算系统举例
例
1
：“钟表”模运算系统
假定时针只能顺拨，从
10
点倒拨
4
格后是几点？
10-
4
=
10+(12-
4)
=
10+8
=
6
（
mod
12
）
例
2
：“
4
位十进制数”
模运算系统
假定算盘只有四档，且只能做加法，则在算盘上计算
9828-1928
等于多少？
9828-1928=9828+(10
4
-1928)
=9828+8072
=
1
7900
=7900
（
mod
10
4
）
取模即只留余数，高位“1”被丢弃！
相当于只有低
4
位留在算盘上。

## Slide 11
计算机中的运算器是模运算系统
8
位二进制加法器模运算系统
计算
0111
1111
-
0100
0000
=
?
0111
1111
-
0100
0000
=
0111
1111
+
(2
8
-
0100
0000)
=0111
1111
+
1100
0000
=
1
0011
1111
(mod
2
8
)
=
0011
1111
只留余数，“1”被丢弃
结论
1
：
一个负数的补码等于对应正数补码的“
各位取
反、末位加
1
”

## Slide 12
运算器适合用补码表示和运算
0000
0001
1000
0010
0100
1110
1111
0111
0101
1010
1011
1100
1101
0011
0110
1001
运算器只有有限位，假设为
n
位，则运算结果只能保留低
n
位，
故可看成是个只有
n
档的二进制算盘，因此，其模为
2
n
。
当
n=4
时，共有
16
个
机器数
：
0000 ~ 1111
，可看成是模为
2
4
的钟表系统。
真值
的范围为
-
8 ~ +7
补码的定义
假定补码有
n
位，则：
[X]
补
= 2
n
+ X
（
-
2
n-1
≤
X
＜
2
n-1
，
mod 2
n
）
X
是真值，
[x]
补
是机器数
真值和机器数的含义是什么？

## Slide 13
求特殊数的补码
②
[-1]
补
= 2
n
-
0…01 =
11…1
（
n
个
1
）
（
mod 2
n
）
假定机器数有
n
位
①
[-2
n-1
]
补
= 2
n
-
2
n-1
= 10…0
（
n-1
个
0
）
（
mod 2
n
）
③
[+0]
补
= [-0]
补
= 00…0
（
n
个
0
）
32
位机器中，
int
、
short
、
char
型数据的机器数各占几位？

## Slide 14
补码与真值之间的简便转换
例
:
设机器数有
8
位，求
123
和
-
123
的补码表示。
解
: 123 = 127
–
4 = 01111111B
–
100B = 01111011B
–
123=
–
01111011B
[01111011]
补
= 2
8
+ 01111011 = 100000000 + 01111011
= 01111011 (mod 2
8
)
，即
7BH
。
[
–
01111011]
补
= 2
8
–
01111011 = 10000 0000
–
01111011
= 1111 1111
–
0111 1011 +1
= 1000 0100 +1
= 1000 0101
，即
85H
。
如何快速得到
123
的二进制表示？
各位取反，末位加
1
当机器数为
16
位时，结果怎样？

## Slide 15
Unsigned integer(
无符号整数
)
•
机器中字的位排列顺序有两种方式：（例：
32
位字
:
0
…
01011
2
）
–
高到低位从左到右：
0
000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
101
1
–
高到低位从右到左：
1
101
0000
0000
0000
0000
0000
0000
000
0
–
Leftmost
和
rightmost
这两个词有歧义，故用
LSB(Least
Significant
Bit
)
来表示最低有效位，用
MSB
来表示最高有效位
–
高位到低位多采用从左往右排列
•
一般在全部是正数运算且不出现负值结果的场合下，可使用无符
号数表示。例如，地址运算，编号表示，等等
•
无符号整数的编码中
没有符号位
•
能表示的最大值大于位数相同的带符号整数的最大值（
Why
？）
–
例如，
8
位无符号整数最大是
255
（
1111
1111
）
而
8
位带符号整数最大为
127
（
0111
1111
）
•
总是整数，所以很多时候就
简称为“无符号数”
MSB
LSB

## Slide 16
Signed integer
（带符号整数，定点整数）
•
计算机必须能处理正数
(positive)
和负数
(negative)
，
MSB
表
示数符
•
有三种定点编码方式
–
Signed magnitude
（原码）
现用来表示浮点（实）数的尾数
–
One’s complement
（反码）
现已不用于表示数值数据
–
Two’s complement
（补码）
50
年代以来，所有计算机都用补码来表示定点整数
•
为什么用补码表示带符号整数？
–
补码运算系统是模运算系统，加、减运算统一
–
数
0
的表示唯一，方便使用
–
比原码和反码多表示一个最小负数

## Slide 17
C
语言程序中的整数
关系表达式
运算类型
结果
说明
0 == 0U
-1 < 0
-1 < 0U
2147483647 > -2147483647-1
2147483647U > -2147483647-1
2147483647 > (int) 2147483648U
-1 > -2
(unsigned) -1 > -2
无符号数：
unsigned int ( short / long)
；带符号整数：
int ( short / long)
常在一个数的后面加一个“
u
”
或“
U
”
表示无符号数
若同时有无符号和带符号整数，则
C
编译器将带符号整数强制转换为无符号数
假定以下关系表达式在
32
位用补码表示的机器上执行，结果是什么？

## Slide 18
C
语言程序中的整数
关系
表达式
类
型
结
果
说明
0 = = 0U
-1 < 0
-1 < 0U
2147483647 > -2147483647 -
1
2147483647U > -2147483647 -
1
2147483647 > (int) 2147483648U
-1 > -2
(unsigned) -1 > -2
无
带
无
带
无
带
带
无
1
1
0*
1
0*
1*
1
1
00…0B = 00…0B
11…1B (
-
1) < 00…0B (0)
11…1B (2
32
-
1) > 00…0B(0)
011…1B (2
31
-
1) > 100…0B (
-2
31
)
011…1B (2
31
-
1) < 100…0B(2
31
)
011…1B (2
31
-
1) > 100…0B (
-2
31
)
11…1B (
-
1) > 11…10B (
-2)
11…1B (2
32
-
1) > 11…10B (2
32
-2)
带
*
的结果与常规预想的相反！

## Slide 19
C
语言程序中的整数
例如，考虑以下
C
代码：
1
int x =
–
1;
2
unsigned u = 2147483648;
3
4
printf ( “x = %u = %d
\
n”, x, x);
5
printf ( “u = %u = %d
\
n”, u, u);
在
32
位机器上运行上述代码时，它的输出结果是什么？为什么？
x = 4294967295 =
–
1
u = 2147483648 =
–
2147483648

因为–
1
的补码整数表示为“11…1”，作为
32
位无符号数解释
时，其值为
2
32
–
1= 4 294 967 296
–
1 = 4 294 967 295
。

2
31
的无符号数表示为“100…0”，被解释为
32
位带符号整数
时，其值为最小负数：–
2
32-1
=
–
2
31
=
–
2 147 483 648
。

## Slide 20
C
语言程序中的整数
1
）在有些
32
位系统上，
C
表达式
-2147483648 < 2147483647
的执行结
果为
false
。
Why
？
2
）若定义变量“
int i=-
2147483648;”，则“
i < 2147483647
”的执行
结果为
true
。
Why
？
3
）如果将表达式写成“
-2147483647-1 < 2147483647
”，则结果会怎
样呢？
Why
？
1
）在
ISO C90
标准下
，
2147483648
为
unsigned int
型，因此
“
-
2147483648 < 2147483647”
按无符号数比较，
10……0B比01……1大，结果为
false
。
在
ISO C99
标准下
，
2147483648
为
long long
型，因此
“
-
2147483648 < 2147483647”
按带符号整数比较，
10……0B比01……1小，结果为
true
。
2
）
i < 2147483647
按
int
型数比较，结果为
true
。
3
）
-2147483647-1 < 2147483647
按
int
型比较，结果为
true
。
由
C
语言中的
“
Integer
Promotion”
规则决定的。

## Slide 21
编译器处理常量时默认的类型
•
C90
范围
类型
0~2
31
-1
int
2
31
~2
32
-1
unsigned int
2
32
~2
63
-1
long long
2
63
~2
64
-1
unsigned long long
•
C99
范围
类型
0~2
31
-1
int
2
31
~2
63
-1
long long
2
63
~2
64
-1
unsigned long long
2
31
=2147483648
，机器数为：100 ┅ 0（
31
个
0
）

## Slide 22
C90
上的运行结
果是什么？
C99
的结果大
家回去试试。

## Slide 23
Example:
mantissa (
尾数
) exponent(
阶码、指数
)
6.02
x
10
21
decimal point
radix (base
，基
)
°
Normalized form
（规格化形式）
:
小数点前只有一位非
0
数
°
同一个数有多种表示形式。例：对于数
1/1,000,000,000
• Normalized (
唯一的规格化形式
): 1.0 x 10
-9
• Unnormalized
（非规格化形式不唯一）
: 0.1 x 10
-8
, 10.0 x 10
-10
科学计数法
(Scientific Notation)
与浮点数
mantissa
（尾数）
exponent
（指数）
0.101
two
x
2
-10
binary
point
基为
2
for Binary Numbers:
只要对尾数和指数分别编码，就可表示一个浮点数（即：实数）

## Slide 24
浮点数
(Floating Point)
的表示范围
例：画出下述
32
位浮点数格式的规格化数的表示范围。
0 1 8 9 31
第
0
位数符
S
；第
1
～
8
位为
8
位移码表示阶码
E
（偏置常数为
128
）；
第
9
～
31
位为
24
位二进制原码小数表示的尾数数值部分
M
。规格化
尾数的
小数点后第一位总是
1
，故规定第一位默认的“
1
”
不明显表
示出来。这样可用
23
个数位表示
24
位尾数。
S
阶码
E
尾数
M
最大正数：
0.
1
1…1 x 2
11…1
=(1-2
-24
) x 2
127
最小正数：
0.
1
0…0 x 2
00…0
=(1/2) x 2
-128
因为原码是对称的，所以其表示范围关于原点对称。
机器
0
：尾数为
0
或
落在下溢区中的数
浮点数范围比定点数大，但数的个数没变多，故数之间更稀疏，且不均匀
正下溢
负下溢
-
(1-2
-
24
)
×
2
127
数轴
零
可表示的正数
可表示的负数
-2
-
129
0
2
-
129
(1-2
-
24
)
×
2
127
正上溢
负上溢
+/-
0.1
xxxxx
×
2
E

## Slide 25
浮点数的表示
°
Normal format
（规格化数形式）
：
+/-
1
.
xxxxxxxxxx
×
R
Exponent
°
32-bit
规格化数：
31 0
S
Exponent
Significand
1 bit ? bits ? bits
S
是符号位（
Sign
）
Exponent
用移码（增码）来表示
Significand
表示
xxxxxxxxxxxxx
，尾数部分
(
基可以是
2/ 4 / 8 / 16
，约定信息，无需显式表示
)
°早期的计算机，各自定义自己的浮点数格式
问题：浮点数表示不统一会带来什么问题？

## Slide 26
“
Father
”
of the IEEE 754 standard
现在所有计算机都采用
IEEE 754
来表示浮
点数
1970
年代后期
, IEEE
成立委员会着手制定浮点数标准
1985
年完成浮点数标准
IEEE 754
的制定
Prof. William Kahan
www.cs.berkeley.edu/~wkahan/
ieee754status/754story.html
This standard was primarily the work of one
person, UC Berkeley math professor William
Kahan.
直到
80
年代初，各个机器内部的浮点数表示格式还没有统一
因而相互不兼容，机器之间传送数据时，带来麻烦

## Slide 27
IEEE 754
标准
Single Precision
：
S
Exponent
Significand
1 bit 8 bits 23 bits
°
Sign bit: 1
表示
negative ; 0
表示
positive
°
Significand
（尾数）
:
•
规格化尾数最高位总是
1
，所以隐含表示，省
1
位
• 1 + 23 bits
（
single
），
1 + 52 bits
（
double
）
°
Exponent
（阶码
/
指数编码）
:
•
SP
规格化数阶码范围为
0000 0001 (-126) ~ 1111 1110 (127)
•
bias
为
127 (single), 1023 (double)
SP: (-1)
S
x (1 +
Significand
) x 2
(
Exponent
-127)
DP: (-1)
S
x (1 +
Significand
) x 2
(
Exponent
-1023)
全
0
和全
1
用来表示特殊值！
为什么用
127
？若用
128,
则阶码范围为多少？
0000 0001 (-127)
～
1111 1110 (126)
规格化数：
+/-
1.
xxxxxxxxxx
two
x 2
Exponent
规定：
小数点前总是
“
1
”
，故可隐含表示。
注意：和前面例子规定
不一样
!

## Slide 28
Ex: Converting Binary FP to Decimal
1011 11101 110 0000 0000 0000 0000 0000
°
Sign
: 1 => negative
°
Exponent
:
•
0111 1101
two
= 125
ten
•
Bias adjustment: 125 -
127 = -2
°
Significand
:
1 +
1
x
2
-1
+ 1
x
2
-2
+ 0
x
2
-3
+ 0
x
2
-4
+ 0
x
2
-5
+...
=1+2
-1
+2
-2
= 1+0.5 +0.25 = 1.75
°
Represents
: -1.75
ten
x
2
-2
= -
0.4375
(-1)
S
x
(
1 +
Significand)
x
2
(Exponent-127)
BEE00000H
is the hex. Rep. Of an IEEE 754 SP FP number

## Slide 29
Ex: Converting Decimal to FP
-12.75
1. Denormalize: -12.75
2. Convert integer part:
12 =
8
+
4
=
1100
2
3. Convert fractional part:
.75 =
.5 + .25 = .11
2
4. Put parts together and normalize:
1100.11 =
1.
10011
x
2
3
5. Convert exponent: 127 + 3 =
128
+
2
=
1000 0010
2
11000 0010 100 1100 0000 0000 0000 0000
The Hex rep. is C14C0000H

## Slide 30
Normalized numbers
（规格化数）
Exponent Significand Object
1-254 anything Norms
implicit leading 1
0 0 ?
0 nonzero ?
255 0 ?
255 nonzero ?
前面的定义都是针对规格化数（
normalized form
）
How about other patterns?

## Slide 31
Representation for 0
How to represent 0?
exponent
: all zeros
significand
: all zeros
What about sign?
Both cases valid.
+0: 0 00000000 00000000000000000000000
-0: 1 00000000 00000000000000000000000

## Slide 32
Representation for +
∞
/-
∞
How to represent +∞/
-
∞?
•
Exponent
:
all ones (11111111B = 255)
•
Significand
: all zeros
+
∞
: 0 11111111 00000000000000000000000
-
∞
: 1 11111111 00000000000000000000000
Operations
5.0 / 0 = +∞,
-5.0 / 0 = -
∞
5+(+∞) = +∞, (+∞)+(+∞) = +∞
5 -
(+∞) =
-
∞, (
-
∞)
-
(+∞) =
-
∞ etc
为什么要这样处理
?
•
可以利用
+∞
/-
∞
作比较。
例如：
X/0>Y
可作为有效比较
In FP
,
除数为
0
的结果是
+/-
∞,
不是溢出异常
.
（整数除
0
为异常）
∞
：
infinity

## Slide 33
Representation for
“
Not a Number
”
Sqrt (-
4.0) = ? 0/0 = ?
–
Called
N
ot
a N
umber (
NaN
) -
“
非数”
Operations
sqrt (-4.0) = NaN 0/0 = NaN
op (NaN,x) = NaN +∞+(
-
∞) = NaN
+∞
-
(+∞) = NaN ∞/∞ = NaN
etc.
How to represent NaN
Exponent
= 255
Significand
: nonzero
NaNs can help with debugging

## Slide 34
What have we defined so far? (for SP)
Representation for Denorms(
非规格化数
)
Used to represent
Denormalized
numbers
Exponent Significand Object
0 0 +/-0
0 nonzero Denorms
1-254 anything Norms
implicit leading 1
255 0 +/-
infinity
255 nonzero NaN

## Slide 35
Representation for Denorms
2
-126
2
-125
2
-124
2
-123
1.0
…
0x2
-126
~ 1.1
…
1x2
-126
0.0
…
0x2
-126
~ 0.1
…
1x2
-126
2
-126
2
-125
2
-124
2
-123
0
0
GAP
Normalized numbers
Denorms
(-1)
s
×
0.
xx…x
×
2
-126

## Slide 36
关于浮点数精度的一个例子
61.419998
和
61.420002
是两
个可表示数，两者之间相差
0.000004
。当输入数据是一
个不可表示数时，机器将其转
换为最邻近的可表示数。

## Slide 37
第一讲小结
•
在机器内部编码后的数称为机器数，其值称为真值
•
定义数值数据有三个要素：进制、定点
/
浮点、编码
•
整数的表示
–
无符号数：
正整数，用来表示地址等
；带符号整数：
用补码表示
•
C
语言中的整数
–
无符号数：
unsigned int ( short / long)
；带符号数：
int ( short / long)
•
浮点数的表示
–
符号
；
尾数
：定点小数；
指数（阶）：
定点整数（基不用表示）
•
浮点数的范围
–
正上溢、正下溢、负上溢、负下溢；与阶码的位数和基的大小有关
•
浮点数的精度：
与尾数的位数和是否规格化有关
•
浮点数的表示（
IEEE 754
标准）：
单精度
SP
（
float
）和双精度
DP
（
double
）
•
规格化数
(SP)
：阶码
1~254
，尾数最高位隐含为
1
•
“
零”
(
阶为全
0
，尾为全
0)
•
∞
(
阶为全
1
，尾为全
0)
•
NaN (
阶为全
1
，尾为非
0)
•
非规格化数
(
阶为全
0
，尾为非
0
，隐藏位为
0)
•
十进制数的表示：
用
ASCII
码或
BCD
码表示
10
在计算机中
有几种可能的
表示？
-10
呢？

## Slide 38
数据的表示和运算
•
分以下三个部分介绍
–
第一讲：数值数据的表示
•
定点数的编码表示
•
整数的表示
无符号整数、带符号整数
•
浮点数的表示
•
C
语言程序的整数类型和浮点数类型
–
第二讲：非数值数据的表示、数据的存储
•
逻辑值、西文字符、汉字字符
•
数据宽度单位
•
大端
/
小端、对齐存放

## Slide 39
•
表示
•
用一位表示
。例如，真：
1 /
假：
0
•
N
位二进制数可表示
N
个逻辑数据，或一个位串
•
运算
–
按位进行
–
如
:
按位与
/
按位或
/
逻辑左移
/
逻辑右移
等
•
识别
–
逻辑数据和数值数据在形式上并无差别，也是一串
0/1
序
列，机器靠指令来识别。
•
位串
–
用来表示若干个状态位或控制位（
OS
中使用较多）
例如，
x86
的标志寄存器含义如下：
逻辑数据的编码表示
CF
PF
AF
ZF
SF
TF
IF
DF
OF

## Slide 40
•
特点
–
是一种拼音文字，用有限几个字母可拼写出所有单词
–
只对有限个字母和数学符号、标点符号等辅助字符编码
–
所有字符总数不超过
256
个，使用
7
或
8
个二进位可表示
•
表示（
常用编码为
7
位
ASCII
码）
–
十进制数字：
0/1/2…/9
–
英文字母：
A/B/…/Z/a/b/…/z
–
专用符号：
+/-
/%/*/&/……
–
控制字符（不可打印或显示）
•
操作
–
字符串操作，如
:
传送
/
比较
等
西文字符的编码表示
必须熟悉对应
的
ASCII
码！

## Slide 41
•
特点
–
汉字是表意文字，一个字就是一个方块图形。
–
汉字数量巨大，总数超过
6
万字，给汉字在计算机内部的表示、汉
字的传输与交换、汉字的输入和输出等带来了一系列问题。
•
编码形式
–
有以下几种汉字代码：

输入码：
对汉字用相应按键进行编码表示，用于输入

内码：
用于在系统中进行存储、查找、传送等处理

字模点阵或轮廓描述
:
描述汉字字模点阵或轮廓，用于显示
/
打印
汉字及国际字符的编码表示
问题：西文字符有没有输入码？有没有内码？
有没有字模点阵或轮廓描述？

## Slide 42
汉字
内码
•
至少需
2
个字节才能表示一个汉字内码。为什么？
–
由汉字的总数决定！
•
可在
GB2312
国标码的基础上产生汉字内码
–
为与
ASCII
码区别，将国标码的两个字节的第一位置“
1
”后
得到
一种
汉字内码
例如，
汉字“大”在码表中位于第
20
行、第
83
列。因此区位
码为
001
0100
101
0011
，国标码为
0
0
1
1
0100
0
1
1
1
0011
，即
3473H
。前面的
34H
和字符“
4
”的
ACSII
码相同，后面的
73H
和字符“
s”
的
ACSII
码相同，将每个字节的最高位各设为
“
1
”后，就得到其内码：
B4F3H (
1
011 0100
1
111 0011B)
，因而不会和
ASCII
码混淆。

## Slide 43
•
为便于打印、显示汉字，汉字字形必须预先存在机内
–
字库
(font)
：所有汉字形状的描述信息集合
–
不同字体
(
如宋体、仿宋、楷体、黑体等
)
对应不同字库
–
从字库中找到字形描述信息，然后送设备输出
问题：如何知道到哪里找相应的字形信息？
汉字内码与其在字库中的位置有关！！
•
字形主要有两种描述方法：
–
字模点阵描述（图像方式）
–
轮廓描述（图形方式）
•
直线向量轮廓
•
曲线轮廓（
True
Type
字形）
汉字的字模点阵码和轮廓描述

## Slide 44
数据的基本宽度
•
比特（
bit
）是计算机中处理、存储、传输信息的最小单位
•
二进制信息的计量单位是“字节”
(Byte)
，也称“位组”
–
现代计算机中，存储器
按字节编址
–
字节是最小可寻址单位
(addressable
unit
)
–
如果以字节为一个排列单位，则
LSB
表示最低有效字节，
MSB
表示最高有效字节
•
除比特和字节外，还经常使用“字”
(word)
作为单位
•
“字”和
“字长”的概念不同
IA-32
中的“字”有多少位？字长多少位呢？
DWORD
：
32
位
QWORD
：
64
位
16
位
32
位

## Slide 45
数据的基本宽度
•
“字”和
“字长”的概念不同
–
“字长”指数据通路的宽度。
（数据通路指
CPU
内部数据流经的路径以及路径上的部件，
主要是
CPU
内部进行数据运算、存储和传送的部件，这些
部件的宽度基本上要一致，才能相互匹配。因此，
”
字
长
”
等于
CPU
内部总线的宽度、运算器的位数、通用寄存器的
宽度等
。
）
–
“
字”表示被处理信息的单位，用来度量数据类型的宽度。
–
字和字长的宽度可以一样，也可不同。
例如，
x86
体系结构定义“字”的宽度为
16
位，但从
386
开
始字长就是
32
位了。

## Slide 46
数据量的度量单位
•
存储二进制信息时的度量单位要比字节或字大得多
•
容量经常使用的单位有：
–
“千字节”
(
K
B)
，
1KB=2
10
字节
=1024B
–
“
兆字节”
(MB)
，
1MB=2
20
字节
=1024KB
–
“
千兆字节”
(GB)
，
1GB=2
30
字节
=1024MB
–
“
兆兆字节”
(TB)
，
1TB=2
40
字节
=1024GB
•
通信中的带宽使用的单位有：
–
“千比特
/
秒”
(
k
b/s)
，
1kbps=10
3
b/s=1000 bps
–
“
兆比特
/
秒”
(Mb/s)
，
1Mbps=10
6
b/s
=1000 kbps
–
“
千兆比特
/
秒”
(Gb/s)
，
1Gbps=10
9
b/s
=1000 Mbps
–
“
兆兆比特
/
秒”
(Tb/s)
，
1Tbps=10
12
b/s
=1000 Gbps
如果把
b
换成
B
，则表示字节而不是比特（位）
例如，
10MBps
表示
10
兆字节
/
秒

## Slide 47
程序中数据类型的宽度
•
高级语言支持多种类型、多种
长度的数据
–
例如，
C
语言中
char
类型的宽
度为
1
个字节，可表示一个字
符（非数值数据），也可表示
一个
8
位的整数（数值数据）
–
不同机器上表示的同一种类型
的数据可能宽度不同
•
必须确定相应的机器级数据表
示方式和相应的处理指令
C
声明
典型
32
位
机器
Compaq
Alpha
机器
char
short int
int
long int
1
2
4
4
1
2
4
8
char*
4
8
float
double
4
8
4
8
C
语言中数值数据类型的宽度
(
单位：字节
)
从表中看出：同类型数据并不是
所有机器都采用相同的宽度，分
配的字节数
随机器字长和编译器
的不同而不同。
Compaq Alpha
是一个针对高端
应用的
64
位机器，即字长为
64
位

## Slide 48
数据的存储和排列顺序
•
80
年代开始，几乎所有机器都用
字节编址
•
ISA
设计时要考虑的两个问题：
–
如何根据一个字节地址取到一个
32
位的字？
-
字的存放问题
–
一个字能否存放在任何字节边界？
-
字的边界对齐问题
若
int i = -65535
，存放在
100
号单元（占
100
～
103
），则用“取数”
指令访问
100
号单元取出
i
时，必须清楚
i
的
4
个字节是如何存放的。
msb
lsb
103 102 101
100
little endian word 100#
100
101 102 103
big endian word 100#
Word:
FF FF 00 01
大端方式（
Big Endian
）
: MSB
所在的地址是数的地址
e.g. IBM 360/370, Motorola 68k, MIPS, Sparc, HP PA
小端方式（
Little Endian
）
: LSB
所在的地址是数的地址
e.g. Intel 80x86, DEC VAX
有些机器两种方式都支持，可通过特定控制位来设定采用哪种方式。
65535=2
16
-1
[-65535]
补
=FFFF0001H

## Slide 49
BIG Endian versus Little Endian
Ex3: Memory layout of a instruction located in 1000
假定小端机器中指令：
mov AX, 0x12345(BX)
其中操作码
mov
为
40H
，寄存器
AX
和
BX
的编号分别为
0001B
和
0010B
，立即数占
32
位，则存放顺序为：
若在大端机器上，则存放顺序如何？
40
1
2
00 01 23 45
40
1
2
45 23 01 00
00
01
23
45
12
40
45
23
01
00
12
40
1005
1004
1003
1002
1001
1000
地址
只需要考虑指令中立即数的顺序！
即指令地址为
1000

## Slide 50
Byte Swap Problem
（字节交换问题）
78
56
34
12
0
1
2
3
increasing
byte
address
Big Endian
12
34
56
78
0
1
2
3
Little Endian

每个系统内部是一致的，但在系统间通信时可能会发生问题！

因为顺序不同，需要进行顺序转换
音、视频和图像等文件格式或处理程序都涉及到字节顺序问题
ex. Little endian: GIF, PC Paintbrush, Microsoft RTF,etc
Big endian: Adobe Photoshop, JPEG, MacPaint, etc
上述存放在
0
号单元的数据（字）是什么？
12345678H
？
78563412H
？
存放方式不同的机器间程序移植或数据通信时，会发生什么问题？

## Slide 51
按边界对齐
边界不对齐
00
04
08
12
16
0
字节
1
字节
2
字节
3
字节
00
04
08
12
16
字节
0
字节
1
字节
2
字节
3
Alignment(
对齐
)
如：
int i, short k, double x, char c, short j,……
则：
&i=0; &k=4; &x=8; &c=16; &j=18;……
则：
&i=0; &k=4; &x=6; &c=14; &j=15;……
x
：
3
个周期
j
：
2
个周期
x
：
2
个周期
j
：
1
个周期
虽节省了空间，
但增加了访存次
数！
需要权衡，目前
来看，浪费一点
存储空间没有关
系！
存储器按字节
编址
每次只能读写
某个字地址开
始的
4
个单元中
连续的
1
个、
2
个、
3
个或
4
个
字节

## Slide 52
Alignment(
对齐
)
举例
例如，考虑下列两个结构声明：
struct S1 {
int
i
；
char
c
；
int
j
；
}
；
struct S2 {
int
i
；
int
j
；
char
c
；
}
；
在要求对齐的情况下，哪种结构声明更好？
S1
：
i
c
X X X
j
0
4
8
S2
：
i
c
j
0
4
8
需要
12
个字节
需要
9
个字节，通常最后加
3
字节
对于“
struct S2 d[4]”
，只分配
9
个字节能否满足对齐要求？
S2
：
i
c
X X X
j
0
4
8
不能！
需要
12
个字节

## Slide 53
第二讲小结
•
非数值数据的表示
–
逻辑数据用来表示真
/
假或
N
位位串，按位运算
–
西文字符：用
ASCII
码表示
–
汉字：汉字输入码、汉字内码、汉字字模码
•
数据的宽度
–
位、字节、字（不一定等于字长）
–
k /K / M / G / T / P / E / Z / Y
有不同的含义
•
数据的存储排列
–
数据的地址：连续若干单元中最小的地址，即：从小地址开始存放数据
•
问题：若一个
short
型数据
si
存放在单元
0x08000100
和
0x08000101
中，那么
si
的地址是什么？
–
大端方式：用
MSB
存放的地址表示数据的地址
–
小端方式：用
LSB
存放的地址表示数据的地址
–
按边界对齐可减少访存次数

## Slide 54
数据的表示和运算
•
分以下三个部分介绍（续）
–
第三讲：数据的运算
•
按位运算和逻辑运算
•
移位运算
•
位扩展和位截断运算
•
无符号和带符号整数的加减运算
•
无符号和带符号整数的乘除运算
•
变量与常数之间的乘除运算
•
浮点数的加减乘除运算
从高级语言程序中的表达式出发，用机器数在具体电路中的
执行过程，来解释表达式的执行结果
围绕
C
语言中的
运算，解释其
在底层机器级
的实现方法

## Slide 55
数据的运算
•
高级语言程序中涉及的运算（以
C
语言为例）
–
整数算术运算、浮点数算术运算
–
按位、逻辑、移位、位扩展和位截断
•
指令集中涉及到的运算
–
涉及到的定点数运算
•
算术运算
•
带符号整数运算：
取负
/
符号扩展
/
加
/
减
/
乘
/
除
/
算术移位
•
无符号整数运算：
0
扩展
/
加
/
减
/
乘
/
除
•
逻辑运算
•
逻辑操作：
与
/
或
/
非
/ …
•
移位操作：
逻辑左移
/
逻辑右移
–
涉及到的浮点数运算：加、减、乘、除
•
基本运算部件
ALU
的设计
浮点数有没有移位操作
和扩展操作？为什么？

## Slide 56
C
语言程序中涉及的运算
•
算术运算（最基本的运算）
–
无符号数、带符号整数、浮点数的
+
、
-
、
*
、
/
运算等
•
按位运算
–
用途
•
对
位串
实现“掩码”（
mask
）操作或相应的其他处理
（主要用于对
多媒体数据或状态
/
控制信息
进行处理）
–
操作
•
按位或：“
|”
•
按位与：“
&”
•
按位取反：“
~”
•
按位异或：“
^”
问题：如何从
16
位采样数据
y
中提取高位字节，并使低字节为
0
？
可用“
&”
实现“掩码”操作：
y & 0xFF00
例如，当
y=0x2C0B
时，得到结果为：
0x2C00

## Slide 57
C
语言程序中涉及的运算
•
逻辑运算
–
用途
•
用于关系表达式的运算
例如，
if
（
x>y and i<100
）
then ……
中的“
and”
运算
–
操作
•
“
‖”
表示“
OR”
运算
•
“
&&”
表示“
AND”
运算
例如，
if ((x>y) && (i<100)) then ……
•
“
!”
表示“
NOT”
运算
–
与按位运算的差别
•
符号表示不同：
& ~ &&
；
| ~ ‖
；
……
•
运算过程不同：
按位
~
整体
•
结果类型不同：
位串
~
逻辑值

## Slide 58
C
语言程序中涉及的运算
•
移位运算
–
用途
•
提取部分信息
•
扩大或缩小数值的
2
、
4
、
8…
倍
–
操作
•
左移
:
：
x<<k;
右移：
x>>k
•
不区分是逻辑移位还是算术移位，由
x
的类型确定
•
无符号数：逻辑左移、逻辑右移
高（低）位移出，低（高）位补
0
，可能溢出！
问题：何时可能发生溢出？如何判断溢出？
若高位移出的是
1
，则左移时发生溢出
•
带符号整数：算术左移、算术右移
左移：高位移出，低位补
0
。可能溢出！
溢出判断：
若移出的位不等于新的符号位，则溢出。
右移：低位移出，高位补符，可能发生有效数据丢失。
如何从
16
位数据
y
中提取高位字节？
某字长为
8
的机器中，
x
、
y
和
z
都是
8
位带符号
整数，已知
x=-81
，则
y=x/2=
？
z=2x=
？
(y>>8)
送
8
位寄存器
移位！
y=
-
40
？
z=
-
162?

## Slide 59
C
语言程序中涉及的运算
•
位扩展和位截断运算
–
用途
•
类型转换时可能需要数据扩展或截断
–
操作
•
没有专门操作运算符，根据类型转换前
后数据长短确定是扩展还是截断
•
扩展：短转长
无符号数：
0
扩展，前面补
0
带符号整数：符号扩展，前面补符
•
截断：长转短
强行将高位丢弃，故可能发生“溢出”
例
1
（扩展操作）：在大端机上输出
si, usi, i,
ui
的十进制和十六进制值是什么？
short si = -32768;
unsigned short usi = si;
int i = si;
unsingned ui = usi ;
si = -32768 80 00
usi = 32768 80 00
i = -32768 FF FF 80 00
ui = 32768 00 00 80 00
例
2
（截断操作）：
i
和
j
是否相等？
int i = 32768;
short si = (short) i;
int j = si;
不相等！
i = 32768 00 00 80 00
si = -32768 80 00
j = -32768 FF FF 80 00
原因：对
i
截断时发生
了“溢出”，即：
32768
截断为
16
位数时
，因其超出
16
位能表
示的最大值，故无法
截断为正确的
16
位数
！

## Slide 60
如何实现高级语言源程序中的运算？
•
总结：
C
语言程序中的基本数据类型及其基本运算类型
–
基本数据类型
•
无符号数、带符号整数、浮点数、位串、字符（串）
–
基本运算类型
•
算术、按位、逻辑、移位、扩展和截断、匹配
•
计算机如何实现高级语言程序中的运算？
–
将各类表达式编译（转换）为指令序列
–
计算机直接执行指令来完成运算
例：
C
语言赋值语句
“
f = (g+h)
–
(i+j);”
中变量
i
、
j
、
f
、
g
、
h
由编译器分别
分配给
MIPS
寄存器
$t0~$t4
。寄存器
$t0~$t7
的编号对应
8~15
，上述程序段对
应的
MIPS
机器代码和汇编表示（
#
后为注释）如下：
000000
01011
01100 01101
00000 100000 add $t5, $t3, $t4 # g+h
000000
01000 01001 01110
00000 100000 add $t6, $t0, $t1 # i+j
000000
01101 01110 01010
00000 100010 sub $t2, $t5, $t6 # f =(g+h)
–
(i+j)
需要提供哪些运算类指令才能支持高级语言需求呢？
逻辑运算、移位、扩展和
截断等指令实现较容易，
算术运算指令难
！

## Slide 61
n
位整数加
/
减运算器
先看一个
C
程序段：
int x=9, y=-6, z1, z2;
z1=x+y;
z2=x-y;
问题：上述程序段中，
x
和
y
的机器数是什么？
z1
和
z2
的机器数是
什么？
回答：
x
的机器数为
[x]
补
，
y
的机器数为
[y]
补
;
z1
的机器数为
[x+y]
补
;
z2
的机器数为
[x-y]
补
。
因此，计算机中需要有一个电路，能够实现以下功能：
已知
[x]
补
和
[y]
补
，计算
[x+y]
补
和
[x-y]
补
。
根据补码定义，有如下公式：
[x+y]
补
=2
n
+x+y= 2
n
+x+2
n
+y=
[x]
补
+[y]
补
(mod 2
n
)
[x-y]
补
=2
n
+x-y= 2
n
+x+2
n
-y=
[x]
补
+[-y]
补
(mod 2
n
)
补码的定义
假定补码有
n
位，则：
[X]
补
=2
n
+X
（
-2
n
≤
X
＜
2
n
,mod 2
n
）
[
–
y]
补
=[y]
补
+1

## Slide 62
n
位整数加
/
减运算器
•
利用带标志加法器，可构造整数加
/
减
运算器，进行以下运算：
无符号整数加、无符号整数减
带符号整数加、带符号整数减
当
Sub
为
1
时，做减法
当
Sub
为
0
时，做加法
•
补码加减运算公式
[A+B]
补
= [A]
补
+ [B]
补
( mod 2
n
)
[A
–
B]
补
= [A]
补
+ [
–
B]
补
( mod 2
n
)
–
实现减法的主要工作在于：求
[
–
B]
补
问题：如何求
[
–
B]
补
？
[
–
B]
补
=[B]
补
+1
在整数加
/
减运算部件
基础上，加上寄存器、
移位器以及控制逻辑，
就可实现
ALU
、
乘
/
除
运算以及
浮点
运算电路
Sum
加法器
4
4
4
A
ZF
Cin
Cout
4
B
4
0
1
MUX
Sub
B
OF
整数加
/
减运算部件
SF
CF
B
＇

## Slide 63
算术逻辑部件（
ALU
）
•
进行
基本
算术运算与逻辑运算
–
无符号整数加、减
–
带符号整数加、减
–
与、或、非、异或等逻辑运算
•
核心电路是
整数加
/
减运算部件
•
输出除
和
/
差等
，还有
标志信息
•
有一个
操作控制端
（
ALUop
），
用来决定
ALU
所执行的处理功能。
ALUop
的位数
k
决定了操作的种类
，例如，当位数
k
为
3
时，
ALU
最
多只有
2
3
=8
种操作。
ALUop Result ALUop Result ALUop Result ALUop Result
0 0 0 A
加
B 0 1 0 A
与
B 1 0 0 A
取反
1 1 0 A
0 0 1 A
减
B 0 1 1 A
或
B 1 0 1 A

B
1 1 1
未用

## Slide 64
回顾：认识计算机中最基本的部件
CPU
：中央处理器；
PC
：程序计数器；
MAR
：存储器地址寄存器
ALU
：算术逻辑部件；
IR
：指令寄存器；
MDR
：存储器数据寄存器
GPRs
：通用寄存器组（由若干通用寄存器组成）
控制器
CPU
PC
输入
设备
输出
设备
MAR
MDR
A
L
U
标
志
寄
存
器
IR
地址
数据
控制
GPRs
0
1
2
3
存储器
0
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 65
整数加、减运算
•
C
语言程序中的整数有
–
带符号整数，如
char
、
short
、
int
、
long
型等
–
无符号整数，如
unsigned char
、
unsigned short
、
unsigned
等
•
指针、地址等通常被说明为无符号整数，因而在进行指针或地址
运算时，需要进行无符号整数的加、减运算
•
无符号整数
和
带符号整数
的加、减运算电路完全一样，这个运算
电路称为
整数加减运算部件，
基于
带标志加法器
实现
•
最基本的加法器
，因为只有
n
位，所以是一种
模
2
n
运算系统
！
例：
n=4
，
A=1001
，
B=1100
则：
F=0101
，
Cout=1
加法器
n
n
n
A
B
F
Cin
Cout
还记得这个加法器是如何实现的？

## Slide 66
n
位带标志加法器
•
n
位加法器无法用于两个
n
位
带符号整数
（补码）
相加，无法
判断是否溢出
•
程序中经常需要
比较大小
，通过
（在加
法器中）
做减法
得到的
标志信息
来判断
溢出标志
OF
：
OF=C
n

C
n-1
符号标志
SF
：
SF=F
n-1
零标志
ZF=1
当且仅
当
F=0
；
进位
/
借位标志
CF
：
CF=Cout

Cin

## Slide 67
所有运算电路的核心
Sum
加法器
n
n
n
A
ZF
Cin
Cout
n
B
n
0
1
多路选择器
Sub
B
OF
加
/
减运算部件
CF=Co

Sub
SF
当
Sub
为
1
时，做减法
当
Sub
为
0
时，做加法
重要认识
1
：
计算机中所有算
术运算都基于加法器实现！
重要认识
2
：
加法器不知道所运算的是
带符号数还是无符号数。
重要认识
3
：
加法器不判定对错，总是
取低
n
位作为结果，并生成标志信息。
溢出标志
零标志
符号标志
进
/
借位标志

## Slide 68
条件标志位（条件码
CC
）

零标志
ZF
、溢出标志
OF
、进
/
借位标志
CF
、符号标志
SF
称为条件标志。
•
条件标志（
Flag
）
在运算电路中产生，被记录到专门的寄存器中
•
存放标志的寄存器通常称为
程序
/
状态字寄存器
或
标志寄存器。
每个标志对
应标志寄存器中的一个标志位。
如，
IA-32
中的
EFLAGS
寄存器
问题：
OF=
？
ZF=
？
SF=
？
CF=
？
还记得如何得到各个标志位吗？
OF
：
若
A
与B’同号但与
Sum
不同号，则
1
；否则
0
。
SF
：
sum
符号
ZF
：
如
Sum
为
0
，则
1
，否则
0
。
CF
：
Cout

sub
Sum
加法器
n
n
n
A
ZF
Cin
Cout
n
B
n
0
1
Mux
Sel
Sub
B
OF
整数加
/
减运算部件
SF
CF
B
＇
问题：为什么要生成并
保存条件标志？
为了在
分支指令（条件
转移指令）
中被用作是
否转移执行的条件！
if (i>j)
{
…
}

## Slide 69
n
位带标志加法器
溢出标志
OF
：
OF=C
n

C
n-1
符号标志
SF
：
SF=F
n-1
零标志
ZF=1
当且仅
当
F=0
；
进位
/
借位标志
CF
：
CF=Cout

Cin

## Slide 70
整数加法举例
若
n=8
，计算
107+46=
？
进位是真正的符号：
+153
107
10
= 0110 1011
2
46
10
= 0010 1110
2
0
1001 1001
溢出标志
OF=1
、零标志
ZF=0
、
符号标志
SF=1
、进位标志
CF=0
Sum
Adder
n
n
n
A
ZF
Cin
Cout
n
B
n
0
1
Mux
Sel
Sub
B
OF
整数加
/
减运算部件
SF
CF
B
＇
两个正数相加，结果为负数，
故溢出！即
OF=1
做加法时，主要判断是否溢出
无符号加溢出条件：
CF=1
带符号加溢出条件：
OF=1
无符号：
sum=153
，因为
CF=0
，故未发生溢出，结果正确！
带符号：
sum= -103
，因为
OF=1
，故发生溢出，结果错误！

## Slide 71
整数减法举例
-7-
6 = -7 + (-6) = +3 -3 -
5 = -
3 + (-
5) = -
8
9 -
6 = 3
13 -
5 = 8
1
1
+
+
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
带符号
(1)
最高位和次高位的进位不同
溢出：
(2)
和的符号位和加数的符号位不同
X
√
做减法以比较大小，规则：
Unsigned: CF=0
时，大于
Signed
：
OF=SF
时，大于
OF=0
、
ZF=0
、
SF=1
、借位
CF=0
OF=1
、
ZF=0
SF=0
、借位
CF=0
√
√
验证：
9>6
，故
CF=0
；
13>5
，故
CF=0
验证：
-7<6
，故OF≠SF
-3<5
，故OF≠SF
无符号减溢出：
差为负
数，即借位
CF=1

## Slide 72
整数减法举例
无符号和带符号加减运算都用该部件执行
unsigned int x=134;
unsigned int y=246;
int m=x;
int n=y;
unsigned int
z1=x-y
;
unsigned int
z2=x+y
;
int
k1=m-n
;
int
k2=m+n
;
x
和
m
的机器数一样：
1000 0110
，
y
和
n
的机器数一样：
1111 0110
z1
和
k1
的机器数一样：
1001 0000
，
CF=1
，
OF=0
，
SF=1
z1
的值为
144
（
=134-246+256
，
x-y<0
），
k1
的值为
-112
。
假定
n=8
Sum
Adder
n
n
n
A
ZF
Cin
Cout
n
B
n
0
1
Mux
Sel
Sub
B
OF
SF
CF
无符号减公式：
带符号减公式：

## Slide 73
整数加法举例
无符号和带符号加减运算都用该部件执行
unsigned int x=134;
unsigned int y=246;
int m=x;
int n=y;
unsigned int
z1=x-y
;
unsigned int
z2=x+y
;
int
k1=m-n
;
int
k2=m+n
;
x
和
m
的机器数一样：
1000 0110
，
y
和
n
的机器数一样：
1111 0110
z2
和
k2
的机器数一样：
0111 1100
，
CF=1
，
OF=1
，
SF=0
z2
的值为
124
（
=134+246-256
，
x+y>256
）
k2
的值为
124
（
=134+246-256
，
m+n>128
，即正溢出）
假定
n=8
Sum
Adder
n
n
n
A
ZF
Cin
Cout
n
B
n
0
1
Mux
Sel
Sub
B
OF
SF
CF
无符号加公式：
带符号加公式：

## Slide 74
如何用程序判断一个
无符号数相加
没有发生溢出
/* Determine whether arguments can be added
without overflow */
int uadd_ok(unsigned x, unsigned y)
{
unsigned sum = x+y;
return sum >= x;
}
无符号整数加法溢出判断程序
发生溢出时，一定满足
result<x and result<y
否则，若
x+y-2
n

x
，则
y

2
n
，
这是不可能的！
做模拟器实验
时，模拟
Add
指令需要用！

## Slide 75
带符号整数加法溢出判断程序
如何用程序判断一个
带符号整数相加
没有发生溢出
•
/* Determine whether arguments can be added
without overflow */
int tadd_ok(int x, int y) {
int sum = x+y;
int neg_over = x < 0 && y < 0 && sum >= 0;
int pos_over = x >= 0 && y >= 0 && sum < 0;
return !neg_over && !pos_over;
}
做
PA2
模拟
Add
指令需要用以下公式：
Lab1
实验
CF=?, ZF=?, OF=?, SF=?
CF=0, ZF=0, OF=1, SF=1
CF=1, ZF=0, OF=1, SF=0

## Slide 76
带符号整数减法溢出判断程序
以下程序检查
带符号整数相减
是否溢出有没有问题？
/* Determine whether arguments can be subtracted
without overflow */
/* WARNING: This code is buggy. */
int tsub_ok(int x, int y) {
return
tadd_ok(x, -y)
;
}
当
x>=0
，
y=0x80000000
时，该函数判断错误
带符号整数加
带符号整数减
带符号减的溢出判断
函数如何实现呢？
无符号减的溢出判断
函数又如何实现呢？
模拟
Sub
指令需要！

## Slide 77
带符号整数减法溢出判断程序
•
/*
* subOK -
Determine if can compute x-y without overflow
*
Example: subOK(0x80000000,0x80000000) = 1,
*
subOK(0x80000000,0x70000000) = 0,
*
Legal ops: ! ~ & ^ | + << >>
*
Max ops: 20
*
Rating: 3
*/
int subOK(int x, int y) {
int diff = x+~y+1;
int x_neg = x>>31;
int y_neg = y>>31;
int d_neg = diff>>31;
/* Overflow when x and y have opposite sign, and d different from x
*/
return !(~(x_neg ^ ~y_neg) & (x_neg ^ d_neg));
}

## Slide 78
整数的乘运算
•
通常，高级语言中两个
n
位整数相乘得到的结果通常也是
一个
n
位整数，也即，结果只取
2n
位乘积中的低
n
位。
–
例如，在
C
语言中，参加运算的两个操作数的类型和结
果的类型必须一致，如果不一致则会先转换为一致的
数据类型再进行计算。
int mul(int x, int y)
{
int z=x*y;
return z;
}
x*y
被转换为乘法指令，在乘法
运算电路中得到的乘积是
64
位，
但是，只取其低
32
位赋给
z
。

## Slide 79
整数的乘运算
在计算机内部，一定有
x
2

0
吗
?
若
x
是带符号整数，则不一定！
如
x
是浮点数，则一定！
例如，当
n=4
时
, 5
2
=-7<0 !
0101
0101
0101
0101

+
00011001
只取低
4
位，值为
-111B=-7
高级语言程序
如何判断
z
是正确值？
当
!x || z/x==y
为真时
编译器
如何判断？
当
-2
n-1
≤
x*y < 2
n-1
（不溢出）
时
即：乘积的高
n
位为全
0
或全
1
，并
等于低
n
位的最高位！
即：乘积的高
n+1
位为全
0
或全
1
int
mul(
int
x,
int
y)
{
int
z=x*y;
return z;
}
若
x
、
y
和
z
都改成
unsigned
类
型，则判断方式为
结果
溢出
乘积的高
n
位为全
0
，则不溢出

## Slide 80
整数的乘运算
结论：假定
两个
n
位无符号
整数
x
u
和
y
u
对应的机器数为
X
u
和
Y
u
，
p
u
=x
u
×
y
u
，
p
u
为
n
位无符号整数
且对应的机器数为
P
u
；
两个
n
位带符号
整数
x
s
和
y
s
对应的机器数为
X
s
和
Y
s
，
p
s
=x
s
×
y
s
，
p
s
为
n
位带符号整数
且对应的机器数为
P
s
。
若
X
u
=X
s
且
Y
u
=Y
s
，则
P
u
=P
s
。
可用无符号乘来实现带符号乘，但
高
n
位无法得到，故不能判断溢出。
无符号
乘法器
X
u
Y
u
P
u
n
n
n
n
p
u
=x
u
*y
u
;
带符号
乘法器
X
s
Y
s
P
s
n
n
n
n
p
s
=x
s
*y
s
;
P
uh
P
sh
P
uh
P
sh
≠
无符号：若
P
uh
=0
，则不溢出
带符号：若
P
sh
每位都等于
P
s
的
最高位，则不溢出

## Slide 81
整数的乘运算
•
X
*
Y
的高
n
位可以用来判断溢出，规则如下：
–
无符号：若高
n
位全
0
，则不溢出，否则溢出
–
带符号：若高
n
位全
0
或全
1
且等于低
n
位的最高位，则不溢出。

## Slide 82
整数的乘运算
•
硬件
保留
2n
位乘积，故指令的乘积可达
2n
位，可供编译器使用
•
如果程序不采用防止溢出的措施，且编译器也不生成用于溢出处
理的代码，就会发生一些由于整数溢出而带来的问题。
•
指令：
分
无符号
数乘指令、
带符号
整数乘指令
•
乘法指令的操作数长度为
n
,
而乘积长度为
2n
，例如：
–
IA-32
中，若指令只给出一个操作数
SRC
，则另一个源操作数
隐含在累加器
AL/AX/EAX
中，将
SRC
和累加器内容相乘，结
果存放在
AX
（
16
位时）或
DX-AX
（
32
位时）或
EDX-EAX
（
64
位时）中。
–
在
MIPS
处理器中，
mult
会将两个
32
位带符号整数相乘，得
到的
64
位乘积置于两个
32
位内部寄存器
Hi
和
Lo
中，因此，
可以
根据
Hi
寄存器中的每一位是否等于
Lo
寄存器中的第一位
来进行溢出判断
。
乘法指令可生成溢出标志，编译器也可使用
2n
位乘积来判断是否溢出！

## Slide 83
整数乘法溢出漏洞
以下程序存在什么漏洞，引起该漏洞的原因是什么。
/*
复制数组到堆中，
count
为数组元素个数
*/
int copy_array(int *array, int count) {
int i;
/*
在堆区申请一块内存
*/
int *myarray = (int *)
malloc(
count*sizeof(int)
)
;
if (myarray == NULL)
return -1;
for (i = 0; i < count; i++)
myarray[i] = array[i];
return count;
}
当参数
count
很大时，则
count*sizeof(int)
会溢出。
如
count=2
30
+1
时，
count*sizeof(int)=4
。
堆（
heap
）中大量
数据被破坏！
攻击者可构造特殊参数来触发整
数溢出，以一段
预设信息
覆盖一
个已分配的堆缓冲区
，造成远程
服务器崩溃或者改变内存数据并
执行任意代码。
2002
年，
Sun Microsystems
公司的
RPC XDR
库带的
xdr_array
函数发生整数溢出漏
洞，攻击者可利用该漏洞从远程
或本地获取
root
权限。

## Slide 84
变量与常数之间的乘运算
•
整数乘法运算比移位和加法等运算所用时间长，通常一次
乘法运算需要多个时钟周期，而一次移位、加法和减法等
运算只要一个或更少的时钟周期，因此，
编译器在处理变
量与常数相乘时，往往以移位、加法和减法的组合运算来
代替乘法运算。
例如，对于表达式
x*20
，编译器可以利用
20=16+4=2
4
+2
2
，将
x*20
转换为
(x<<4)+(x<<2)
，这
样，一次乘法转换成了两次移位和一次加法。
•
不管是无符号数还是带符号整数的乘法，即使乘积溢出时
，
利用移位和加减运算组合的方式得到的结果都是和采用
直接相乘的结果是一样的。

## Slide 85
整数的除运算
•
对于带符号整数来说，
n
位整数除以
n
位整数，除
-2
n-1
/-1= 2
n-1
会发
生溢出外，其余情况都不会发生溢出。
Why?
因为商的绝对值不可能比被除数的绝对值更大，因而不会发生溢出，
也就不会像整数乘法运算那样发生整数溢出漏洞。
•
因为整数除法，其商也是整数，所以，在不能整除时需要进行舍入，
通常按照朝
0
方向舍入，即正数商取比自身小的最接近整数
（
Floor
，
地板）
，负数商取比自身大的最接近整数
（
Ceiling
，天板）
。
例如，
7/2=?, -7/2=
？
7/2=3, -7/2=-3
•
整数除
0
的结果可以用什么机器数表示？
整数除
0
的结果无法用一个机器数表示！
•
整数除法时，除数不能为
0
，否则会发生
“异常”，
此时，需要调出操
作系统中的异常处理程序来处理。

## Slide 86
整数的除运算
代码段一：
int a = 0x80000000;
int b = a / -1;
printf("%d\n", b);
运行结果为
-2147483648
代码段二：
int a = 0x80000000;
int b = -1;
int c = a / b;
printf("%d\n", c);
运行结果为“Floating point exception”，显然
CPU
检测到了异常
用
objdump
看代码段一的反汇编
代码
,
得知除以
-1
被优化成取负
指令
neg,
故未发生除法溢出
为什么两者结果不同！
为什么显示是“浮点异常”呢？
学完第
7
章应该能回答这个问题！

## Slide 87
变量与常数之间的除运算
•
对于整数除法运算，由于计算机中除法运算比较复杂，而且不能
用流水线方式实现，所以一次除法运算大致需要几十个或更多个
时钟周期，比乘法指令的时间还要长！
•
为了缩短除法运算的时间，
编译器在处理一个变量与一个
2
的幂
次形式的整数相除时，常采用右移运算来实现。
–
无符号：逻辑右移
–
带符号：算术右移
•
结果一定取整数
–
能整除时，直接右移得到结果，移出的为
全
0
例如，
12/4=3
：
0000 11
00
>>2=0000 0011
-12/4=-3
：
1111 01
00
>>2=1111 1101
–
不能整除时，右移移出的位中有
非
0
，需要进行相应处理

## Slide 88
变量与常数之间的除运算
•
不能整除时，采用
朝零舍入
，即
截断
方式
–
无符号数、带符号正整数（地板）：
移出的低位直接丢弃
–
带符号负整数（天板）
：加偏移量
(2
k
-1)
，然后再右移
k
位
，
低位截断（
这里
K
是右移位数
）
举例：
无符号数
14/4=3
：
0000 1110>>2=0000 0011
带符号负整数
-14/4=-3
若直接截断，则
1111 0010 >>2=1111 1100=-4
≠
-3
应先
纠偏，再右移
:
k=2,
故
(-14
+2
2
-1
)/4=-3
即：
1111 0010
+0000 0011
=1111 0101
1111 0101>>2=1111 1101=-3

## Slide 89
•
假设
x
为一个
int
型变量，请给出一个用来计算
x
/32
的值的函数
div32
。
要求不能使用除法、乘法、模运算、比较运算、循环语句和条件语句，
可以使用右移、加法以及任何按位运算。
解：
若
x
为正数，则将
x
右移
k
位得到商；若
x
为负数，则
x
需要加一个偏移量
(2
k
-1)
后再右移
k
位得到商。因为
32=2
5
，所以
k=5
。
即结果为
: ( x>=0 ? x : (x+31))>>5
但题目要求不能用比较和条件语句，因此要找一个计算
偏移量
b
的方式
这里，
x
为正时
b=0
，
x
为负时
b=31
.
因此，可以从
x
的符号得到
b
x>>31
得到的是
32
位符号，取出最低
5
位，就是偏移量
b
。
变量与常数之间的除运算—举例
int div32(int x)
{ /*
根据
x
的符号得到偏移量
b */
int b=(x>>31) & 0x1F;
return (x+b)>>5;
}

## Slide 90
浮点数运算及结果
设两个规格化浮点数分别为
A=M
a
.
2
Ea
B=M
b
.
2
Eb
,
则：
A
+
B
=(M
a
+
M
b
.
2
-(Ea-Eb)
)
.
2
Ea
(
假设
Ea>=Eb
)
A*B
=(M
a
*
M
b
)
.
2
Ea+Eb
A/B
=(M
a
/
M
b
)
.
2
Ea-Eb
上述运算结果可能出现以下几种情况：
阶码上溢：
一个正指数超过了最大允许值
=
〉
+
∞/
-
∞
/
溢出
阶码下溢：
一个负指数比最小允许值还小
=
〉
+0/-0
尾数溢出：
最高有效位有进位
=
〉右规
非规格化尾数：
数值部分高位为
0
=
〉左规
右规或对阶时，右段有效位丢失
=
〉尾数舍入
IEEE
建议实现时为每种异常情况提供一个
自陷允许位
。若某异常对应
的位为
1
，则发生相应异常时，就调用一个特定的异常处理程序执行。
SP
最大指数为多少？
127
SP
最小指数呢？
-126
-23
运算过程中添加保护位
尾数溢出，结
果不一定溢出
1.5+1.5=
？
1.5-1.0=
？

## Slide 91
浮点数除
0
的问题
为什么整数除
0
会发生异常？
为什么浮点数除
0
不会出现异常？
这是网上的一个帖子
浮点运算中，一个有限数除以
0
，
结果为正无穷大（负无穷大）

## Slide 92
浮点数加
/
减运算
•
十进制科学计数法的加法例子
1.123
×
10
5
+ 2.560
×
10
2
其计算过程为：
1.123
×
10
5
+
2
.560
×
10
2
= 1.123
×
10
5
+ 0.00
2
560
×
10
5
=(1.123 + 0.002
56
)
×
10
5
= 1.12556
×
10
5
=1.126
×
10
5
•
“对阶”操作：
目的是使两数阶码相等
–
小阶向大阶看齐，阶小的那个数的尾数右移，右移位数等于两个阶码差
的绝对值
–
IEEE 754
尾数右移时，要将隐含的
“1”
移到小数部分，高位补
0
，移出
的低位保留到特定的
“附加位”
上
进行尾数加减运算前，必须“对阶”！
最后还要考虑舍入
计算机内部的二进制运算也一样！

## Slide 93
浮点数加减法基本要点
（假定：
Xm
、
Ym
分别是
X
和
Y
的尾数，
Xe
和
Ye
分别是
X
和
Y
的阶码
）
(1)
求阶差：∆e=Ye –
Xe (
若
Ye > Xe
，则结果的阶码为
Ye)
(2)
对阶：将
Xm
右移∆e位，尾数变为
Xm*2
Xe-Ye
（保留右移部分
附加位
）
(3)
尾数加减：
Xm*2
Xe-Ye
±
Ym
(4)
规格化：
当尾数高位为
0
，则需左规：
尾数左移一次，阶码减
1
，直到
MSB
为
1
或
阶码为
00000000
（
-126
，非规格化数）
每次阶码减
1
后要判断阶码是否下溢（比最小可表示的阶码还要小）
当尾数最高位有进位，需右规：
尾数右移一次，阶码加
1
，直到
MSB
为
1
每次阶码加
1
后要判断阶码是否上溢（比最大可表示的阶码还要大
）
(5)
如果尾数比规定位数长（有附加位），则需考虑舍入（有多种舍入方式）
(6)
若
运算结果尾数
是
0
，则需要将阶码也置
0
。为什么？
阶码溢出异常处理：阶码上溢，则结果溢出；阶码下溢到无法用非规
格化数表示，则结果为
0
尾数为
0
说明结果应该为
0
（阶码和尾数为全
0
）。
0.00…0
001
x2
-126

## Slide 94
浮点数加法运算举例
例：用二进制浮点数形式计算
0.5 +(
–
0.4375) =
？
对
阶
: -1.110 x 2
-2
→
-0.111 x 2
-1
加
减
: 1.000 x 2
-1
+( -0.111 x 2
-1
) = 0.001 x 2
-1
左
规
: 0.001 x 2
-1
→ 1.000 x 2
–
4
判溢出
:
无
解：
0.5 = 1.000 x 2
-1
，
-
0.4375 = -1.110 x 2
-2
结果为：
1.000 x 2
–
4
= 0.0001000 = 1/16 = 0.0625
问题：为何
IEEE 754
加减运算右规时最多只需一次？
因为即使是两个最大的尾数相加，得到的和的尾数也不会达到
4
，
故尾数的整数部分最多有两位，保留一个隐含的“1”后，最多只
有一位被右移到小数部分。
0.4375=0.25+0.125+0.0625=0.0111B

## Slide 95
Extra Bits(
附加位
)
"Floating Point numbers are like piles of sand; every time you move
one you lose a little sand, but you pick up a little dirt.“
“浮点数就像一堆沙，每动一次就会失去一点‘沙’，并捡回一点
‘脏’”
如何才能使失去的“沙”
和捡回的“脏”都尽量少呢？
加多少附加位才合适？
IEEE754
规定
:
中间结果须在右边加
2
个附加位
（
guard & round
）
Guard (
保护位
)
：
在
significand
右边的位
Round (
舍入位
)
：
在保护位右边的位
Add/Sub:
1.xxxxx 1.xxxxx 1.xxxxx
1.xxxxxxxx
+
1.xxxxx 0.001xxxxx 0.01xxxxx
-1.xxxxxxxx
1x.xxxx
y
1.xxxxx
yyy
1x.xxxx
yyy
0.0…0xxxx
附加位的作用
：用以保护对阶时右移的位或运算的中间结果。
附加位的处理
：
①左规时被移到
significand
中
;
②
作为舍入的依据。
在后面加附加位！
无法给出准确的答案！

## Slide 96
Rounding Digits(
舍入位
)
举例：若十进制数最终有效位数为
3
，采用两位附加位（
G
、
R
）。
2.34
0
0
* 10
0.02
5
3
* 10
2.36
5
3
* 10
2
2
2
IEEE Standard: four rounding modes
（
用图说明
）
round to nearest
(default)
round towards plus infinity (always round up)
round towards minus infinity (always round down)
round towards 0
round to nearest:
round digit < 1/2 then truncate
(
截断、丢弃
)
> 1/2 then round up
(
末位加
1)
= 1/2 then round to nearest even digit
（最近偶数）
可以证明默认方式得到的平均误差最小。
称为就近舍入到偶数
问题：若没有舍入位，采用就近
舍入到偶数，则结果是什么？
结果为
2.36
！精度没有
2.37
高！

## Slide 97
IEEE 754
的舍入方式的说明
IEEE 754
的舍入方式
(
Z1
和
Z2
分别是结果
Z
的最近的可表示的左、右两个数
)
(1)
就近舍入：
舍入为最近可表示的数
非中间值：
0
舍
1
入；
中间值：
强迫结果为偶数
-
慢
(2)
朝+∞方向舍入
:
舍入为
Z2(
正向舍入
)
(3)
朝
-
∞方向舍入
:
舍入为
Z1(
负向舍入
)
(4)
朝
0
方向舍入：
截去。正数：取
Z1;
负数：取
Z2
0
0
Z
Z1
Z2
例如：附加位为
01
：舍
11
：入
10
：
(
强迫结果为偶数
)
例：
1.1101
11
→ 1.1110; 1.1101
01
→
1.1101;
1.1101
10
→
1.1110; 1.1111
10
→ 10.0000;

## Slide 98
浮点数舍入举例
例：将同一实数分别赋值给单精度和双精度类型变量，然后打印输出。
#include <stdio.h>
main()
{
float a;
double b;
a = 123456.789e4;
b = 123456.789e4;
printf(“%f/n%f/n”,a,b);
}
运行结果如下：
1234567936.000000
1234567890.000000
问题：为什么同一个实数赋值给
float
型变量
和
double
型变量，输出结果会有所不同呢？
为什么
float
情况下输出的结果
会比原来的大？这到底有没有
根本性原因还是随机发生的？
为什么会出现这样的情况？
float
可精确表示
7
个十
进制有效数位，后面的
数位是舍入后的结果，
舍入后的值可能会更大，
也可能更小

## Slide 99
非规格化浮点数举例
计算器
2
-63
2
64
讨论问题：
1.
计算器上算的准确吗？
2.
为什么
x
输出为
0
？
3.
为什么
y
的输出发生变化？
4.
为什么
x
、
y
、
z
用
%x
输出为
0
？
5.
Z
输出为
0
说明了什么？
6.
如下赋初值对否？
float x=0x40000000;
float y=0x5f800000;
当结果为
0.1x2
-126
时，是用非规格化数表示还是近似为
0
？
以下程序试图计算
2
-63
/2
64
=2
-127

## Slide 100
非规格化浮点数举例
2
-16
2
-15
z
和
m
的输出结果
说明了什么？
当结果为
0.1x2
-126
时，
用非规格化数表示，而
不是近似表示成
0
！

## Slide 101
C
语言中的浮点数类型
•
C
语言中有
float
和
double
类型，分别对应
IEEE 754
单精度浮点
数格式和双精度浮点数格式
•
long double
类型的长度和格式随编译器和处理器类型的不同而
有所不同，
IA-32
中是
80
位扩展精度
格式
•
从
int
转换为
float
时，不会发生溢出，但可能有数据被舍入
•
从
int
或
float
转换为
double
时，因为
double
的有效位数更多，
故能保留精确值
•
从
double
转换为
float
和
int
时，可能发生溢出，此外，由于有效
位数变少，故可能被舍入
•
从
float
或
double
转换为
int
时，因为
int
没有小数部分，所以数
据可能会向
0
方向被截断

## Slide 102
Carnegie Mellon
浮点数比较运算举例
•
对于以下给定的关系表达式，判断是否永真。
x == (int)(float) x
x == (int)(double) x
f == (float)(double) f
d == (float) d
f == -(-f);
2/3 == 2/3.0
d < 0.0
⇒
((d*2) < 0.0)
d > f
⇒
-f > -d
d * d >= 0.0
x*x>=0
(d+f)-d == f
int x ;
float f ;
double d ;
Assume neither
d
nor f
is NaN
否
是
是
否
是
否
是
是
是
自己写程序
测试一下！
否
否

## Slide 103
IEEE 754
的范围和精度
•
单精度浮点数（
float
型）的表示范围多大
?
最大的数据: +1.11…1X 2
127
双精度浮点数（
double
型）呢
?
•
以下关系表达式是否永真？
if ( i == (int) ((float) i) ) {
printf (“true”);
}
if ( f == (float) ((int) f) ) {
printf (“true”);
}
•
浮点数加法结合律是否正确
?
x =
–
1.5 x 10
38
, y = 1.5 x 10
38
, z = 1.0
(x+y)+z = (
–
1.5x10
38
+1.5x10
38
)
+1.0 = 1.0
x+(y+z) =
–
1.5x10
38
+ (1.5x10
38
+1.0) = 0.0
How about double?
How about double?
True!
Not always true!
约
+3.4
X
10
38
约
+1.8
X
10
308
Not always true!
False!
FALSE!

## Slide 104
举例：
Ariana
火箭爆炸
•
1996
年
6
月
4
日，
Ariana 5
火箭初次航行，在发射仅仅
37
秒钟后
，偏离了飞行路线，然后解体爆炸，火箭上载有价值
5
亿美元的
通信卫星。
•
原因是
在将一个
64
位浮点数转换为
16
位带符号整数时，产生了溢
出异常。
溢出的值是火箭的水平速率，这比原来的
Ariana 4
火箭
所能达到的速率高出了
5
倍。在设计
Ariana 4
火箭软件时，设计
者确认水平速率决不会超出一个
16
位的整数，但在设计
Ariana 5
时，他们没有重新检查这部分，而是直接使用了原来的设计。
•
在不同数据类型之间转换时，往往隐藏着一些不容易被察觉的错
误
，这种错误有时会带来重大损失，因此，编程时要非常小心。

## Slide 105
举例：爱国者导弹定位错误
•
1991
年
2
月
25
日，海湾战争中，美国在沙特阿拉伯达摩地区设置的爱国者
导弹拦截伊拉克的飞毛腿导弹失败，致使飞毛腿导弹击中了一个美军军营，
杀死了美军
28
名士兵。其原因是由于
爱国者导弹系统时钟内的一个软件错
误
造成的，引起这个软件错误的原因是
浮点数的精度问题
。
•
爱国者导弹系统中有一内置时钟，用计数器实现，
每隔
0.1
秒计数一次
。程
序用
0.1
的一个
24
位定点二进制小数
x
来乘以计数值作为以秒为单位的时间
•
这个
x
的机器数是多少呢？
•
0.1
的二进制表示是一个无限循环序列：0.00011[0011]…，
x=0.000
1100 1100 1100 1100 1100B
。显然，
x
是
0.1
的近似表示
，
0.1-x
= 0.000 1100 1100 1100 1100 1100 [1100]…
-
0.000 1100 1100 1100 1100 1100B
，即为：
=0.000 0000 0000 0000 0000 0
000 1100 [1100]…
B
=2
-20
×
0.1

9.54
×
10
-8
这就是机器值与真值之间的误差！

## Slide 106
举例：爱国者导弹定位错误
已知在爱国者导弹准备拦截飞毛腿导弹之前，已经连续工作了
100
小时，飞毛腿的速度大约为
2000
米
/
秒，则由于时钟计算误差而导
致的距离误差是多少？
100
小时相当于计数了
100
×
60
×
60
×
10=36
×
10
5
次，因而导弹的
时钟已经偏差了
9.54
×
10
-8
×
36
×
10
5

0.343
秒
因此，距离误差是
2000
×
0.343
秒

687
米
小故事：
实际上，以色列方面已经发现了这个问题并于
1991
年
2
月
11
日知会了美国
陆军及爱国者计划办公室（软件制造商）。
以色列方面建议重新启动爱国者系统的
电脑作为暂时解决方案，可是美国陆军方面却不知道每次需要间隔多少时间重新启
动系统一次。
1991
年
2
月
16
日，制造商向美国陆军提供了更新软件，但这个软件最
终却在飞毛腿导弹击中军营后的一天才运抵部队。

## Slide 107
举例：爱国者导弹定位错误
•
若
x
用
float
型表示
，则
x
的机器数是什么？
0.1
与
x
的偏差是多少？
系统运行
100
小时后的时钟偏差是多少？在飞毛腿速度为
2000
米
/
秒的情况下，预测的距离偏差为多少？
–
0.1= 0.0 0011[0011]B=+1.1 0011 0011 0011 0011 0011
00B
×
2
-4
，故
x
的机器数为
0
011 1101 1
100 1100 1100
1100 1100 1100
–
Float
型仅
24
位有效位数，后面的有效位全被截断，故
x
与
0.1
之
间的误差为：
|x
–
0.1|=0.
000 0000 0000 0000 0000 0000
0000
1100 [1100]…B。这个值等于
2
-24
×
0.1

5.96
×
10
-9
。
100
小时后时钟偏差
5.96
×
10
-9
×
36
×
10
5

0.0215
秒。距离偏
差
0.0215
×
2000

43
米。比爱国者导弹系统精确约
16
倍。

## Slide 108
举例：爱国者导弹定位错误
•
若
用
32
位二进制定点小数
x=0.000 1100 1100 1100 1100
1100 1100 1101 B
表示
0.1
，则误差比用
float
表示误差更大
还是更小？
–
当
x=0.000 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1101 B
时，与
0.1
之间的误差约为：
|x
–
0.1|=0.
000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 000
0 00 1100 [1100]…B。这
个值等于
2
-30
×
0.1

9.31
×
10
-11
。
100
小时后时钟偏差
9.31
×
10
-11
×
36
×
10
5

0.000335
秒。预测的距离偏差仅
为
0.000335
×
2000

0.67
米。

## Slide 109
举例：浮点数运算的精度问题
•
从上述结果可以看出：
–
用
32
位定点小数表示
0.1
，
比采用
float
精度高
64
倍
–
用
float
表示在计算速度上更慢，必须先把计数值转换为
IEEE 754
格式浮点数，然后再对两个
IEEE 754
格式的数相
乘，故采用
float
比直接将两个二进制数相乘要慢
•
Ariana 5
火箭和爱国者导弹的例子
带来的启示

程序员应对底层机器级数据的表示和运算有深刻理解

计算机世界里，经常是
“差之毫厘，失之千里”
，需要细心再
细心，精确再精确

不能遇到小数就用浮点数表示，有些情况下（如需要将一个整
数变量乘以一个确定的小数常量），可先用一个确定的定点整
数与整数变量相乘，然后再通过移位运算来确定小数点

## Slide 110
数据的运算小结
•
C
语言中涉及的运算
–
整数算术运算、浮点数算术运算
–
按位、逻辑、移位、位扩展和位截断
•
整数的加、减运算
–
计算机中的“算盘”：模运算系统（
高位丢弃、用标志信息表示
）
–
带符号整数和无符号数的加、减都在同一个“
算盘
”中
–
现实与计算机中的运算结果有差异（
计算机是模运算系统
）
•
整数的乘、除运算
–
无符号整数：逻辑左移
k
位等于乘
2
k
、逻辑右移
k
位等于除
2
k
–
带符号整数乘：算术左移
k
位等于乘
2
k
–
带符号整数除：
(x>=0 ? x : x
+2
k
-1
）算术右移
k
位，等于
x
除以
2
k
•
浮点数运算
–
加减：
对阶
/
尾数加减
/
规格化
/
舍入
(
就近舍入到偶数
)
（大数吃小数）
–
乘除：尾数相乘除，阶码相加减

## Slide 111
PA
助教
•
梁德明（
131220102
）：可以周日晚上答疑
•
手机：
15605150959
•
邮箱：
131220102@smail.nju.edu.cn
•
QQ:707354646
•
•
刘飞（
131220095
）：可以周六晚上答疑
•
手机：
15850538770
•
邮箱：
liufei@smail.nju.edu.cn
•
QQ
：
1546211725
•
•
王诲喆（
131220159
）：没有确认答疑时间（请汪老师联系一下）
•
手机：
13813951840
•
邮箱：
huizhewang@outlook.com
•
QQ
：（请汪老师联系确认）