## Slide 1: 第6章 层次结构存储系统 存储器概述 主存与CPU的连接及其读写操作 磁盘存储器 高速缓冲存储器(cache) 虚拟存储器 IA-32/Linux中的地址转换

## Slide 2: 层次结构存储系统
主要教学目标
  理解CPU执行指令过程中为何要访存
  理解访存操作的大致过程及涉及到的部件
  了解层次化存储器系统的由来及构成
  了解CPU与主存储器之间的连接及读写操作
  掌握Cache机制并理解其对程序性能的影响
  理解程序局部性的重要性并能开发局部性好的程序
  了解虚拟存储管理的基本概念和实现原理
  理解访存操作完整过程以及所涉及到的部件之间的关联
    地址转换（查TLB、查页表）、访问Cache、访问主存、读写磁盘
  理解访存过程中硬件和操作系统之间的协调关系

## Slide 3: 层次结构存储系统
分以下六个部分介绍
  第一讲：存储器概述
  第二讲：主存与CPU的连接及其读写操作
    主存模块的连接和读写操作
    “装入”指令和“存储”指令操作过程
  第三讲：磁盘存储器
  第四讲：高速缓冲存储器(cache)
    程序访问的局部性、cache的基本工作原理
    cache行和主存块之间的映射方式
    cache和程序性能
  第五讲：虚拟存储器
    虚拟地址空间、虚拟存储器的实现
  第六讲：IA-32/Linux中的地址转换
    逻辑地址到线性地址的转换
    线性地址到物理地址的转换

## Slide 4: 回顾：程序及指令的执行过程
在内存存放的指令实际上是机器代码（0/1序列）
08048394 <add>:
1 8048394: 55 push %ebp
2 8048395: 89 e5 mov %esp, %ebp
3 8048397: 8b 45 0c mov 0xc(%ebp), %eax
4 804839a: 03 45 08 add 0x8(%ebp), %eax
5 804839d: 5d pop %ebp
6 804839e: c3 ret
对于add函数的执行，以下情况下都需要访存：
  每条指令都需从主存单元取到CPU执行
  PUSH指令需把寄存器内容压入栈中 POP指令则相反
  第3条mov指令需要从主存中取数后送到寄存器
  第4条add指令需要从主存取操作数到ALU中进行运算
  ret指令需要从栈中取出返回地址，以能正确回到调用程序执行
栈是主存中的一个区域！
访存是指令执行过程中一个非常重要的环节！
取指、取数、存数
取指
存数
取数
取数
取数
取数

## Slide 5: 基本术语
记忆单元 （存储基元 / 存储元 / 位元） （Cell）
  具有两种稳态的能够表示二进制数码0和1的物理器件
存储单元 / 编址单位（Addressing Unit）
  具有相同地址的位构成一个存储单元，也称为一个编址单位
存储体/ 存储矩阵 / 存储阵列（Bank）
  所有存储单元构成一个存储阵列
编址方式（Addressing Mode）
    字节编址、按字编址
存储器地址寄存器（Memory Address Register - MAR）
  用于存放主存单元地址的寄存器
存储器数据寄存器（ Memory Data Register-MDR (或MBR) ）
  用于存放主存单元中的数据的寄存器

## Slide 6: 存储器分类
（1）按工作性质/存取方式分类
  随机存取存储器 Random Access Memory (RAM)
    每个单元读写时间一样，且与各单元所在位置无关。如：内存。
    （注：原意主要强调地址译码时间相同。现在的DRAM芯片采用行缓冲，因而可能因为位置不同而使访问时间有所差别。）
  顺序存取存储器 Sequential Access Memory (SAM)
    数据按顺序从存储载体的始端读出或写入，因而存取时间的长短与信息所在位置有关。例如：磁带。
  直接存取存储器 Direct Access Memory(DAM)
    直接定位到读写数据块，在读写数据块时按顺序进行。如磁盘。
  相联存储器 Associate Memory（AM）
  Content Addressed Memory (CAM)
    按内容检索到存储位置进行读写。例如：快表。
依据不同的特性有多种分类方法

## Slide 7: 存储器分类
（2）按存储介质分类
半导体存储器：双极型，静态MOS型，动态MOS型
磁表面存储器：磁盘（Disk）、磁带 （Tape）
光存储器：CD，CD-ROM，DVD
（3）按信息的可更改性分类
读写存储器（Read / Write Memory)：可读可写
只读存储器（Read Only Memory)：只能读不能写
（4）按断电后信息的可保存性分类
非易失（不挥发）性存储器(Nonvolatile Memory)
  信息可一直保留， 不需电源维持。
  （如 ：ROM、磁表面存储器、光存储器等）
易失（挥发）性存储器(Volatile Memory)
  电源关闭时信息自动丢失。（如：RAM、Cache等）

## Slide 8: 存储器分类
（5）按功能/容量/速度/所在位置分类
  寄存器(Register)
    封装在CPU内，用于存放当前正在执行的指令和使用的数据
    用触发器实现，速度快，容量小（几~几十个）
  高速缓存(Cache)
    位于CPU内部或附近，用来存放当前要执行的局部程序段和数据
    用SRAM实现，速度可与CPU匹配，容量小（几MB）
  内存储器MM（主存储器Main (Primary) Memory）
    位于CPU之外，用来存放已被启动的程序及所用的数据
    用DRAM实现，速度较快，容量较大（几GB）
  外存储器AM (辅助存储器Auxiliary / Secondary Storage)
    位于主机之外，用来存放暂不运行的程序、数据或存档文件
    用磁表面或光存储器实现，容量大而速度慢

## Slide 9: 内存与外存的关系及比较
内存储器（简称内存或主存）
  存取速度快
  成本高、容量相对较小
  直接与CPU连接，CPU对内存中可直接进行读、写操作
  属于易失性存储器(volatile)，用于临时存放正在运行的程序和数据
内存储器
外存储器
CPU
指令1
指令2
指令k
指令n
程序
数据1
数据2
数据m
数据
①程序和数据从外存成批传送到内存
②CPU从内存中逐条读取指令及相关数据
④将指令处理结果送回内存保存
⑤将处理结果成批传送到外存以长久保存
③逐条执行指令，按指令要求完成对数据的运算和处理
外存储器（简称外存或辅存）
  存取速度慢
  成本低、容量很大
  不与CPU直接连接，先传送到内存，然后才能被CPU使用。
  属于非易失性存储器，用于长久存放系统中几乎所有的信息

## Slide 10: 主存的结构
地址寄存器
地址译码器
读写控制电路
控制线
读/写控制信号
记忆单元

数据线
读/写的数据
(64位)
主存地址
地址线
(36位)
·····
  01101001
  10101010
存储内容
  00001
  00000
  00010
  00011
  00100
  11110
  11111
  ·······
存储
单元
地址
MDR
MAR
CPU
MM
问题：主存中存放的是什么信息？CPU何时会访问主存？
指令及其数据！CPU执行指令时需要取指令、取数据、存数据！
问题：地址译码器的输入是什么？输出是什么？可寻址范围多少？
输入是地址，输出是地址驱动信号（只有一根地址驱动线被选中）。
可寻址范围为0~236-1，即主存地址空间为64GB（按字节编址时）。
主存地址空间大小不等于主存容量（实际安装的主存大小）！
若是字节编址，则每次最多可读/写8个单元，给出的是首(最小)地址.

## Slide 11: 主存的主要性能指标
性能指标：
  按字节连续编址，每个存储单元为1个字节（8个二进位）
  存储容量：所包含的存储单元的总数（单位：MB或GB）
  存取时间TA：从CPU送出内存单元的地址码开始，到主存读出数据并送到CPU（或者是把CPU数据写入主存）所需要的时间（单位：ns，1 ns = 10-9 s），分读取时间和写入时间
  存储周期TMC：连读两次访问存储器所需的最小时间间隔，它应等于存取时间加上下一次存取开始前所要求的附加时间，因此，TMC比TA大（ 因为存储器由于读出放大器、驱动电路等都有一段稳定恢复时间，所以读出后不能立即进行下一次访问。 ）
  （就像一趟火车运行时间和发车周期是两个不同概念一样。）

## Slide 12: 时间、存储容量（或带宽）的单位
H
P
C
A
2
0
0
1
Appendix1: Notations and Conventions for Numbers
Quintillion
E
exa
Quadrillion
P
peta
Trillion
T
tera
Billion
G
giga
Million
M
mega
Thousand
K (or k)
kilo
One quintillionth
a
atta
One quadrillionth
f
femto
One trillionth
p
pico
One billionth
n
nano
One millionth
µ
micro
One thousandth
m
mill
Numeric Value
Meaning
Abbreviation
Prefix
Notations and Conventions for Numbers
10-3
10-6
10-9
10-12
10-15
10-18
103 or 210
106 or 220
109 or 230
1012 or 240
1015 or 250
1018 or 260

## Slide 13: 内存储器的分类及应用
内存由半导体存储器芯片组成，芯片有多种类型：
半导体存储器
只读
存储器(ROM)
随机存取存储器(RAM)
静态存储器SRAM
动态存储器DRAM
不可在线改写内容的ROM
闪存（Flash ROM）
（用作Cache）
（用作主存储器）
  每个存储单元(cell)由6个晶体管组成
  只要加上电源，信息就能一直保持
  对电器干扰相对不很敏感
  比DRAM更快，也更贵
  每个存储单元由1个电容和1个晶体管组成
  每隔一段时间必须刷新一次
  对电器干扰比较敏感
  比SRAM慢，但便宜
（用作BIOS）

## Slide 14: 六管静态MOS管电路（不作要求）
6管静态NMOS记忆单元
读出时：
- 置2个位线为高电平
- 置字线为1
- 存储单元状态不同，位线的输出不同
写入时：
- 位线上是被写入的二进位信息0或1
- 置字线为1
- 存储单元(触发器)按位线的状态设置成0或1
信息存储原理： 看作带时钟的RS触发器
存储单元
字线
位线D
位线D
SRAM中数据保存在一对正负反馈门电路中，只要供电，数据就一直保持，不是破环性读出，也无需重写，即无需刷新！
保持时：
- 字线为0（低电平）

## Slide 15: 动态单管记忆单元电路（不作要求）
读写原理：字线上加高电平，使T管导通。
  写“0”时，数据线加低电平，使CS上电荷对数据线放电；
  写“1”时，数据线加高电平，使数据线对CS充电；
  读出时，数据线上有一读出电压。它与CS上电荷量成正比。
字线
位线
(数据线)
Cs
T
优点：电路元件少，功耗小，集成度高，用于构建主存储器
缺点：速度慢、是破坏性读出（需读后再生）、需定时刷新
刷新：DRAM的一个重要特点是，数据以电荷的形式保存在电容中，电容的放电使得电荷通常只能维持几十个毫秒左右，相当于1M个时钟周期左右，因此要定期进行刷新（读出后重新写回），按行进行（所有芯片中的同一行一起进行），刷新操作所需时间通常只占1%~2%左右。

## Slide 16: 半导体RAM的组织
记忆单元的组织：
位元
字线W
位线S0
位线S1
读写控制
Din Dout
R/W
位元
选择线(字线)
数据线(位线)
读写控制
Din Dout
R/W
存储体(Memory Bank)： 由记忆单元(位元)构成的存储阵列
记忆单元(Cell)
存储器芯片(Chip)
内存条（存储器模块）
SRAM DRAM

## Slide 17: 字片式存储体阵列组织（不作要求）
X
向译码器
一维地址译码系统
地址驱动线
一般SRAM为字片式芯片，只在x向上译码，同时读出字线上所有位！
Notes: 17
  字片式（单方向译码，一维地址驱动）
  阵列中的位元排列与存储器中字的逻辑排列相同。
  存储体的每一行构成多位的一个存储字，一起被读写。
  每列由相同位构成，共用一个读写电路，有多个读写电路。
  在位方向上便于扩充。

## Slide 18: 位片式存储体阵列组织（不作要求）
位片式在字方向和位方向扩充，需要有片选信号
DRAM芯片都是位片式
Notes: 18
  位片式（双方向译码，二维地址驱动）
  芯片阵列由行和列排列而成，每次只能读写行、列交叉处的一位数据。
  每个芯片只有一位读写电路。
  在字和位方向上都能扩充，但需有片选信号。
问题：对于一个具有2n个单元的位片式芯片，其地址译码驱动（选择）线的条数为多少？
2n/2 +2n/2

## Slide 19: 举例：典型的16M位DRAM（4Mx4）
16M位 = 4Mbx4 = 2048x2048x4 = 211x211x4
(1) 地址线：11根线分时复用，由RAS和CAS提供控制时序。
(2) 需4个位平面，对相同行、列交叉点的4位一起读/写
(3) 内部结构框图
问题：
为什么每出现新一代DRAM芯片，容量至少提高到4倍？
行地址和列地址分时复用, 每出现新一代DRAM芯片，至少要增加一根地址线。每加一根地址线，则行地址和列地址各增加一位，所以行数和列数各增加一倍。因而容量至少提高到4倍。
SKIP、

## Slide 20: 举例：典型的16M位DRAM（4Mx4）
四个位平面
各片同时按“行”进行刷新！
二选一
BACK
刷新计数器的位数是几位？
为何刷新计数值不送列译码器？

## Slide 21: 层次结构存储系统
分以下六个部分介绍
  第一讲：存储器概述
  第二讲：主存与CPU的连接及其读写操作
    主存模块的连接和读写操作
    “装入”指令和“存储”指令操作过程
  第三讲：磁盘存储器
  第四讲：高速缓冲存储器(cache)
    程序访问的局部性、cache的基本工作原理
    cache行和主存块之间的映射方式
    cache和程序性能
  第五讲：虚拟存储器
    虚拟地址空间、虚拟存储器的实现
  第六讲：IA-32/Linux中的地址转换
    逻辑地址到线性地址的转换
    线性地址到物理地址的转换

## Slide 22: 主存模块的连接和读写操作
主存与CPU的连接
总线中有哪三种类型传输线？
数据线、地址线、控制线
存储器总线
前端总线

## Slide 23: 举例：SPARCstation 20’s Memory Module
SPARCstation 20
Memory
Controller
Memory Bus
SIMM Slot 0
SIMM Slot 1
SIMM Slot 2
SIMM Slot 3
SIMM Slot 4
SIMM Slot 5
SIMM Slot 6
SIMM Slot 7
DRAM SIMM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
每个内存条最多能同时读出128位数据
存储器总线的总线宽度为128位
每次访存操作总是在某一个内存条内进行！
总线宽度是指总线中数据线的条数

## Slide 24: PC机主存储器的物理结构
由若干内存条组成
内存条的组成：
  把若干片DRAM芯片焊装在一小条印制电路板上制成
内存条必须插在主板上的内存条插槽中才能使用
目前流行的是DDR2、DDR3内存条：
  采用双列直插式，其触点分布在内存条的两面
  DDR条有184个引脚，DDR2有240个引脚
  PC机主板中一般都配备有2个或4个DIMM插槽
Notes: 24
参考阅读材料2.3中的介绍

## Slide 25: 举例：SPARCstation 20’s内存条(模块)
one memory module （内存条）
  Smallest: 4 MB = 16x 2Mb DRAM chips, 8 KB of Page SRAM
  Biggest: 64 MB = 32x 16Mb chips, 16 KB of Page SRAM
512 rows
512 cols
DRAM Chip 15
bits<127:120>
8 bits
512×8 SRAM
256K x 8
= 2 Mb
DRAM Chip 0
bits<7:0>
512×8 SRAM
256K x 8
= 2 Mb
Memory Bus<127:0>
One page
行缓冲
每个芯片有512行x512列，并有8个位平面
每次读/写各芯片同行同列的8位，共16x8=128位
当CPU访问一块连续区域（即行地址相同）时，可直接从行缓冲读取，它用SRAM实现，速度极快！
问题：行缓冲数据的地址有何特点？
一定在同一行中！

## Slide 26: 举例：128MB的DRAM存储器
存储控制器
(行地址i, 列地址j)
DRAM 7
DRAM 0
0
31
7
8
15
16
23
24
32
63
39
40
47
48
55
56
bits
0-7
bits
8-15
bits
16-23
bits
24-31
bits
32-39
bits
40-47
bits
48-55
bits
56-63
最多读64位
0
31
7
8
15
16
23
24
32
63
39
40
47
48
55
56
主存储器地址 A 处的64-bit数据
地址A
4096行
: 行、列地址为(i,j)的8个单元
由8片DRAM芯片构成
每片 16Mx8 bits
行地址、列地址各12位
每行共4096列(8位/列)
选中某一行并读出之后再由列地址选择其中的一列(8个二进位) 送出
主存地址和片内地址有何关系？
主存地址27位，片内地址24位，与高24位主存地址相同。
主存低3位地址的作用是什么？
确定8个字节中的哪个，即用来选片。
不连续，交叉编址，可同时读写所有芯片。
芯片内地址是否连续？
从该存储器结构可理解为什么规定数据对齐存放。
例如，一个32位int型数据若存放在第8、9、10、11这4个单元，则需要访问几次内存？若存放在6、7、8、9这4个单元，则需要访问几次内存？
分别访问1次和2次
Notes: 26
从该存储器的结构可以理解为什么要规定数据对齐存放。例如，一个32位int型数据若存放在第8、9、10、11这4个单元，则需要访问几次内存？若存放在6、7、8、9这4个单元，则需要访问几次内存？

## Slide 27: DRAM芯片的规格
若一个2n×b位DRAM芯片的存储阵列是r行×c列，则该芯片容量为2n×b位且2n=r×c。如：16K×8位DRAM，则r=c=128。
芯片内的地址位数为n，其中行地址位数为log2r，列地址位数为log2c。如：16K×8位DRAM，则n=14，行、列地址各占7位。
n位地址中高位部分为行地址，低位部分为列地址
为提高DRAM芯片的性价比，通常设置的r和c满足r≤c且|r-c|最小。
  例如，对于8K×8位DRAM芯片，其存储阵列设置为26行×27列，因此行地址和列地址的位数分别为6位和7位，13位芯片内地址A12 A11…A1A0中，行地址为A12 A11…A7，列地址为A6…A1A0。因按行刷新，为尽量减少刷新次数，故行数越少越好，但是，为了减少地址引脚，应尽量使行、列地址位数一致

## Slide 28: 主存模块的连接和读写操作
DRAM芯片内部结构示意图
图中芯片容量为16×8位，存储阵列为4行×4列，地址引脚采用复用方式，因而仅需2根地址引脚，每个超元（supercell）有8位，需8根数据引脚，有一个内部的行缓冲（row buffer），通常用SRAM元件实现。
同时有多个芯片进行读写

## Slide 29: 主存模块的连接和读写操作
DRAM芯片读写原理示意图
首先，存储控制器将行地址“2”送行译码器，选中第“2”行，此时，整个一行数据被送行缓冲。然后，存储控制器将列地址“1”送列译码器，选中第“1”列，此时，将行缓冲第“1”列的8位数据supercell(2,1)读到数据线，并继续送往CPU。

## Slide 30: 指令“movl 8(%ebp), %eax”操作过程
CPU先把地址A和“主存读”命令送到总线
主存经过一个取数时间，把数据x送到总线
CPU等待一个确定的时间后，从总线取x到EAX
由8(%ebp)得到地址A的过程较复杂，涉及MMU、TLB、页表等重要概念！

## Slide 31: 指令“movl %eax,8(%ebp) ”操作过程
CPU先把地址A和“主存写”命令送总线
CPU把数据y送总线（若不复用数据和地址信号线，可同时送地址和数据）
等待一个写入时间后，主存将y存入A中
由8(%ebp)得到地址A的过程较复杂，涉及MMU、TLB、页表等重要概念！

## Slide 32: 层次结构存储系统
分以下六个部分介绍
  第一讲：存储器概述
  第二讲：主存与CPU的连接及其读写操作
    主存模块的连接和读写操作
    “装入”指令和“存储”指令操作过程
  第三讲：磁盘存储器
  第四讲：高速缓冲存储器(cache)
    程序访问的局部性、cache的基本工作原理
    cache行和主存块之间的映射方式
    cache和程序性能
  第五讲：虚拟存储器
    虚拟地址空间、虚拟存储器的实现
  第六讲：IA-32/Linux中的地址转换
    逻辑地址到线性地址的转换
    线性地址到物理地址的转换

## Slide 33: PC中的外存储器
PC机中的外存储器
硬盘
存储器
软盘
驱动器
CD-ROM
驱动器

## Slide 34: 磁盘存储器的信息存储原理
磁头：磁-电和电-磁转换，用于读/写信息
“0”
“1”
盘片旋转方向
磁盘片
线圈
不同的磁化状态被记录在磁盘表面
  写1：线圈通以正向电流，使呈N-S状态
  写0：线圈通以反向电流，使呈S-N状态
  读时：磁头固定不动，载体运动。因为载体上小的磁化单元外部的磁力线通过磁头铁芯形成闭合回路，在铁芯线圈两端得到感应电压。根据感应电压的不同的极性，可确定读出为0或1。

## Slide 35: 磁表面信息读出过程

## Slide 36: 磁盘的磁道和扇区
扇 区
磁 道
磁盘表面被分为许多同心圆，每个同心圆称为一个磁道。每个磁道都有一个编号，最外面的是0磁道
每个磁道被划分为若干段（段又叫扇区），每个扇区的存储容量为512字节。每个扇区都有一个编号
近三十年来，扇区大小一直是512字节。但最近几年正迁移到更大、更高效的4096字节扇区，通常称为4K扇区。

## Slide 37: 磁盘磁道的格式
在此例中，每个磁道包含30个固定长度的扇段，每个扇段有600个字节(17+7+41+515+20=600)。
磁盘格式化操作指在盘面上划分磁道和扇区，并在扇区中填写ID域信息的过程
一个磁道的开始
一个扇段的开始

## Slide 38: 磁盘驱动器
移动臂
控制电路
硬盘片
磁头
接口插座
柱面
磁道
主轴
磁道号就是柱面号、磁头号就是盘面号
每片有两个面，每面一个磁头

## Slide 39: 平均存取时间
磁盘信息以扇区为单位进行读写，平均存取时间为：
T = 平均寻道时间 + 平均旋转等待时间 + 数据传输时间（忽略不计）
  平均寻道时间——磁头寻找到指定磁道所需平均时间 (约5ms)
  平均旋转等待时间——指定扇区旋转到磁头下方所需平均时间
  (约4～6ms) ( 转速： 4200 / 5400 / 7200 / 10000rpm )
  数据传输时间——( 大约0.01ms / 扇区 )
磁头
磁道
旋转轴
碟片
硬盘的操作流程如下：
所有磁头同步寻道（由柱面号控制）→ 选择磁头（由磁头号控制） →
被选中磁头等待扇区到达磁头下方（由扇区号控制） → 读写该扇区中数据
Notes: 读写硬盘信息的操作过程：
主机首先给出要读写的扇区地址：
  磁头号（扇区所在记录面），例如，0号磁头
  柱面号（扇区所在的磁道），例如，5号柱面
  扇区号，例如，1000号扇区
硬盘的操作流程如下：
所有磁头同步寻道（由柱面号控制） 选择磁头（由磁头号控制）  被选中的磁头等待扇区到达磁头下方（由扇区号控制） 读写该扇区中的数据

## Slide 40: 磁盘响应时间计算举例
假定每个扇区512字节， 磁盘转速为5400 RPM，声称寻道时间（最大寻道时间的一半）为12 ms, 数据传输率为4 MB/s, 磁盘控制器开销为1 ms, 不考虑排队时间，则磁盘响应时间为多少？
磁盘转速非常重要！
Disk Response Time= Queuing Delay + Controller Time +
Seek time + Rotational Latency + Transfer time
= 0+ 1 ms + 12 ms + 0.5 / 5400 RPM + 0.5 KB / 4 MB/s
= 0 + 1 ms + 12 ms + 0.5 / 90 RPS + 0.125 / 1024 s
= 1 ms + 12 ms + 5.5 ms + 0.1 ms
= 18.6 ms
如果实际的寻道时间只有1/3的话，则总时间变为10.6ms，这样旋转等待时间就占了近50%！
12/3+5.5+0.1+1=10.6ms
为什么实际的寻道时间可能只有1/3？
访问局部性使得每次磁盘访问大多在局部几个磁道，实际寻道时间变少！
能否算出每道有多少扇区？
4MBx60 / 512Bx5400 ≈ 87个扇区

## Slide 41: 硬盘存储器的组成
硬盘存储器的基本组成
  磁记录介质：用来保存信息
  磁盘驱动器：包括读写电路、读\写转换开关、磁头与磁头定位伺服系统等
  磁盘控制器：包括控制逻辑、时序电路、“并→串”转换和“串→并”转换电路等。（用于连接主机与盘驱动器）
磁盘驱动器
磁盘控制器
硬盘存储器的简化逻辑结构
还包括数据缓存器、控制状态寄存器等。

## Slide 42: 硬盘驱动器的逻辑结构
与磁盘控制器之间的接口
如何定位磁盘上的数据（磁盘地址格式）？
柱面(磁道)号、磁头（盘面）号、扇区号
操作过程？
寻道、旋转、读/写
①
②
③
④
④

## Slide 43: 磁盘存储器的连接
磁盘控制器连接在I/O总线上，I/O总线与其他总线（系统总线、存储器总线）之间用桥接器连接
磁盘的最小读写单位是扇区，因此，磁盘按成批数据交换方式进行读写，采用直接存储器存取（DMA，Direct Memory Access）方式进行数据输入输出，需用专门的DMA接口来控制外设与主存间直接数据交换，数据不通过CPU。通常把专门用来控制总线进行DMA传送的接口硬件称为DMA控制器

## Slide 44: 读一个磁盘扇区–第一步
Main
memory
ALU
Register file
CPU chip
Disk
controller
Graphics
adapter
USB
controller
mouse
keyboard
Monitor
Disk
I/O bus
Bus interface
CPU对磁盘控制器初始化：
读命令
磁盘逻辑块号
主存起始地址
然后启动磁盘驱动器工作

## Slide 45: 读一个磁盘扇区–第二步
Main
memory
ALU
Register file
CPU chip
Disk
controller
Graphics
adapter
USB
controller
Mouse
Keyboard
Monitor
Disk
I/O bus
Bus interface
磁盘控制器读相应的扇区，并按DMA方式把数据送主存

## Slide 46: 读一个磁盘扇区–第三步
Main
memory
ALU
Register file
CPU chip
Disk
controller
Graphics
adapter
USB
controller
Mouse
Keyboard
Monitor
Disk
I/O bus
Bus interface
当DMA传送结束，磁盘控制器向CPU发出“DMA结束中断请求”，要求CPU进行相应的后处理。

## Slide 47: 固态硬盘（SSD）
固态硬盘（Solid State Disk，简称SSD）也被称为电子硬盘。
它并不是一种磁表面存储器，而是一种使用NAND闪存组成的外部存储系统，与U盘并没有本质差别，只是容量更大，存取性能更好。
它用闪存颗粒代替了磁盘作为存储介质，利用闪存的特点，以区块写入和抹除的方式进行数据的读取和写入。
写操作比读操作慢得多。
电信号的控制使得固态硬盘的内部传输速率远远高于常规硬盘。
其接口规范和定义、功能及使用方法与传统硬盘完全相同，在产品外形和尺寸上也与普通硬盘一致。目前接口标准上使用USB、SATA和IDE，因此SSD是通过标准磁盘接口与I/O总线互连的。
在SSD中有一个闪存翻译层，它将来自CPU的逻辑磁盘块读写请求翻译成对底层SSD物理设备的读写控制信号。因此，这个闪存翻译层相当于磁盘控制器。
闪存的擦写次数有限，所以频繁擦写会降低其写入使用寿命。

## Slide 48: 层次结构存储系统
分以下六个部分介绍
  第一讲：存储器概述
  第二讲：主存与CPU的连接及其读写操作
    主存模块的连接和读写操作
    “装入”指令和“存储”指令操作过程
  第三讲：磁盘存储器
  第四讲：高速缓冲存储器(cache)
    程序访问的局部性、cache的基本工作原理
    cache行和主存块之间的映射方式
    cache和程序性能
  第五讲：虚拟存储器
    虚拟地址空间、虚拟存储器的实现
  第六讲：IA-32/Linux中的地址转换
    逻辑地址到线性地址的转换
    线性地址到物理地址的转换

## Slide 49: 希望的理想存储器
到目前为止，已经了解到有以下几种存储器：
寄存器，SRAM，DRAM， 硬盘
单独用某一种存储器，都不能满足我们的需要！
采用分层存储结构来构建计算机的存储体系！
1ns
2ns
10ns
10ms
<1KB
1MB
1GB
1000GB
100GB
1ns
问题：你认为哪一种最适合做计算机的存储器呢？
Notes: 49
前面我们已经介绍了Register,SRAM,DRAM, Hard Disk , Magnetic Tape and Optical Disk. 从使用和维护角度来说，计算机最好使用一个容量极大而速度极快的存储器。但往往做不到。因而采用一种分级体系结构，使各种不同功能/容量/速度/价格的存储器相互协调以构成最佳性能的存储系统。
调查???

## Slide 50: 存储器的层次结构
cache
主存(RAM和ROM)
外存储器（硬盘、光盘）
后备存储器（磁带库、光盘库）
内部存储器
外部存储器
寄存器
典型容量
<1KB
1MB
256MB~1GB
40GB~200GB
10TB~100TB
典型存取时间
1ns(0.5~1cycles)
2ns(1~3cycles)
10ns(10~100cycles)
10ms(107~108cycles)
10s(脱机)
列出的时间和容量会随时间变化，但数量级相对关系不变。

## Slide 51: 层次化存储器结构（Memory Hierarchy）
时间局部性（Temporal Locality）
含义：刚被访问过的单元很可能不久又被访问
  做法：让最近被访问过的信息保留在靠近CPU的存储器中
空间局部性 （Spatial Locality）
含义：刚被访问过的单元的邻近单元很可能不久被访问
  做法：将刚被访问过的单元的邻近单元调到靠近CPU的存储器中
Lower Level
Memory
Upper Level
Memory
To CPU
From CPU
Block X
Block Y
数据总是在相邻两层之间复制传送
Upper Level: 上层更靠CPU
Lower Level: 下层更远离CPU
Block: 最小传送单位是定长块，互为副本
问题：为什么这种层次化结构是有效的？
相当于工厂中设置了多级仓库！
程序访问局部化特点！
例如，写论文时图书馆借参考书：欲借书附近的书也是欲借书！
Notes: 51
How does the memory hierarchy work? Well it is rather simple, at least in principle.
In order to take advantage of the temporal locality, that is the locality in time, the memory hierarchy will keep those more recently accessed data items closer to the processor because chances are (points to the principle), the processor will access them again soon.
In order to take advantage of the spatial locality, not ONLY do we move the item that has just been accessed to the upper level, but we ALSO move the data items that are adjacent to it.
+1 = 15 min. (X:55)

## Slide 52: 加快访存速度措施之三：引入Cache
大量典型程序的运行情况分析结果表明
  在较短时间间隔内，程序产生的地址往往集中在一个很小范围内
  这种现象称为程序访问的局部性：空间局部性、时间局部性
程序具有访问局部性特征的原因
  指令：指令按序存放，地址连续，循环程序段或子程序段重复执行
  数据：连续存放，数组元素重复、按序访问
为什么引入Cache会加快访存速度？
  在CPU和主存之间设置一个快速小容量的存储器，其中总是存放最活跃（被频繁访问）的程序和数据，由于程序访问的局部性特征，大多数情况下，CPU能直接从这个高速缓存中取得指令和数据，而不必访问主存。
这个高速缓存就是位于主存和CPU之间的Cache！

## Slide 53: 程序的局部性原理举例1
sum = 0;
for (i = 0; i < n; i++)
sum += a[i];
*v = sum;
每条指令4个字节；每个数组元素4字节
指令和数组元素在内存中均连续存放
sum, ap ,i, t 均为通用寄存器；A，V为内存地址
I0: sum <-- 0
I1: ap <-- A A是数组a的起始地址
I2: i <-- 0
I3: if (i >= n) goto done
I4: loop: t <-- (ap) 数组元素a[i]的值
I5: sum <-- sum + t 累计在sum中
I6: ap <-- ap + 4 计算下个数组元素地址
I7: i <-- i + 1
I8: if (i < n) goto loop
I9: done: V <-- sum 累计结果保存至地址v
I1
I2
I3
I4
I5
I6
0x100
0x104
0x108
0x10C
0x110
0x114
a[0]
a[1]
a[2]
a[3]
a[4]
a[5]
0x400
0x404
0x408
0x40C
0x410
0x414
• • •
0x7A4
• • •
主存的布局:
I0
0x0FC
指 令 数 据
A
V
高级语言源程序
对应的汇编语言程序

## Slide 54: 程序的局部性原理举例1
sum = 0;
for (i = 0; i < n; i++)
sum += a[i];
*v = sum;
问题：指令和数据的时间局部性和空间局部性
各自体现在哪里？
指令： 0x0FC（I0）
…
→0x108（I3）
→0x10C（I4）
…
→0x11C（I8）
→0x120（I9）
数据：只有数组在主存中：
0x400→0x404→0x408
→0x40C→……→0x7A4
I1
I2
I3
I4
I5
I6
0x100
0x104
0x108
0x10C
0x110
0x114
a[0]
a[1]
a[2]
a[3]
a[4]
a[5]
0x400
0x404
0x408
0x40C
0x410
0x414
• • •
0x7A4
• • •
主存的布局:
I0
0x0FC
指 令 数 据
A
V
若n足够大，则在一段时间内一直在局部区域内执行指令，故循环内指令的时间局部性好；
按顺序执行，故程序空间局部性好！
数组元素按顺序存放，按顺序访问，故空间局部性好；
每个数组元素都只被访问1次，故没有时间局部性。
循环n次

## Slide 55: 程序的局部性原理举例2
以下哪个对数组a引用的空间局部性更好？时间局部性呢？变量sum的空间局部性和时间局部性如何？对于指令来说，for循环体的空间局部性和时间局部性如何？
数组在存储器中按行优先顺序存放
程序段B:
int sumarraycols(int a[M][N])
{
int i, j, sum=0;
for (j=0; j<N, j++)
for (i=0; i<M, i++) sum+=a[i][j];
return sum;
}
程序段A:
int sumarrayrows(int a[M][N])
{
int i, j, sum=0;
for (i=0; i<M, i++)
for (j=0; j<N, j++) sum+=a[i][j];
return sum;
}
M=N=2048时主存的布局:
0x100
0x17C
0x180
0x184
0x400
0x404
0xc00
0xc04
0x0FC
指 令 数 据
a
sum
I34
I35
a[0][0]
a[0][1]
• • •
a[0][2047]
a[1][0]
a[1][1]
• • •
• • •
I1
I2
I33
• • •
for循环体

## Slide 56: 程序的局部性原理举例2
程序段A的时间局部性和空间局部性分析
（1）数组a：访问顺序为a[0][0], a[0][1] ,……, a[0][2047]; a[1][0], a[1][1],…… ,a[1][2047];
……，与存放顺序一致，故空间局部性好！
因为每个a[i][j]只被访问一次，故时间局部性差！
（2）变量sum：单个变量不考虑空间局部性；每次循环都要访问sum，所以其时间局部性较好！
（3） for循环体：循环体内指令按序连续存放，所以空间局部性好！
循环体被连续重复执行2048x2048次，所以时间局部性好！
0x100
0x17C
0x180
0x184
0x400
0x404
0xc00
0xc04
0x0FC
指 令 数 据
a
sum
I34
I35
a[0][0]
a[0][1]
• • •
a[0][2047]
a[1][0]
a[1][1]
• • •
• • •
I1
I2
I33
• • •
for循环体
实际上 优化的编译器使循环中的sum分配在寄存器中，最后才写回存储器！

## Slide 57: 程序的局部性原理举例2
程序段B的时间局部性和空间局部性分析
（1）数组a：访问顺序为a[0][0], a[1][0] ,……, a[2047][0]; a[0][1], a[1][1],…… ,a[2047][1];……，与存放顺序不一致，每次跳过2048个单元，若交换单位小于2KB，则没有空间局部性！
（时间局部性差，同程序A）
（2）变量sum：（同程序A ）
（3） for循环体：（同程序A）
0x100
0x17C
0x180
0x184
0x400
0x404
0xc00
0xc04
0x0FC
指 令 数 据
a
sum
I34
I35
a[0][0]
a[0][1]
• • •
a[0][2047]
a[1][0]
a[1][1]
• • •
• • •
I1
I2
I33
• • •
for循环体
实际运行结果(2GHz Intel Pentium 4):
程序A：59,393,288 时钟周期
程序B：1,277,877,876 时钟周期
程序A比程序B快21.5 倍!!

## Slide 58: Cache(高速缓存)是什么样的？
Cache是一种小容量高速缓冲存储器，它由SRAM组成。
Cache直接制作在CPU芯片内，速度几乎与CPU一样快。
程序运行时，CPU使用的一部分数据/指令会预先成批拷贝在Cache中，Cache的内容是主存储器中部分内容的映象。
当CPU需要从内存读(写)数据或指令时，先检查Cache，若有，就直接从Cache中读取，而不用访问主存储器。
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
8
9
14
3
4
4
4
10
10
10
主存中的信息按“块”送到Cache中
Cache存储器
主存储器
数据访问过程：
块（Block）

## Slide 59: Cache 的操作过程
若被访问信息不在cache中，称为缺失或失靶(miss)
若被访问信息在cache中，称为命中(hit)
问题：什么情况下，CPU产生访存要求？
执行指令时！
指令最初给出的是
虚拟地址！
如果将虚拟地址转换为主存地址，后面介绍。

## Slide 60: Cache（高速缓存）的实现
问题：要实现Cache机制需要解决哪些问题？
如何分块？
主存块和Cache之间如何映射?
Cache已满时，怎么办？
写数据时怎样保证Cache和MM的一致性？
如何根据主存地址访问到cache中的数据？……
问题：Cache对程序员(编译器)是否透明？为什么？
是透明的，程序员(编译器)在编写/生成高级或低级语言程序时无需了解Cache是否存在或如何设置，感觉不到cache的存在。
但是，对Cache深入了解有助于编写出高效的程序！
主存被分成若干大小相同的块，称为主存块(Block)，Cache也被分成相同大小的块，称为Cache行（line）或槽（Slot）。

## Slide 61: Cache映射(Cache Mapping)
什么是Cache的映射功能？
  把访问的局部主存区域取到Cache中时，该放到Cache的何处？
  Cache行比主存块少，多个主存块映射到一个Cache行中
如何进行映射？
  把主存空间划分成大小相等的主存块（Block）
  Cache中存放一个主存块的对应单位称为槽（Slot）或行（line）
  有书中也称之为块（Block），有书称之为页（page）（不妥！）
  将主存块和Cache行按照以下三种方式进行映射
    直接(Direct)：每个主存块映射到Cache的固定行
    全相联(Full Associate)：每个主存块映射到Cache的任一行
    组相联(Set Associate)：每个主存块映射到Cache固定组中任一行

## Slide 62: The Simplest Cache: Direct Mapped Cache
Direct Mapped Cache（直接映射Cache举例)
  把主存的每一块映射到一个固定的Cache行（槽）
  也称模映射(Module Mapping)
  映射关系为：
Cache行号=主存块号 mod Cache行数
举例：4=100 mod 16 （假定Cache共有16行）
(说明：主存第100块应映射到Cache的第4行中。)
特点：
  容易实现，命中时间短
  无需考虑淘汰（替换）问题
  但不够灵活，Cache存储空间得不到充分利用，命中率低
  例如，需将主存第0块与第16块同时复制到Cache中时，由于它们都只能复制到Cache第0行，即使Cache其它行空闲，也有一个主存块不能写入Cache。这样就会产生频繁的 Cache装入。
SKIP
块（行）都从0开始编号

## Slide 63: 直接映射Cache组织示意图
假定数据在主存和Cache间的传送单位为512字。
Cache大小：213字=8K字=16行 x 512字/ 行
主存大小：220字=1024K字=2048块 x 512字/ 块
Cache标记(tag)指出对应行取自哪个主存块群
指出对应地址位于哪个块群
例：如何对0220CH单元进行访问？
0220CH
0000 0010 0010 0000 1100B 是第1块群中的0001块（即第17块）中第12个单元！
0000001
Cache索引
Notes: 63
每个槽有个标志字段，用于指出该槽取自主存的哪个块群。主存共有128个块群。故标志位有7位。
每个块群中的16块与Cache的16个槽一一对应。
主存地址共20位：7位标志、4位槽号、9位字号。高7位标志表示该地址位于主存哪一个块群。
访存过程：
CPU给出20位主存地址，根据地址中间4位找到Cache相应的槽，然后取出该槽的标志，与地址中高7位进行比较。 若相等，则说明该主存单元所在的块在Cache中，再根据低9位字地址，从Cache的这一槽中取出字地址指出的那个单元送CPU；若不相等，则说明要访问的主存单元所在的那一块不在主存。此时将主存中该块调入Cache对应的槽中,并将该单元送CPU。

## Slide 64: 有效位（Valid Bit）
V为有效位，为1表示信息有效，为0表示信息无效
开机或复位时，使所有行的有效位V=0
某行被替换后使其V=1
某行装入新块时 使其V=1
通过使V=0来冲刷Cache（例如：进程切换时，DMA传送时）
通常为操作系统设置“cache冲刷”指令，因此，cache对操作系统程序员不是透明的！
为何要用有效位来区分是否有效？

## Slide 65: 64 KB Direct Mapped Cache with 16B Blocks
主存和Cache之间直接映射，块大小为16B。Cache的数据区容量为64KB，主存地址为32位，按字节编址。要求：说明主存地址如何划分和访存过程。
16
12
Byte offset
V
tag
1
6
3
2
128
3
2
3
2
3
2
2
3
2
31
Data
Word
2
0
Byte
Block offset
Memory Address
Tag
Index
MUX
4K
lines
=
Mux
16
data
④
①
②
Hit
③
⑤
问题：Cache有多少行？容量多大？
容量 4Kx(1+16)+64Kx8=580Kbits=72.5KB,
数据占64KB / 72.5KB = 88.3%
64KB÷16B=4K行
Notes: 65
Data cache uses 1 byte as the smallest unit but instruction cache uses 1 word as the smallest units
This is yet another example showing that the byte select is divided into block offset and byte offset. Different computer systems have different designing choice. Designing shown in this example is good for both Instruction cache and data cache.

## Slide 66: 如何计算Cache的容量？
Consider a cache with 64 Lines and a block size of 16 bytes.
What line number does byte address 1200 map to?
地址1200对应存放在第11行。因为： [1200/16=75] module 64 = 11
实现以下cache需要多少位容量？
Cache：直接映射 、16K行数据、块大小为1个字(4B)、32位主存地址
答：Cache的存储布局如下：
所以，Cache的大小为：214 ×(32 + (32-14-2)+1) = 214×49 = 784 Kbits
32 –14 –2
32
2
14
1
若块大小为4个字呢？
214 ×(4×32 + (32-14-2-2)+1) = 214×143 = 2288 Kbits
Cache共有16K x 4B= 64KB数据
若块大小为2m个字呢？
214 ×(2m×32 + (32-14-2- m)+1)
BACK
1200 = 1024+128+32+16 = 0…01 001011 0000 B

## Slide 67: 全相联映射Cache组织示意图
Cache标记（tag）指出对应行取自哪个主存块
主存tag指出对应地址位于哪个主存块
如何对01E0CH单元进行访问？
0000 0001 1110 0000 1100B 是第15块中的第12个单元！
每个主存块可装到Cache任一行中。
假定数据在主存和Cache间的传送单位为512字。
Cache大小：213字=8K字=16行 x 512字/ 行
主存大小：220字=1024K字=2048块 x 512字/ 块
0000 0001 111
按内容访问，是相联存取方式！
如何实现按内容访问？
直接比较！
为何地址中没有cache索引字段？
因为可映射到任意一个cache行中！
Notes: 67
访存过程：
  CPU给出一个20位主存地址，根据高11位的内容同时与Cache中各槽的标志位进行比较。
  若能找到相等的槽，则说明要访问的单元在该槽中。再根据后9位字号找到相应的字取到CPU中。
  若全都不相等，则说明要访问的单元不在Cache中。

## Slide 68: 举例：Fully Associative
Fully Associative Cache
  无需Cache索引，为什么？ 因为同时比较所有Cache项的标志
By definition: Conflict Miss = 0
  (没有冲突缺失，因为只要有空闲Cache块，都不会发生冲突)
Example: 32bits memory address, 32 B blocks. 比较器位数多长？
  we need N 27-bit comparators
0
4
31
:
Cache Data
B 0
:
Cache Tag (27 bits long)
V
:
B 1
B 31
:
B 32
B33
B 63
:
Cache Tag
Byte Select
Ex: 0x01
=
=
=
=
=
:
问题：需要多少个比较器？
每行一个比较器！

## Slide 69: 组相联映射（Set Associative）
组相联映射结合直接映射和全相联映射的特点
将Cache所有行分组，把主存块映射到Cache固定组的任一行中。也即：组间模映射、组内全映射。映射关系为：
Cache组号=主存块号 mod Cache组数
举例：假定Cache划分为：8K字=8组x2行/组x512字/行
4=100 mod 8
(主存第100块应映射到Cache的第4组的任意行中。)
特点：
  结合直接映射和全相联映射的优点。当Cache组数为1时，变为相联映射；当每组只有一个槽时，变为直接映射。
  每组2或4行（称为2-路或4-路组相联）较常用。通常每组4行以上很少用。在较大容量的L2 Cahce和L3 Cahce中使用4-路以上。

## Slide 70
指出对应行取自哪个主存组群
指出对应地址位于哪个主存组群中
将主存地址标记和对应Cache组中每个Cache标记进行比较！
例：如何对0120CH单元进行访问？
0000 0001 0010 0000 1100B是第1组群中的001块（即第9块）中第12个单元。
所以，映射到第一组中。
假定数据在主存和Cache间的传送单位为512字。
Cache大小：213字=8K字=16行 x 512字/ 行
主存大小：220字=1024K字=2048块 x 512字/ 块
Cache索引
Notes: 70
访存过程：
  CPU给出一个20位主存地址，根据中间3位的内容找到对应的Cache组，再将前8位同时与该组中各槽的标志位进行比较。
  若能找到相等的槽，则说明要访问的单元在该槽中。再根据后9位字号找到相应的字取到CPU中。
  若全都不相等，则说明要访问的单元不在该组中。

## Slide 71: 例1：A Two-way Set Associative Cache
N-way set associative
  N 个直接映射的行并行操作
Example: Two-way set associative cache
  Cache Index 选择其中的一个Cache行集合（共2行）
  对这个集合中的两个Cache行的Tag并行进行比较
  根据比较结果确定信息在哪个行，或不在Cache中
Cache Index
Cache Data
Block 0
Cache Tag
Valid
:
:
:
Cache Data
Block 0
Cache Tag
Valid
:
:
:
Mux
0
1
=
=
OR
Hit
④
①
AdrTag
②
②
③
③
Cache Block
⑤
⑤

## Slide 72: 命中率、缺失率、缺失损失
Hit: 要访问的信息在Cache中
  Hit Rate(命中率)：在Cache中的概率
  Hit Time (命中时间) ：在Cache中的访问时间，包括：
    Time to determine hit/miss + Cache access time
    (即： 判断时间 + Cache访问)
Miss: 要找的信息不在Cache中
  Miss Rate (缺失率) = 1 - (Hit Rate)
  Miss Penalty (缺失损失)：访问一个主存块所花时间
Hit Time << Miss Penalty （Why?）
Notes: 72
A HIT is when the data the processor wants to access is found in the upper level (Blk X).
The fraction of the memory access that are HIT is defined as HIT rate.
HIT Time is the time to access the Upper Level where the data is found (X). It consists of:
(a) Time to access this level.
(b) AND the time to determine if this is a Hit or Miss.
If the data the processor wants cannot be found in the Upper level. Then we have a miss and we need to retrieve the data (Blk Y) from the lower level.
By definition (definition of Hit: Fraction), the miss rate is just 1 minus the hit rate.
This miss penalty also consists of two parts:
(a) The time it takes to replace a block (Blk Y to BlkX) in the upper level.
(b) And then the time it takes to deliver this new block to the processor.
It is very important that your Hit Time to be much much smaller than your miss penalty. Otherwise, there will be no reason to build a memory hierarchy.
+2 = 14 min. (X:54)

## Slide 73: Average access time(平均访问时间)
Cache对程序员来说是透明的，以方便编程！
要提高平均访问速度，必须提高命中率！
Notes: 73
在主存-Cache存储体系中，所有的程序和数据都在主存中，Cache中只存放主存一部分程序块和数据的副本。

## Slide 74: 命中率到底应该有多大？

## Slide 75: 看看命中率对平均访问时间的影响
设H是命中率，则平均访问时间T = HTC+ (1 - H)(TC+ TM)
  = TC+ (1 - H)TM
例1. 若H=0.85, Tc=1ns, TM=20ns，则T为多少？
  答： T = 4ns
例2. 若命中率H提高到0.95，则结果又如何？
  答： T = 2ns
例3. 若命中率为0.99呢？
  答: T = 1.2ns
访存速度与命中率的关系非常大！

## Slide 76: 高速缓存的缺失率和关联度
三种映射方式
  直接映射：唯一映射（只有一个可能的位置）
  全相联映射：任意映射（每个位置都可能）
  N-路组相联映射：N-路映射（有N个可能的位置）
什么叫关联度？
  一个主存块映射到Cache中时，可能存放的位置个数
    直接映射关联度？
    全相联映射关联度？
    N-路组相联映射关联度？
关联度和miss rate有什么关系呢？和命中时间的关系呢？
  直观上，你的结论是什么？（ Cache大小和块大小一定时 ）
    缺失率：直接映射最高，全相联映射最低
    命中时间：直接映射最小，全相联映射最大
  用例子来说明
关联度最低，为1
    关联度最高，为Cache行数
关联度居中，为N

## Slide 77: 标记位大小与关联度
如何只取Data中某字节？
关联度不同，总的标记位数不同，也即额外空间开销不同！
根据地址中最低两位来取！
按字节编址，块大小为4B，故块内地址占3位

## Slide 78: 标记位大小与关联度
问题：若主存地址32位，块大小为16字节，Cache总大小为4K行，问：标记位的总位数是多少？
直接映射方式下：相当于每组1行，共4K组，标志占32-4-12=16位
总位数占 4Kx16=64K位
关联度增加到2倍(2-way)：每组2行，共2K组，标志占32-4-11=17位
总位数占4Kx17=68K位
关联度增加到4倍(4-way)：每组4行，共1K组，标志占32-4-10=18位
总位数占4Kx18=72K位
全相联时：整个为1组，每组4K行，标志占32-4=28位
总位数占4Kx28=112K位
关联度越高，总的标记位数越多，额外空间开销越大！

## Slide 79: 替换(Replacement)算法
问题举例：
  组相联映射时，假定第0组的两行分别被主存第0和8块占满，此时若需调入主存第16块，根据映射关系，它只能放到Cache第0组，因此，第0组中必须调出一块，那么调出哪一块呢？
  这就是淘汰策略问题，也称替换算法。
常用替换算法有：
  先进先出FIFO （first-in-first-out）
  最近最少用LRU （ least-recently used）
  最不经常用LFU （ least-frequently used）
  随机替换算法（Random）
  等等
这里的替换策略和后面的虚拟存储器所用的替换策略类似，将是以后操作系统课程的重要内容，本课程只做简单介绍。有兴趣的同学可以自学。
SKIP

## Slide 80
假定第0组的两行分别被主存第0和8块占满，此时若需调入主存第16块
该怎么办？
第0组中必须调出一块，那么，调出哪一块呢？
BACK
Notes: 80
访存过程：
  CPU给出一个20位主存地址，根据中间3位的内容找到对应的Cache组，再将前8位同时与该组中各槽的标志位进行比较。
  若能找到相等的槽，则说明要访问的单元在该槽中。再根据后9位字号找到相应的字取到CPU中。
  若全都不相等，则说明要访问的单元不在该组中。

## Slide 81: 替换算法-先进先出（FIFO）
总是把最先进入的那一块淘汰掉。
  例：假定主存中的5块{1,2,3,4,5}同时映射到Cache同一组中，对于同一地址流，考察3行/组、 4行/组的情况。
由此可见，FIFO不是一种栈算法，即命中率并不随组的增大而提高。
1*
1*
4
2
3
1*
4
4
2*
1
3*
4*
5
1*
1*
2
3
5
5*
2*
3
4
1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5
2
3
1
2
2
5
1*
2
5
5*
3
4
√ √ √
3行/组
1*
1*
4
2
3
1*
4
4
2
4
3*
1*
5
1
2*
3*
1
5*
4
2
1*
2
2
3
2
3
3
5
1
2
5
4
5
2*
√ √
1*
2
1*
4*
3
3
3
4行/组
注：通常一组中含有2k行，这里3行/组主要为了简化问题而假设
总是把最先从图书馆搬来的书还回去！

## Slide 82: 替换算法-最近最少用(LRU)
总是把最近最少用的那一块淘汰掉。
  例：假定主存中的5块{1,2,3,4,5}同时映射到Cache同一组中，对于同一地址流，考察3行/组、 4行/组、 5行/组的情况。
3
1
2
2
1
1
3
1
4
3
3
3
2
5
2
2
4
2
3
4
1
3
2
2
2
1
4
1
5
1
5
2
5
4
3
√ √
√ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √
4
4
1
4
5
1
2
1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5
3
1
3
4
5
1
3行/组
4行/组
5行/组
总是把最长时间不看的书还回去！

## Slide 83: 替换算法-最近最少用
LRU是一种栈算法，它的命中率随组的增大而提高。
当分块局部化范围(即：某段时间集中访问的存储区)超过了Cache存储容量时，命中率变得很低。极端情况下，假设地址流是1,2,3,4,1 2,3,4,1,……，而Cache每组只有3行，那么，不管是FIFO，还是LRU算法，其命中率都为0。这种现象称为颠簸(Thrashing / PingPong)。
LRU具体实现时，并不是通过移动块来实现的，而是通过给每个cache行设定一个计数器，根据计数值来记录这些主存块的使用情况。这个计数值称为LRU位。
具体实现

## Slide 84: 替换算法-最近最少用
计数器变化规则：
  每组4行时，计数器有2位。计数值越小则说明越被常用。
  命中时，被访问行的计数器置0，比其低的计数器加1，其余不变。
  未命中且该组未满时，新行计数器置为0，其余全加1。
  未命中且该组已满时，计数值为3的那一行中的主存块被淘汰，新行计数器置为0，其余加1。
1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5
5
4
3
2
0
3
2
1
1
2
4
3
3
2
0
1
1
2
5
3
2
1
3
0
1
2
5
4
1
0
2
3
1
2
5
4
0
2
1
3
1
2
5
4
2
1
0
3
1
2
3
4
1
0
3
2
1
2
3
4
0
3
2
1
1
2
3
4
3
2
1
0
1
2
3
2
1
0
1
2
1
0
1
0
即：计数值为0的行中的主存块最常被访问，计数值为3的行中的主存块最不经常被访问，先被淘汰！
通过计数值来确定cache行中主存块的使用情况

## Slide 85: The Need to Replace! (何时需要替换？)
Direct Mapped Cache:
  映射唯一，毫无选择，无需考虑替换
N-way Set Associative Cache:
  每个主存数据有N个Cache行可选择，需考虑替换
Fully Associative Cache:
  每个主存数据可存放到Cache任意行中，需考虑替换
结论：若Cache miss in a N-way Set Associative or Fully Associative Cache，则可能需要替换。其过程为：
  从主存取出一个新块
  选择一个有映射关系的空Cache行
  若对应Cache行被占满时又需调入新主存块，则必须考虑从Cache行中替换出一个主存块

## Slide 86: 举例
假定计算机系统主存空间大小为32Kx16位，且有一个4K字的4路组相联Cache，主存和Cache之间的数据交换块的大小为64字。假定Cache开始为空，处理器顺序地从存储单元0、1、…、4351中取数，一共重复10次。设Cache比主存快10倍。采用LRU算法。试分析Cache的结构和主存地址的划分。说明采用Cache后速度提高了多少？采用MRU算法后呢？
答：假定主存按字编址。每字16位。
主存：32K字=512块 x 64字 / 块
Cache：4K字=16组 x 4行 / 组 x 64 字 / 行
主存地址划分为：
字号
标志位
组号
6
4
5
4352/64=68，所以访问过程实际上是对前68块连续访问10次。

## Slide 87: 举例
第0组
第1组
第2组
第3组
第4组
……
……
第15组
第0 行
第1 行
第2 行
第3 行
0/64/48
1/65/49
2/66/50
3/67/51
4
……
……
15
16/0/64
17/1/65
18/2/66
19/3/67
20
……
……
31
32/16
33/17
34/18
35/19
36
……
……
47
48/32
49/33
50/34
51/35
52
……
……
63
LRU算法：第一次循环,每一块只有第一字未命中,其余都命中;
以后9次循环,有20块的第一字未命中,其余都命中.
所以,命中率p为 (43520-68-9x20)/43520=99.43%
速度提高：tm/ta=tm/(tc+(1-p)tm)=10/(1+10x(1-p))=9.5倍

## Slide 88: 举例
0/16/32/48
1/17/33/49
2/18/34/50
3/19/35/52
4
…
…
15组
16/32/48/64
17/33/49/65
18/34/50/66
19/35/51/67
20
…
…
31
32/48/64/0
33/49/65/1
34/50/66/2
35/51/67/3
36
…
…
47
48/64/0/16
49/65/1/17
50/66/2/18
51/67/3/19
52
…
…
63
MRU算法：第一次68字未命中；第2,3,4,6,7,8,10次各有4字未命中；第5,9次各有8字未命中；其余都命中.
所以,命中率p为 (43520-68-7x4-2 x8)/43520=99.74%
速度提高：tm/ta=tm/(tc+(1-p)tm)=10/(1+10x(1-p))=9.77倍
第0 行
第1 行
第2 行
第3 行
第0组
第1组
第2组
第3组
第4组
……
……
第15组

## Slide 89: 写策略（Cache一致性问题）
为何要保持在Cache和主存中数据的一致？
  因为Cache中的内容是主存块副本，当对Cache中的内容进行更新时，就存在Cache和主存如何保持一致的问题。
  以下情况也会出现“Cache一致性问题”
    当多个设备都允许访问主存时
    例如：I/O设备可直接读写内存时，如果Cache中的内容被修改，则I/O设备读出的对应主存单元的内容无效；若I/O设备修改了主存单元的内容，则Cache中对应的内容无效。
    当多个CPU都带有各自的Cache而共享主存时
    某个CPU修改了自身Cache中的内容，则对应的主存单元和其他CPU中对应的内容都变为无效。
写操作有两种情况
  写命中（Write Hit）：要写的单元已经在Cache中
  写不命中（Write Miss）：要写的单元不在Cache中

## Slide 90: 写策略（Cache一致性问题）
处理Cache读比Cache写更容易，故指令Cache比数据Cache容易设计
对于写命中，有两种处理方式
  Write Through (通过式写、写直达、直写)
    同时写Cache和主存单元
    What!!! How can this be? Memory is too slow(>100Cycles)?
      10%的存储指令使CPI增加到：1.0+100x10%=11
    使用写缓冲（Write Buffer）
  Write Back (一次性写、写回、回写)
    只写cache不写主存，缺失时一次写回，每行有个修改位（“dirty bit-脏位”），大大降低主存带宽需求，控制可能很复杂
对于写不命中，有两种处理方式
  Write Allocate (写分配)
    将主存块装入Cache，然后更新相应单元
    试图利用空间局部性，但每次都要从主存读一个块
  Not Write Allocate (非写分配)
    直接写主存单元，不把主存块装入到Cache
SKIP
直写Cache可用非写分配或写分配
回写Cache通常用写分配
为什么？

## Slide 91: Write Through中的Write Buffer
在 Cache 和 Memory之间加一个Write Buffer
  CPU同时写数据到Cache和Write Buffer
  Memory controller（存控）将缓冲内容写主存
Write buffer (写缓冲) 是一个FIFO队列
  一般有4项
  在存数频率不 高时效果好
最棘手的问题
  当频繁写时，易使写缓存饱和，发生阻塞
如何解决写缓冲饱和？
  加一个二级Cache
  使用Write Back方式的Cache
CPU
Cache
Write Buffer
DRAM
Memory Controller
BACK

## Slide 92: 写策略（Cache一致性问题）
BACK
问题1：以下描述的是哪种写策略？
Write Through 、Write Allocate！
问题2：如果用非写分配，
则如何修改算法？

## Slide 93: 写策略2：Write Back算法
问题：以下算法描述的是哪种写策略？
Write Back 、Write Allocate！

## Slide 94: 写策略2：Write Back中的修改（“脏”）位
BACK

## Slide 95: Cache大小、Block大小和缺失率的关系
Cache大小：Cache越大，Miss率越低，但成本越高！
Block大小：Block大小与Cache大小有关，且不能太大，也不能太小！
Cache性能由缺失率确定
而缺失率与Cache大小、Block大小等有关

## Slide 96: 系统中的Cache数目
刚引入Cache时只有一个Cache。近年来多Cache系统成为主流
多Cache系统中，需考虑两个方面：
  [1] 单级/多级？
  外部(Off-chip)Cache:不做在CPU内而是独立设置一个Cache
  片内(On-chip)Cache: 将Cache和CPU作在一个芯片上
  单级Cache：只用一个片内Cache
  多级Cache：同时使用L1 Cache和L2 Cache，甚至有L3 Cache，L1 Cache更靠近CPU，其速度比L2快，其容量比L2小
  [2] 联合/分立？
  分立：指数据和指令分开存放在各自的数据和指令Cache中
  一般L1 Cache都是分立Cache，为什么？
  L1 Cache的命中时间比命中率更重要！为什么？
  联合：指数据和指令都放在一个Cache中
  一般L2 Cache都是联合Cache，为什么？
  L2 Cache的命中率比命中时间更重要！为什么？
因为缺失时需从主存取数，并要送L1和L2cache，损失大！

## Slide 97: 多核处理器中的多级Cache

## Slide 98: 设计支持Cache的存储器系统
指令执行若发生Cache缺失，必须到DRAM中取数据或指令
在DRAM和Cache之间传输的单位是Block
问题：怎样的存储器组织使得Block传输最快（缺失损失最小）？
假定一个Block有4个字，则缺失损失各为多少时钟？
假定存储器访问过程：
  CPU发送地址到内存：1个总线时钟
  访问内存的初始化时间：10个总线时钟
  从总线上传送一个字：1个总线时钟
可以有三种不同的组织形式！
CPU
MM

## Slide 99: 设计支持Cache的存储器系统
4x(1+10+1)=48
假定存储器访问过程：
  CPU发送地址到内存：1个总线时钟
  内存访问时间：10个总线时钟
  从总线上传送一个字：1个总线时钟
缺失损失为48个时钟周期
代价小，但速度慢！

## Slide 100: 设计支持Cache的存储器系统
Two-word: 2x(1+10+1)=24
Four-word: 1+10+1=12
假定存储器访问过程：
  CPU发送地址到内存：1个总线时钟
  内存访问时间：10个总线时钟
  从总线上传送一个字：1个总线时钟
缺失损失各为24或12个时钟周期
速度快，但代价大！

## Slide 101: 设计支持Cache的存储器系统
Interleaved four banks
one-word: 1+1x10+4x1=15
假定存储器访问过程：
  CPU发送地址到内存：1个总线时钟
  内存访问时间：10个总线时钟
  从总线上传送一个字：1个总线时钟
缺失损失为15个时钟周期
代价小，而且速度快！
第1个字
第2个字
第3个字
第4个字
10 1
10 1
10 1
10 1

## Slide 102: 实例：奔腾机的Cache组织
主存：4GB=220x 27块x 25B/块
Cache：8KB=128组x2行/组
替换算法：
LRU，每组一位LRU位
0：下次淘汰第0路
1：下次淘汰第1路
写策略：
默认为Write Back，可动态设置为Write Through。
Cache一致性：
支持MESI协议

## Slide 103: 实例：Pentium 4的cache存储器
有3个cache，分成两级：
  L1cache
    数据缓存（L1数据cache），8KB
    指令缓存， 8KB
  L2 cache，容量为256 KB～2MB
L2
cache
(48GB/s)
L1数据cache(8KB)
指令cache及指令预取部件
前端总线
256位，时钟频率
64位,时钟频率
总线
接口部件
预取
控制逻辑

## Slide 104: 实例：Intel Core i7处理器的cache结构
i-cache和d-cache都是32KB、8路、4个时钟周期；L2 cache：256KB、8路、11个时钟周期。所有核共享的L3 cache：8MB、16路、30~40个时钟周期。Core i7中所有cache的块大小都是64B

## Slide 105: 缓存在现代计算机中无处不在

## Slide 106: Cache和程序性能
程序的性能指执行程序所用的时间
程序执行所用时间与程序执行时访问指令和数据所用的时间有很大关系，而指令和数据的访问时间与cache命中率、命中时间和缺失损失有关
对于给定的计算机系统而言，命中时间和缺失损失是确定的，因此，指令和数据的访存时间主要由cache命中率决定
cache命中率主要由程序的空间局部性和时间局部性决定。因此，为了提高程序的性能，程序员须编写出具有良好访问局部性的程序
考虑程序的访问局部性通常在数据的访问局部性上下工夫
数据的访问局部性主要是指数组、结构等类型数据访问时的局部性，这些数据结构的数据元素访问通常是通过循环语句进行的，所以，如何合理地处理循环对于数据访问局部性来说是非常重要的。

## Slide 107: Cache和程序性能举例
举例：某32位机器主存地址空间大小为256 MB，按字节编址。指令cache和数据cache均有8行，主存块为64B，数据cache采用直接映射。假定编译时i, j, sum均分配在寄存器中，数组a按行优先方式存放，其首址为320。
（1）不考虑用于一致性和替换的控制位，数据cache的总容量为多少？
（2）a[0][31]和a[1][1]各自所在主存块对应的cache行号分别是多少？
（3）程序A和B的数据访问命中率各是多少？哪个程序的执行时间更短？

## Slide 108: Cache和程序性能举例
（1）主存地址空间大小为256MB，因而主存地址为28位，其中6位为块内地址，3位为cache行号（行索引），标志信息有28-6-3=19位。在不考虑用于cache一致性维护和替换算法的控制位的情况下，数据cache的总容量为：
8×(19+1+64×8)=4256位=532字节 。
（2）a[0][31]的地址为320+4×31=444，[444/64]=6（取整），因此a[0][31]对应的主存块号为6。6 mod 8=6，对应cache行号为6。
或: 444=0000 0000 0000 0000 000 110 111100B，中间3位110为行号（行索引），因此，对应的cache行号为6。 a[1][1]对应的cache行号为：
[(320+4×(1×256+1))/64] mod 8=5。
（3）A中数组访问顺序与存放顺序相同，共访问64K次，占4K个主存块；首地址位于一个主存块开始，故每个主存块总是第一个元素缺失，其他都命中，共缺失4K次，命中率为1-4K/64K=93.75%。
方法二：每个主存块的命中情况一样。对于一个主存块，包含16个元素，需访存16次，其中第一次不命中，因而命中率为15/16=93.75%。
B中访问顺序与存放顺序不同，依次访问的元素分布在相隔256×4=1024的单元处，它们都不在同一个主存块中,cache共8行，一次内循环访问16块，故再次访问同一块时，已被调出cache，因而每次都缺失，命中率为0。
举例：某32位机器主存地址空间大小为256 MB，按字节编址。指令cache和数据cache均有8行，主存块为64B，数据cache采用直接映射。假定编译时i, j, sum均分配在寄存器中，数组a按行优先方式存放，其首址为320。

## Slide 109: 层次结构存储系统
分以下六个部分介绍
  第一讲：存储器概述
  第二讲：主存与CPU的连接及其读写操作
    主存模块的连接和读写操作
    “装入”指令和“存储”指令操作过程
  第三讲：磁盘存储器
  第四讲：高速缓冲存储器(cache)
    程序访问的局部性、cache的基本工作原理
    cache行和主存块之间的映射方式
    cache和程序性能
  第五讲：虚拟存储器（Virtual Memory）
    虚拟地址空间、虚拟存储器的实现
  第六讲：IA-32/Linux中的地址转换
    逻辑地址到线性地址的转换
    线性地址到物理地址的转换

## Slide 110: 早期分页方式的概念
1961年，英国曼切斯特研究人员提出一种自动执行overlay的方式。
动机：把程序员从大量繁琐的存储管理工作中解放出来，使得程序员编程时不用管主存容量的大小。
基本思想：把地址空间和主存容量的概念区分开来。程序员在地址空间里编写程序，而程序则在真正的内存中运行。由一个专门的机制实现地址空间和实际主存之间的映射。
举例说明：
  例如，当时的一种典型计算机，其指令中给出的主存地址为16位，而主存容量只有4K字，则指令可寻址范围是多少？
  地址空间为0、1、2…、65535组成的地址集合，即地址空间大小为216。程序员编写程序的空间（地址空间，可寻址空间）比执行程序的空间（主存容量）大得多，怎么自动执行程序呢？
早期：程序员自己管理主存，通过分解程序并覆盖主存的方式执行程序

## Slide 111: 早期分页方式的实现
  将地址空间划分成4K大小的区间，装入内存的总是其中的一个区间
  执行到某个区间时，把该区间的地址自动映射到0~4095之间，例如：
    4096→0, 4097 →1, ……, 8191 →4095
  程序员在0~65535范围内写程序，完全不用管在多大的主存空间上执行，所以，这种方式对程序员来说，是透明的！
  可寻址的地址空间是一种虚拟内存！
地址空间
4K主存
0
4095
0
4096
8192
执行到4096~8191之间的程序段时，自动做：
把当前主存内容保存到磁盘上；
在盘上找到4096~8191之间的程序段并读入主存
改变地址映射（仅改映射区间号（页号））
程序继续运行
后来把区间称为页(page)，主存中存放页的区域称为页框(page frame)。
早期主存只有一个页框！
Notes: 111

## Slide 112: 分页（Paging）
基本思想：
  内存被分成固定长且比较小的存储块（页框、实页、物理页）
  每个进程也被划分成固定长的程序块（页、虚页、逻辑页）
  程序块可装到存储器中可用的存储块中
  无需用连续页框来存放一个进程
  操作系统为每个进程生成一个页表
  通过页表(page table)实现逻辑地址向物理地址转换（Address Mapping ）
逻辑地址（Logical Address）：
  程序中指令所用地址(进程所在地址空间)，也称为虚拟地址（Virtual Address，简称VA）
物理地址（Physical Address，简称PA）：
  存放指令或数据的实际内存地址，也称为实地址、主存地址。

## Slide 113: 分页（Paging）
采用 “按需调页 Demand Paging”方式分配主存！这就是虚拟存储管理概念
问题：是否需要将一个进程的全部都装入内存？
根据程序访问局部性可知：可把当前活跃的页面调入主存，其余留在磁盘上！
优点：浪费的空间最多是最后一页的部分！
页表描述了虚拟页和物理页框之间的映射关系！
主存
0
1
2
3

## Slide 114: 虚拟存储系统的基本概念
虚拟存储技术的引入用来解决一对矛盾
  一方面，由于技术和成本等原因，主存容量受到限制
  另一方面，系统程序和应用程序要求主存容量越来越大
虚拟存储技术的实质
  程序员在比实际主存空间大得多的逻辑地址空间中编写程序
  程序执行时，把当前需要的程序段和相应的数据块调入主存，其他暂不用的部分存放在磁盘上
  指令执行时，通过硬件将逻辑地址（也称虚拟地址或虚地址）转化为物理地址（也称主存地址或实地址）
  在发生程序或数据访问失效(缺页)时，由操作系统进行主存和磁盘之间的信息交换
虚拟存储器机制由硬件与操作系统共同协作实现，涉及到操作系统中的许多概念，如进程、进程的上下文切换、存储器分配、虚拟地址空间、缺页处理等。
SKIP

## Slide 115: 虚拟存储技术的实质
编程空间
编程空间
用户程序1
用户程序k
磁盘物理空间
用户程序1
用户程序k
用户程序2
主存物理空间
用户程序1片段
用户程序2片段
用户程序k片段
操作系统程序
通过页表建立虚拟空间和物理空间之间的映射!
虚拟(逻辑)空间
仅装入当前所需的代码和数据
存储全部
发生缺页时，调入新页
虚拟(逻辑)空间
BACK
页表1
页表k

## Slide 116: 虚拟地址空间
%esp
(栈顶)
brk
0xC00000000
0x08048000
Kernel virtual memory
Memory-mapped region
for shared libraries
Run-time heap
(created by malloc)
User stack
(created at runtime)
Unused
0
Read/write segment
(.data, .bss)
Read-only segment
(.init, .text, .rodata)
Linux在X86上的虚拟地址空间
（其他Unix系统的设计类此）
  内核空间（Kernel）
  用户栈（User Stack）
  共享库（Shared Libraries）
  堆（heap）
  可读写数据（Read/Write Data）
  只读数据（Read-only Data）
  代码（Code）
可执行文件相关内容“复制”到代码段和数据段
问题：加载时是否真正从磁盘调入信息到主存？
实际上不会从磁盘调入，只是将虚拟页和磁盘上的数据/代码建立对应关系，称为“映射”。

## Slide 117: 虚拟存储器管理
实现虚拟存储器管理，需考虑：
  块大小（在虚拟存储器中“块”被称为“页 / Page”）应多大？
  主存与辅存的空间如何分区管理?
  程序块 / 存储块之间如何映像?
  逻辑地址和物理地址如何转换，转换速度如何提高?
  主存与辅存之间如何进行替换（与Cache所用策略相似）?
  页表如何实现，页表项中要记录哪些信息?
  如何加快访问页表的速度?
  如果要找的内容不在主存，怎么办?
  如何保护进程各自的存储区不被其他进程访问?
  有三种虚拟存储器实现方式：
  分页式、分段式、段页式
这些问题是由硬件和OS共同协调解决的！
Notes: 117

## Slide 118: 存储器的层次结构
cache
主存(RAM和ROM)
外存储器（硬盘、光盘）
后备存储器（磁带库、光盘库）
内部存储器
外部存储器
寄存器
典型容量
<1KB
1MB
256MB~1GB
40GB~200GB
10TB~100TB
典型存取时间
1ns(0.5~1cycles)
2ns(1~3cycles)
10ns(10~100cycles)
10ms(107~108cycles)
10s(脱机)
列出的时间和容量会随时间变化，但数量级相对关系不变。

## Slide 119: “主存--磁盘”层次
与“Cache--主存”层次相比：
页大小（2KB~64KB）比Cache中的Block大得多！ Why？
采用全相联映射！Why?
因为缺页的开销比Cache缺失开销大的多！缺页时需要访问磁盘（约几百万个时钟周期），而cache缺失时，访问主存仅需几十到几百个时钟周期！因此，页命中率比cache命中率更重要！“大页面”和“全相联”可提高页命中率。
通过软件来处理“缺页”！Why?
缺页时需要访问磁盘（约几百万个时钟周期），慢！不能用硬件实现。
采用Write Back写策略！ Why?
避免频繁的慢速磁盘访问操作。
地址转换用硬件实现！Why?
加快指令执行

## Slide 120: 页表结构
每个进程有一个页表，其中有装入位、修改（Dirt）位、替换控制位、访问权限位、禁止缓存位、实页号。
一个页表的项数由什么决定？
每个进程的页表大小一样吗？
页表首址记录在页表基址寄存器中
理论上由虚拟地址空间大小决定。
各进程有相同虚拟空间，故理论上一样。实际大小看具体实现方式，如“空洞”页面如何处理等

## Slide 121: 主存中的页表示例
未分配页：进程的虚拟地址空间中“空洞”对应的页（如VP0、VP4）
已分配的缓存页：有内容对应的已装入主存的页（如VP1、VP2、VP5等）
已分配的未缓存页：有内容对应但未装入主存的页（如VP3、VP6）
SKIP
Notes: 121
P.A. =PA=Physical Address
VA=Virtual Address
V = Valid bit to indicate if the page is inside in memory.
Disp = displacement or page offset
Page number in VA is a virtual page number. Frame number in PA is also called physical page number.

## Slide 122: 可执行文件的存储器映像
00000
%esp
(栈顶)
brk
0xC00000000
0x08048000
内核虚存区
共享库区域
堆（heap）
(由malloc动态生成)
用户栈（User stack）
动态生成
未使用
0
读写数据段
(.data, .bss)
只读代码段
(.init, .text, .rodata)
从可执行文件装入
程序(段)头表描述如何映射
ELF 头
程序（段）头表
.text 节
.data 节
.bss 节
.symtab 节
.debug 节
.rodata 节
.line 节
.init 节
.strtab 节
BACK
1GB
004d3
00f0c
01014
0101c
0x08049000
空洞 页面

## Slide 123: 逻辑地址转换为物理地址的过程
VA
page no.
disp
10
页表索引
页表基址寄存器
Page Table
V
Access
Rights
PF#
页表位于主存
frame no.
disp
PA
当V=0时，发生缺页
当读写操作不符合存取权限（Access Right）时，发生保护违例
PF#为对应的物理页号（页框号或实页号）
disp为页内偏移量
访问越权
问题：虚拟页与主存页框之间采用全相联方式进行映射，为何不像全相联Caceh那样（高位地址是Tag），而高位地址是索引呢？
Notes: 123
P.A. =PA=Physical Address
VA=Virtual Address
V = Valid bit to indicate if the page is inside in memory.
Disp = displacement or page offset
Page number in VA is a virtual page number. Frame number in PA is also called physical page number.

## Slide 124: 信息访问中可能出现的异常情况
可能有两种异常情况：
1）缺页（ page fault）
产生条件：当Valid（有效位 / 装入位）为 0 时
相应处理：从磁盘读到内存，若内存没有空间，则还要从内存选择一页替换到磁盘上，替换算法类似于Cache，采用回写法，淘汰时，根据“dirty”位确定是否要写磁盘
当前指令执行被阻塞，当前进程被挂起，处理结束回到原指令继续执行
2）保护违例（ protection_violation_fault ）或访问违例
产生条件： 当Access Rights (存取权限)与所指定的具体操作不相符时
相应处理：在屏幕上显示“内存保护错”或“访问违例”信息
当前指令的执行被阻塞，当前进程被终止
Access Rights (存取权限)可能的取值有哪些？
R = Read-only, R/W = read/write, X = execute only
Notes: 124

## Slide 125: 回顾：用“系统思维”分析问题
int sum(int a[ ], unsigned len)
{
int i，sum = 0;
for (i = 0; i <= len–1; i++)
sum += a[i];
return sum;
}
当参数len为0时，返回值应该是0，但是在机器上执行时，却发生访存异常。但当len为int型时则正常Why?
访问违例地址为何是0xC0000005?
访问违例
Linux下显示为“Segment fault”

## Slide 126
%esp
(栈顶)
brk
0xC00000000
0x08048000
Kernel virtual memory
Memory-mapped region
for shared libraries
Run-time heap
(created by malloc)
User stack
(created at runtime)
Unused
0
Read/write segment
(.data, .bss)
Read-only segment
(.init, .text, .rodata)
a[0]
用户进程
OS页故障处理程序
页故障
访问
越权
发SIGSEGV信号给用户进程
… …
movl (%ebx,%eax,4)…
… …
a[i]：(%ebx,%eax,4)
ID=0xC0000005
&a[0] → %ebx
i → %eax

## Slide 127: TLBs --- Making Address Translation Fast
把经常要查的页表项放到Cache中，这种在Cache中的页表项组成的页表称为Translation Lookaside Buffer or TLB（快表）
Virtual Address Physical Address Dirty Ref Valid Access
(tag)
问题：一次存储器引用要访问几次主存？
0 / 1 / 2 / 3次？
CPU访存时，地址中虚页号被分成tag+index，tag用于和页表项中的tag比较，index用于定位需要比较的表项
对应物理页框号
TLB全相联时，没有index，只有Tag，虚页号需与每个Tag比较；TLB组相联时，则虚页号高位为Tag，低位为index，用作组索引。
TLB中的页表项：tag+主存页表项
Notes: 127

## Slide 128: TLBs --- Making Address Translation Fast
先由虚页号到TLB中找
如何找？
Physical memory
virtual page #
Disk storage
page frame #
1
1
1
1
0
1
tag
valid
TLB
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
页表
若TLB中的V=0 或Tag≠VA,则到页表中找
若页表中的V=0，则缺页，到磁盘中找
主存页表中需要Tag吗？为什么？
这里的TLB采用何映射方式？
全相联！VP#需和每个tag比较
问题：引入TLB的目的是什么？
减少到内存查页表的次数！
Notes: 128

## Slide 129: Translation Look-Aside Buffers
CU
TLB
Cache
Main
Memory
VA
PA
miss3
hit3
页表
hit1
miss1
20 t
t
1/2 t
miss2
Page fault
hit2
CPU
Miss1:
TLB缺失
Miss2:
缺页
Miss3:
PA 在主存中，但不在Cache中
TLB冲刷指令和Cache冲刷指令都是操作系统使用的特权指令
Notes: 129

## Slide 130
虚拟地址
物理地址
TLB
页表
缺页
处理
cache
缺失
主存
命中
P179图4.43

## Slide 131: CPU访存过程
TLB缺失可由硬件也可由OS处理
Cache缺失由硬件处理
缺页由OS处理（缺页异常）

## Slide 132: 举例：三种不同缺失的组合
可能，TLB命中则页表一定命中，但实际上不会查页表
可能，TLB缺失但页表命中，信息在主存，就可能在Cache
可能，TLB缺失但页表命中，信息在主存，但可能不在Cache
可能，TLB缺失页表缺失，信息不在主存，一定也不在Cache
不可能，页表缺失，信息不在主存，TLB中一定没有该页表项
同上
不可能，页表缺失，信息不在主存，Cache中一定也无该信息
以上组合中，最好的情况是？
最好的情况是hit、hit、hit，此时，访问主存几次？
不需要访问主存！
hit、hit、miss和miss、hit、hit
访存1次
介于最坏和最好之间的是？
miss、hit、miss
不需访问磁盘、但访存至少2次
以上组合中，最坏的情况是？
miss、miss、miss
需访问磁盘、并访存至少2次

## Slide 133: 缩写的含义
基本参数（按字节编址）
  N = 2n : 虚拟地址空间大小
  M = 2m : 物理地址空间大小
  P = 2p : 页大小
虚拟地址 (VA)中的各字段
  TLBI: TLB index（TLB索引）
  TLBT: TLB tag（TLB标记）
  VPO: Virtual page offset （页内偏移地址）
  VPN: Virtual page number （虚拟页号）
物理地址(PA)中的各字段
  PPO: Physical page offset (页内偏移地址)
  PPN: Physical page number（物理页号）
  CO: Byte offset within cache line（块内偏移地址）
  CI: Cache index（cache索引）
  CT: Cache tag（cache标记）

## Slide 134: 一个简化的存储系统举例
假定以下参数，则虚拟地址和物理地址如何划分？共多少页表项？
  14-bit virtual addresses（虚拟地址14位）
  12-bit physical address（物理地址12位）
  Page size = 64 bytes（页大小64B）
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VPO
VPN
Virtual Page Number
Virtual Page Offset
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PPO
PPN
Physical Page Number
Physical Page Offset
页表项数应为：214-6=256

## Slide 135: 一个简化的存储系统举例（续）
1
0D
02F
1
11
02E
1
2D
02D
0
–
02C
0
–
02B
1
09
02A
1
17
029
1
13
028
Valid
PPN
VPN
0
–
007
0
–
006
1
16
005
0
–
004
1
02
003
1
33
002
0
–
001
1
28
000
Valid
PPN
VPN
0
–
02
1
34
0A
1
0D
03
0
–
07
3
0
–
03
0
–
06
0
–
08
0
–
02
2
0
–
0A
0
–
04
0
–
02
1
2D
03
1
1
02
07
0
–
00
1
0D
09
0
–
03
0
Valid
PPN
Tag
Valid
PPN
Tag
Valid
PPN
Tag
Valid
PPN
Tag
Set
假定TLB如下：16 个TLB项，4路组相联，则TLBT和TLBI各占几位？
假定部分页表项内容（十六进制表示）如右：
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VPO
VPN
TLBI
TLBT

## Slide 136
03
DF
C2
11
1
16
7
–
–
–
–
0
31
6
1D
F0
72
36
1
0D
5
09
8F
6D
43
1
32
4
–
–
–
–
0
36
3
08
04
02
00
1
1B
2
–
–
–
–
0
15
1
11
23
11
99
1
19
0
B3
B2
B1
B0
V
Tag
Idx
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PPO
PPN
CO
CI
CT
一个简化的存储系统举例（续）
假定Cache的参数和内容（十六进制）如下：16 行，主存块大小为4B，直接映射，则主存地址如何划分？
–
–
–
–
0
14
F
D3
1B
77
83
1
13
E
15
34
96
04
1
16
D
–
–
–
–
0
12
C
–
–
–
–
0
0B
B
3B
DA
15
93
1
2D
A
–
–
–
–
0
2D
9
89
51
00
3A
1
24
8
B3
B2
B1
B0
V
Tag
Idx

## Slide 137: 一个简化的存储系统举例（续）
假设该存储系统所在计算机采用小端方式， CPU执行某指令过程中要求访问一个16位数据，给出的逻辑地址为0x03D4，说明访存过程。
  VPN ___ TLBI ___ TLBT ____ TLB Hit? __ Page Fault? __ PPN: ____
物理地址为
  CO ___ CI___ CT ____ cache Hit? __ 数据: ____
0x0F
0x3
0x03
Y
N
0x0D
0
0x5
0x0D
Y
0x7236
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VPO
VPN
TLBI
TLBT
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PPO
PPN
CO
CI
CT
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
问题：逻辑地址为0x0A7A、0x0507时的访存过程如何？
TLB缺失/cache缺失、TLB缺失/缺页

## Slide 138: 分段式虚拟存储器
分段系统的实现
  程序员或OS将程序模块或数据模块分配给不同的主存段，一个大程序有多个代码段和多个数据段构成，是按照程序的逻辑结构划分而成的多个相对独立的部分。
  （例如，代码段、只读数据段、可读写数据段等）
  段通常带有段名或基地址，便于编写程序、编译器优化和操作系统调度管理
  分段系统将主存空间按实际程序中的段来划分，每个段在主存中的位置记录在段表中，并附以“段长”项
  段表由段表项组成，段表本身也是主存中的一个可再定位段

## Slide 139: 段式虚拟存储器的地址映像
Faults (异常情况)：
缺段（段不存在）：装入位= 0
地址出界： 偏移量超出最大段长
保护违例：访问操作与访问方式不匹配
物理地址=段起始地址+段内偏移
段表由段表项组成

## Slide 140: 段页式存储器
段页式系统基本思想
  段、页式结合：
    程序的虚拟地址空间按模块分段、段内再分页，进入主存仍以页为基本单位
  逻辑地址由段地址、页地址和偏移量三个字段构成
  用段表和页表（每段一个）进行两级定位管理
  根据段地址到段表中查阅与该段相应的页表首地址，转向页表，然后根据页地址从页表中查到该页在主存中的页框地址，由此再访问到页内某数据

## Slide 141: 内存访问时的异常信息

## Slide 142: 存储保护的基本概念
什么是存储保护？
  为避免多道程序相互干扰，防止某程序出错而破坏其他程序的正确性或不合法地访问其他程序或数据区，应对每个程序进行存储保护
操作系统程序和用户程序都需要保护
以下情况发生存储保护错
  地址越界（转换得到的物理地址不属于可访问范围）
  访问越权（访问操作与所拥有的访问权限不符）
    页表中设定访问（存取）权限
访问属性的设定
  数据段可指定R/W或RO；程序段可指定R/E或RO
最基本的保护措施：
规定各道程序只能访问属于自己所在的存储区和共享区
  对于属自己存储区的信息：可读可写，只读/只可执行
  对共享区或已获授权的其他用户信息：可读不可写
  对未获授权的信息（如OS内核、页表等）：不可访问

## Slide 143: 存储保护的硬件支持
为了对操作系统的存储保护提供支持，硬件必须具有以下三种基本功能：
  支持至少两种运行模式：
    管理模式(Supervisor Mode)
    执行系统程序（内核）时处理器所处的模式称为管理模式(Supervisor Mode)，或称管理程序状态，简称管态、管理态、核心态、内核态
    用户模式(User Mode)
    CPU执行非操作系统的用户程序时，处理器所处的模式就是用户模式，或称用户状态、目标程序状态，简称为目态或用户态
  使一部分CPU状态只能由内核程序读写而不能由用户程序读写：这部分状态包括：User/Supervisor模式位、页表首地址、TLB等。OS内核可以用特殊的指令（一般称为管态指令或特权指令）来读写这些状态
  提供让CPU在管理模式（内核态）和用户模式（用户态）相互转换的机制：“异常”和“陷阱”（系统调用）使CPU从用户态转到内核态；异常处理中的“返回”指令使CPU从内核态态转到用户态
通过上述三个功能并把页表保存在OS的地址空间，OS就可以更新页表，并防止用户程序改变页表，确保用户程序只能访问由OS分配给的存储空间

## Slide 144: 层次结构存储系统
分以下六个部分介绍
  第一讲：存储器概述
  第二讲：主存与CPU的连接及其读写操作
    主存模块的连接和读写操作
    “装入”指令和“存储”指令操作过程
  第三讲：磁盘存储器
  第四讲：高速缓冲存储器(cache)
    程序访问的局部性、cache的基本工作原理
    cache行和主存块之间的映射方式
    cache和程序性能
  第五讲：虚拟存储器（Virtual Memory）
    虚拟地址空间、虚拟存储器的实现
  第六讲：IA-32/Linux中的地址转换
    逻辑地址到线性地址的转换
    线性地址到物理地址的转换

## Slide 145: IA-32的存储管理
按字节编址（通用计算机大多是）
在保护模式下，IA-32采用段页式虚拟存储管理方式
存储地址采用逻辑地址、线性地址和物理地址来进行描述，其中，逻辑地址和线性地址是虚拟地址的两种不同表示形式，描述的都是4GB虚拟地址空间中的一个存储地址
  逻辑地址由48位组成，包含16位段选择符和32位段内偏移量（即有效地址）
  线性地址32位（其位数由虚拟地址空间大小决定）
  物理地址32位（其位数由存储器总线中的地址线条数决定）
分段过程实现将逻辑地址转换为线性地址
分页过程实现将线性地址转换为物理地址
以下介绍分段机制
movw 8(%ebp,%edx,4), %ax

## Slide 146: IA-32处理器的寻址方式
操作数的来源：
  立即数(立即寻址)：直接来自指令
  寄存器(寄存器寻址)：来自32位 / 16位 / 8位通用寄存器
  存储单元(其他寻址)：需进行地址转换
逻辑地址 => 线性地址LA ( => 内存地址)
分段 分页
  指令中的信息：
  (1) 段寄存器SR（隐含或显式给出）
(2) 8/16/32位偏移量A （显式给出）
(2) 基址寄存器B （明显给出，任意通用寄存器皆可）
(3) 变址寄存器I （明显给出，除ESP外的任意通用寄存器皆可。）
    有比例变址和非比例变址
    比例变址时要乘以比例因子S (1:8位 / 2:16位 / 4:32位 / 8:64位)
即采用段页式！
IA-32指令举例：
movw 8(%ebp,%edx,4), %ax // R[ax]←M[R[ebp]+R[edx]×4+8]
32位有效地址

## Slide 147: IA-32处理器寻址方式
寻址方式
算法
立即(地址码A本身为操作数)
寄存器(通用寄存器的内容为操作数)
偏移量(地址码A给出8/16/32位偏移量)
基址(地址码B给出基址器编号)
基址带偏移量(一维表访问)
比例变址带偏移量(一维表访问)
基址带变址和偏移量(二维表访问)
基址带比例变址和偏移量(二维表访问)
相对(给出下一指令的地址，转移控制)
操作数=A
操作数= (R)
LA=(SR)+A
LA=(SR)+(B)
LA=(SR)+(B)+A
LA=(SR)+ (I)xS+A
LA=(SR)+(B)+(I) +A
LA=(SR)+(B)+(I)xS+A
转移地址=(PC)+A
IA-32指令举例：
movw 8(%ebp,%edx,4), %ax // R[ax]←M[R[ebp]+R[edx]×4+8]
有效地址EA

## Slide 148: IA-32处理器的存储器寻址
段寄存器
SS
CS
段选择符
段表项(段描述符 )
存取权限
段限
段基址
基址寄存器
变址寄存器
比例因子1/2/4/8
偏移量8/16/32位
x
+
+
线性地址
有效地址
段限
基址
线性地址空间
线性地址到主存地址转换再通过分页完成
如何从段寄存器获得段选择符，再从段选择符获得段描述符？
SKIP

## Slide 149: IA-32的寄存器组织
8个通用寄存器
两个专用寄存器
6个段寄存器
BACK

## Slide 150: 段选择符和段寄存器
段寄存器（16位），用于存放段选择符
  CS(代码段)：程序代码所在段
  SS(栈段)：栈区所在段
  DS(数据段)：全局静态数据区所在段
  其他3个段寄存器ES、GS和FS可指向任意数据段
段选择符各字段含义：
  TI=0，选择全局描述符表(GDT)，TI=1，选择局部描述符表(LDT)
  RPL=00，为第0级，位于最高级的内核态，RPL=11，为第3级，位
  于最低级的用户态，第0级高于第3级
  高13位索引用来确定当前使用的段描述符在描述表中的位置
CS寄存器中的RPL字段表示CPU的当前特权级（Current Privilege Level，CPL）
0
3
环保护：内核工作在0环，用户工作在3环，中间环留给中间软件用。Linux仅用第0和第3环。

## Slide 151: 段寄存器的含义
%esp
(栈顶)
brk
0xC00000000
0x08048000
Kernel virtual memory
Memory-mapped region
for shared libraries
Run-time heap
(created by malloc)
User stack
(created at runtime)
Unused
0
Read/write segment
(.data, .bss)
Read-only segment
(.init, .text, .rodata)
SS（栈段寄存器）
CS（代码段寄存器）
DS（数据段寄存器）
ES/GS/FS（辅助段寄存器）

## Slide 152: 段描述符和段描述符表
段描述符是一种数据结构，实际上就是段表项，分两类：
  用户的代码段和数据段描述符
  系统控制段描述符，又分两种：
    特殊系统控制段描述符，包括：局部描述符表（LDT）描述符和任务状态段（TSS）描述符
    控制转移类描述符，包括：调用门描述符、任务门描述符、中断门描述符和陷阱门描述符
描述符表实际上就是段表，由段描述符(段表项)组成。有三种类型：
  全局描述符表GDT：只有一个，用来存放系统内每个任务都可能访问的描述符，例如，内核代码段、内核数据段、用户代码段、用户数据段以及TSS（任务状态段）等都属于GDT中描述的段
  局部描述符表LDT：存放某任务（即用户进程）专用的描述符
  中断描述符表IDT：包含256个中断门、陷阱门和任务门描述符
IDT将在第7章介绍

## Slide 153: 段描述符（8B）的定义
B31~B0： 32位基地址； L19~L0：20位限界，表示段中最大页号
G：粒度。G=1以页（4KB）为单位；G=0以字节为单位。因为界限为20位，故当G=0时最大的段为1MB；当G=1时，最大段为4KB×220 =4GB
D：D=1表示段内偏移量为32位宽，D=0表示段内偏移量为16位宽
P：P=1表示存在，P=0表示不存在。Linux总把P置1，不会以段为单位淘汰
DPL：访问段时对当前特权级的最低等级要求。因此，只有CPL为0（内核态）时才可访问DPL为0的段，任何进程都可访问DPL为3的段（0最高、3最低）
S：S=0系统控制描述符，S=1普通的代码段或数据段描述符
TYPE：段的访问权限或系统控制描述符类型
A：A=1已被访问过，A=0未被访问过。（通常A包含在TYPE字段中）
当CPL>DPL时，说明当前特权级比所要求的最低等级更低，故访问越级
因为CPL和DPL的数值越大，等级越低

## Slide 154: 用户不可见寄存器
为支持分段机制，CPU中有多个用户不可访问的内部寄存器，操作系统通过特权指令可对寄存器TR、LDTR、GDTR和IDTR进行读写
每次段寄存器装入新选择符时，新描述符装入描述符cache，在逻辑地址到线性地址转换时，MMU直接用描述符cache中的信息，不必访问主存段表
TR(任务寄存器)存放TSS描述符的段选择符
LDTR(LDT寄存器)存放LDT描述符的段选择符
TSS描述符和LDT描述符在GDT中
GDT和IDT只有一个，GDTR和IDTR指向各自起始处。例如，根据TR取GDT中的TSS描述符时，GDTR给出首址
GDT首地址
LDT首地址

## Slide 155: Linux的全局描述符表（GDT）
TR中为80H
LDTR中为88H
0000000010000000
说明TR所指段TSS处于第0环，其描述符在GDT中，索引值为0x0010
0000000010001000
说明LDTR所指段LDT处于第0环，其描述符在GDT中，索引值为0x0011

## Slide 156: 逻辑地址向线性地址转换
被选中的段描述符先被送至描述符cache，每次从描述符cache中取32位段基址，与32位段内偏移量（有效地址）相加得到线性地址
GDT
LDT
GDT首址或LDT首址都在用户不可见寄存器中

## Slide 157: IA-32/Linux中的分段机制
为使能移植到绝大多数流行处理器平台， Linux简化了分段机制
RISC对分段支持非常有限，因此Linux仅使用IA-32的分页机制，而对于分段，则通过在初始化时将所有段描述符的基址设为0来简化
若把运行在用户态的所有Linux进程（何意？）的代码段和数据段分别称为用户代码段和用户数据段；把运行在内核态的内核代码段和数据段分别称为内核代码段和内核数据段，则Linux初始化时，将上述4个段的段描述符中各字段设置成下表中的信息：
初始化时，上述4个段描述符被存放在GDT中
每个段都被初始化在0~4GB的线性地址空间中

## Slide 158: Linux的全局描述符表（GDT）
0000000001100000
说明内核代码段处于第0环，其描述符在GDT中，索引值为0x000C
0000000001101000
说明内核数据段处于第0环，其描述符在GDT中，索引值为0x000D
0000000001110011
说明用户代码段处于第3环，其描述符在GDT中，索引值为0x000E
0000000001111011
说明用户数据段处于第3环，其描述符在GDT中，索引值为0x000F
BACK

## Slide 159: 回顾：指令“movl 8(%ebp), %eax”操作过程
IA-32/Linux中，执行“movl 8(%ebp), %eax”时，源操作数的逻辑地址向线性地址转换的过程如下：
  计算有效地址EA=R[ebp]+0×0+8
  取出段寄存器DS对应的描述符cache中的段基址（Linux中段基址为0）
  线性地址LA=段基址+EA=EA
由8(%ebp)得到主存地址A的过程较复杂，涉及MMU、TLB、页表等许多重要概念！

## Slide 160: 逻辑地址向线性地址转换举例
已知变量y和数组a都是int型，a的首地址为0x8048a00。假设编译器将a的首地址分配在ECX中，数组的下标变量i分配在EDX中，y分配在EAX中，C语言赋值语句“y=a[i];”被编译为指令“movl (%ecx, %edx, 4), %eax”。若在IA-32/Linux环境下执行指令地址为0x80483c8的该指令时，CS段寄存器对应的描述符cache中存放的是表6.2中所示的用户代码段信息且CPL=3，DS段寄存器对应的描述符cache中存放的是表6.2中所示的用户数据段信息，则当i=100时，取指令操作过程中MMU得到的指令的线性地址是多少？取数操作过程中MMU得到的操作数的线性地址是多少？
int func(int a[ ], int c)
{
int i，y = 0;
for(i = 0; i<c; i++) {
y= a[i];
……
}
……
}
80483c8: movl (%ecx, %edx, 4), %eax
代码和数据段DPL都为3，即CPL最低应为3，而CPL=3，故访问未越级
指令的线性地址：代码段基地址+EA=0+0x80483c8=0x80483c8
操作数的线性地址：数据段基地址+EA=0+R[ecx]+R[edx]×4
=0x8048a00+100×4=0x8048e00
对吗？
0x8048b90
400=511-111=511-(64+32+15)
=1 1111 1111B-(0110 1111B)
=1 1001 0000B = 190H

## Slide 161: IA-32的存储管理
按字节编址（通用计算机大都是）
在保护模式下，IA-32采用段页式虚拟存储管理方式
存储地址采用逻辑地址、线性地址和物理地址来进行描述，其中，逻辑地址和线性地址是虚拟地址的两种不同表示形式，描述的都是4GB虚拟地址空间中的一个存储地址
  逻辑地址由48位组成，包含16位段选择符和32位段内偏移量（即有效地址）
  线性地址32位（其位数由虚拟地址空间大小决定）
  物理地址32位（其位数由存储器总线中的地址线条数决定）
分段过程实现将逻辑地址转换为线性地址
分页过程实现将线性地址转换为物理地址
以下介绍分页机制
若页大小为4KB，每个页表项占4B，则理论上一个页表有多大？
因为232/212=220，故页表大小为4MB，比页还大！故采用多级页表方式

## Slide 162: IA-32中的控制寄存器
控制寄存器保存机器的各种控制和状态信息，它们将影响系统所有任务的运行，操作系统进行任务控制或存储管理时使用这些控制和状态信息。
  CR0：控制寄存器
    ① PE: 1为保护模式。一旦在保护模式，不能再将PE清0，只能重启系统以回到实模式。② PG：1-启用分页；0-禁止分页，此时线性地址被直接作为物理地址使用。若要启用分页机制，则PE和PG都要置1。③任务切换位TS：任务切换时将其置1，切换完毕则清0，可用CLTS指令将其清0。④ 对齐屏蔽位AM。⑤ cache功能控制位NW（（Not Write-through）和CD（Cache Disable）。只有当NW和CD均为0时，cache才能工作。
  CR2：页故障（page fault）线性地址寄存器
    存放引起页故障的线性地址。只有在CR0中的PG=1时，CR2才有效。
  CR3：页目录基址寄存器
    保存页目录表的起始地址。只有当CR0中的PG=1时，CR3才有效。
IA-32采用两级页表方式，第一级页表称为页目录表

## Slide 163: 线性地址向物理地址转换
页目录项和页表项格式一样，有32位（4B）
线性地址空间划分：4GB=1K个子空间 * 1K个页面/子空间 * 4KB/页

## Slide 164: IA-32的页目录项和页表项
P：1表示页表或页在主存中；P=0表示页表或页不在主存，即缺页，此时需将页故障线性地址保存到CR2。
R/W：0表示页表或页只能读不能写；1表示可读可写。
U/S：0表示用户进程不能访问；1表示允许访问。
PWT：控制页表或页的cache写策略是全写还是回写（Write Back）。
PCD：控制页表或页能否被缓存到cache中。
A：1表示指定页表或页被访问过，初始化时OS将其清0。利用该标志，OS可清楚了解哪些页表或页正在使用，一般选择长期未用的页或近来最少使用的页调出主存。由MMU在进行地址转换时将该位置1。
D：修改位(脏位dirty bit)。页目录项中无意义，只在页表项中有意义。初始化时OS将其清0，由MMU在进行写操作的地址转换时将该位置1。
高20位是页表或页在主存中的首地址对应的页框号，即首地址的高20位。每个页表的起始位置都按4KB对齐。

## Slide 165: 回顾：指令“movl 8(%ebp), %eax”操作过程
IA-32中，执行“movl 8(%ebp), %eax” 中取数操作的大致过程如下：
  若CPL>DPL则越级，否则计算有效地址EA=R[ebp]+0×0+8
  通过段寄存器找到段描述符以获得段基址，线性地址LA=段基址+EA
  若“LA>段限”则越界，否则将LA转换为主存地址A
    若访问TLB命中则地址转换得到A；否则处理TLB缺失（硬件/OS）
    若缺页或越权(R/W不符)则调出OS内核；否则地址转换得到A
    根据A先到Cache中找，若命中则取出A在Cache中的副本
    若Cache不命中，则再到主存取A所在主存块送对应Cache行
CPU先把地址A和“主存读”命令送到总线
由8(%ebp)得到主存地址A的过程较复杂，涉及MMU、TLB、页表等许多重要概念！

## Slide 166: 补充：Intel Core i7 Memory System
L1 d-cache
32 KB, 8-way
L2 unified cache
256 KB, 8-way
L3 unified cache
8 MB, 16-way
(shared by all cores)
Registers
L1 d-TLB
64 entries, 4-way
L1 i-TLB
128 entries, 4-way
L2 unified TLB
512 entries, 4-way
L1 i-cache
32 KB, 8-way
MMU
(addr translation)
Instruction
fetch
Core x4
DDR3 Memory controller
3 x 64 bit @ 10.66 GB/s
32 GB/s total (shared by all cores)
Processor package
QuickPath interconnect
4 links @ 25.6 GB/s each
To other
cores
To I/O
bridge
Main memory

## Slide 167: End-to-end Core i7 Address Translation
CPU
VPN
VPO
36
12
TLBT
TLBI
4
32
...
L1 TLB (16 sets, 4 entries/set)
VPN1
VPN2
9
9
PTE
CR3
PPN
PPO
40
12
Page tables
TLB
miss
TLB
hit
Physical
address
(PA)
Result
32/64
...
CT
CO
40
6
CI
6
L2, L3, and
main memory
L1 d-cache
(64 sets, 8 lines/set)
L1
hit
L1
miss
Virtual address (VA)
VPN3
VPN4
9
9
PTE
PTE
PTE
页表项PTE：占64位=8B，512项x8B=4KB

## Slide 168: Core i7 Level 1-3 Page Table Entries
Each entry references a 4KB child page table
P: Child page table present in physical memory (1) or not (0).
R/W: Read-only or read-write access permission for all reachable pages.
U/S: user or supervisor (kernel) mode access permission for all reachable pages.
WT: Write-through or write-back cache policy for the child page table.
CD: Caching disabled or enabled for the child page table.
A: Reference bit (set by MMU on reads and writes, cleared by software).
PS: Page size either 4 KB or 4 MB (defined for Level 1 PTEs only).
G: Global page (don’t evict from TLB on task switch)
Page table physical base address: 40 most significant bits of physical page table address (forces page tables to be 4KB aligned)
下级页表的物理基地址
Unused
G
PS
A
CD
WT
U/S
R/W
P=1
51
12
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Unused
XD
Available for OS (page table location on disk)
P=0
52
62
63

## Slide 169: Core i7 Level 4 Page Table Entries
Each entry references a 4KB child page
P: Child page table present in physical memory (1) or not (0).
R/W: Read-only or read-write access permission for all reachable pages.
U/S: user or supervisor (kernel) mode access permission for all reachable pages.
WT: Write-through or write-back cache policy for the child page table.
CD: Caching disabled or enabled for the child page table.
A: Reference bit (set by MMU on reads and writes, cleared by software).
D: Dirty bit (set by MMU on writes, cleared by software)
G: Global page (don’t evict from TLB on task switch)
Page physical base address: 40 most significant bits of physical page address (forces pages to be 4KB aligned)
物理页(页框)的物理基地址
Unused
G
D
A
CD
WT
U/S
R/W
P=1
51
12
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Unused
XD
Available for OS (page table location on disk)
P=0
52
62
63

## Slide 170: Core i7 Page Table Translation
CR3
Physical
address
of page
Physical
address
of L1 PT
9
VPO
9
12
Virtual
address
L4 PT
Page
table
L4 PTE
PPN
PPO
40
12
Physical
address
Offset into
physical and
virtual page
VPN 3
VPN 4
VPN 2
VPN 1
L3 PT
Page middle
directory
L3 PTE
L2 PT
Page upper
directory
L2 PTE
L1 PT
Page global
directory
L1 PTE
9
9
40
/
40
/
40
/
40
/
40
/
12
/
512 GB
region
per entry
1 GB
region
per entry
2 MB
region
per entry
4 KB
region
per entry

## Slide 171: Cute Trick for Speeding Up L1 Access
Observation
  Bits that determine CI identical in virtual and physical address
  Can index into cache while address translation taking place
  Generally we hit in TLB, so PPN bits (CT bits) available next
  “Virtually indexed, physically tagged”
  Cache carefully sized to make this possible
Physical
address
(PA)
CT
CO
36
6
CI
6
Virtual
address
(VA)
VPN
VPO
36
12
PPO
PPN
Address
Translation
No
Change
CI
L1 Cache
CT
Tag Check

## Slide 172: Virtual Memory of a Linux Process
Kernel code and data
Memory mapped region
for shared libraries
Runtime heap (malloc)
Program text (.text)
Initialized data (.data)
Uninitialized data (.bss)
User stack
0
%esp
Process
virtual
memory
brk
Physical memory
Identical for each process
Process-specific data
structs (ptables,
task and mm structs, kernel stack)
Kernel
virtual
memory
0x08048000 (32)
0x40000000 (64)
Different for each process
TSS

## Slide 173: Linux将虚存空间组织成“区域(area)”的集合
pgd:
  Page global directory address
  Points to L1 page table
vm_prot:
  Read/write permissions for this area
vm_flags
  Pages shared with other processes or private to this process
vm_next
vm_next
task_struct
mm_struct
pgd
mm
mmap
vm_area_struct
vm_end
vm_prot
vm_start
vm_end
vm_prot
vm_start
vm_end
vm_prot
vm_next
vm_start
Process virtual memory
Text
Data
Shared libraries
0
vm_flags
vm_flags
vm_flags
是共享还是本进程私有
访问权限
全局页目录地址
指向L1页表(装入CR3)

## Slide 174: Linux Page Fault Handling
read
1
write
2
read
3
vm_next
vm_next
vm_area_struct
vm_end
vm_prot
vm_start
vm_end
vm_prot
vm_start
vm_end
vm_prot
vm_next
vm_start
Process virtual memory
text
data
shared libraries
vm_flags
vm_flags
vm_flags
Segmentation fault:
accessing a non-existing page
Normal page fault
not in memory
Protection exception:
e.g., violating permission by writing to a read-only page (Linux reports as Segmentation fault)
Linux页故障类型

## Slide 175: 本章小结
分以下六个部分介绍
  第一讲：存储器概述
  第二讲：主存与CPU的连接及其读写操作
    主存模块的连接和读写操作
    “装入”指令和“存储”指令操作过程
  第三讲：磁盘存储器
  第四讲：高速缓冲存储器(cache)
    程序访问的局部性、cache的基本工作原理
    cache行和主存块之间的映射方式
    cache和程序性能
  第五讲：虚拟存储器（Virtual Memory）
    虚拟地址空间、虚拟存储器的实现
  第六讲：IA-32/Linux中的地址转换
    逻辑地址到线性地址的转换
    线性地址到物理地址的转换

## Slide 176: 本章作业
3（修改题目如下）
  某计算机主存最大寻址空间为4GB，按字节编址，假定用64M×8位的具有8个位平面的DRAM芯片组成容量为512MB、传输宽度为64位的内存条。
  回答下列问题：
  （1）每个内存条需要多少个DRAM芯片？
  （2）构建容量为2GB的主存时，需要几个内存条？
  （3）主存地址共有多少位？其中哪几位用作DRAM芯片内地址？哪几位为DRAM芯片内的行地址？哪几位为DRAM芯片内的列地址？哪几位用于选择芯片？
5、8、12、19、21、23

## Slide 177: 复习：128MB的DRAM存储器
存储控制器
(行地址i, 列地址j)
DRAM 7
DRAM 0
0
31
7
8
15
16
23
24
32
63
39
40
47
48
55
56
bits
0-7
bits
8-15
bits
16-23
bits
24-31
bits
32-39
bits
40-47
bits
48-55
bits
56-63
最多读64位
0
31
7
8
15
16
23
24
32
63
39
40
47
48
55
56
主存储器地址 A 处的64-bit数据
地址A
4096行
: 行、列地址为(i,j)的8个单元
地址A如何划分？
地址A有多少位？
在DRAM行缓冲中数据的地址有何特点？
低3位用来选片
27位！
3
12
12
行号
列号
片
假定首地址为i，则地址分布如下：
地址连续，共8*4096=215=32768个单元
Notes: 177
从该存储器的结构可以理解为什么要规定数据对齐存放。例如，一个32位int型数据若存放在第8、9、10、11这4个单元，则需要访问几次内存？若存放在6、7、8、9这4个单元，则需要访问几次内存？

## Slide 178: 复习：128MB的DRAM存储器
地址A如何划分？
低3位用来选片
3
12
12
行号
列号
片
假定首地址为i，则地址分布如下：
地址连续，共8*4096=215=32768个单元
Chip0 Chip1 … Chip7
第0列 i i+1 i+7
第1列 i+8 i+9 i+15
…
第4095列 i+8*4095 i+1+8*4095 i+7+8*4095
在DRAM行缓冲中数据的地址有何特点？
通常，一个主存块包含在行缓冲中
可降低Cache缺失损失
如果片内地址连续，则地址A如何划分？
12
12
3
行号
列号
片
Notes: 178
从该存储器的结构可以理解为什么要规定数据对齐存放。例如，一个32位int型数据若存放在第8、9、10、11这4个单元，则需要访问几次内存？若存放在6、7、8、9这4个单元，则需要访问几次内存？

## Slide 179: 全相联映射Cache组织示意图
主存地址空间划分为2048块，每块512个字
Notes: 179
访存过程：
  CPU给出一个20位主存地址，根据高11位的内容同时与Cache中各槽的标志位进行比较。
  若能找到相等的槽，则说明要访问的单元在该槽中。再根据后9位字号找到相应的字取到CPU中。
  若全都不相等，则说明要访问的单元不在Cache中。

## Slide 180: 直接映射Cache组织示意图
主存地址空间划分为128块群、每块群划分为16块，每块512个字
Notes: 180
每个槽有个标志字段，用于指出该槽取自主存的哪个块群。主存共有128个块群。故标志位有7位。
每个块群中的16块与Cache的16个槽一一对应。
主存地址共20位：7位标志、4位槽号、9位字号。高7位标志表示该地址位于主存哪一个块群。
访存过程：
CPU给出20位主存地址，根据地址中间4位找到Cache相应的槽，然后取出该槽的标志，与地址中高7位进行比较。 若相等，则说明该主存单元所在的块在Cache中，再根据低9位字地址，从Cache的这一槽中取出字地址指出的那个单元送CPU；若不相等，则说明要访问的主存单元所在的那一块不在主存。此时将主存中该块调入Cache对应的槽中,并将该单元送CPU。

## Slide 181
组相联映射Cache组织示意图
主存地址空间划分为128块群、每块群划分为12块，每块512个字
Notes: 181
访存过程：
  CPU给出一个20位主存地址，根据中间3位的内容找到对应的Cache组，再将前8位同时与该组中各槽的标志位进行比较。
  若能找到相等的槽，则说明要访问的单元在该槽中。再根据后9位字号找到相应的字取到CPU中。
  若全都不相等，则说明要访问的单元不在该组中。

## Slide 182: 磁盘驱动器
移动臂
控制电路
硬盘片
磁头
接口插座
柱面
磁道
主轴
假定有5片、1000个同心圆，每个圆分2000个扇区
磁盘空间划分为1000个柱面、每柱面10个磁头，每个磁头形成一个磁道，每个磁道2000个扇区，每扇区512B
11
4
10
柱面号
磁头号
扇区号
磁盘数据地址：

## Slide 183: 线性地址向物理地址转换
线性地址空间划分：4GB=1K个子空间 * 1K个页面/子空间 * 4KB/页

## Slide 184: Core i7 Page Table Translation
CR3
Physical
address
of page
Physical
address
of L1 PT
9
VPO
9
12
Virtual
address
L4 PT
Page
table
L4 PTE
PPN
PPO
40
12
Physical
address
Offset into
physical and
virtual page
VPN 3
VPN 4
VPN 2
VPN 1
L3 PT
Page middle
directory
L3 PTE
L2 PT
Page upper
directory
L2 PTE
L1 PT
Page global
directory
L1 PTE
9
9
40
/
40
/
40
/
40
/
40
/
12
/
512 GB
region
per entry
1 GB
region
per entry
2 MB
region
per entry
4 KB
region
per entry
线性地址空间划分：248B=512* 512 *512 *512 * 4KB/页
主存划分252B=240页框 *4KB/页框