## Slide 1: 第三章 程序的转换与机器级表示 程序转换概述 IA-32 /x86-64指令系统 C语言程序的机器级表示 复杂数据类型的分配和访问 越界访问和缓冲区溢出、x86-64架构

## Slide 2: 程序的转换与机器级表示
主要教学目标
  了解高级语言与汇编语言、汇编语言与机器语言之间的关系
  掌握有关指令格式、操作数类型、寻址方式、操作类型等内容
  了解高级语言源程序中的语句与机器级代码之间的对应关系
  了解复杂数据类型（数组、结构等）的机器级实现
主要教学内容
  介绍C语言程序与IA-32机器级指令之间的对应关系。
  主要包括：程序转换概述、IA-32指令系统、C语言中控制语句和过程调用等机器级实现、复杂数据类型（数组、结构等）的机器级实现等。
  本章所用的机器级表示主要以汇编语言形式表示为主。

## Slide 3: 程序的机器级表示
分以下五个部分介绍
  第一讲：程序转换概述
    机器指令和汇编指令
    机器级程序员感觉到的属性和功能特性
    高级语言程序转换为机器代码的过程
  第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
  第三讲： C语言程序的机器级表示
    过程调用的机器级表示
    选择语句的机器级表示
    循环结构的机器级表示
  第四讲：复杂数据类型的分配和访问
    数组的分配和访问
    结构体数据的分配和访问
    联合体数据的分配和访问
    数据的对齐
  第五讲：越界访问和缓冲区溢出
从高级语言程序出发，用其对应的机器级代码以及内存（栈）中信息的变化来说明底层实现
围绕C语言中的语句和复杂数据类型，解释其在底层机器级的实现方法

## Slide 4: 过程调用的机器级表示
int add ( int x, int y ) {
return x+y;
}
int main ( ) {
int t1 = 125;
int t2 = 80;
int sum = add (t1, t2);
return sum;
}
以下过程（函数）调用对应的机器级代码是什么？
如何将t1(125)、t2(80)分别传递给add中的形式参数x、y
add函数执行的结果如何返回给caller?
add
main
main： add：
存放参数 取出参数
调出add执行 执行
存返回结果
返回main

## Slide 5: 过程调用的机器级表示
过程调用的执行步骤(P为调用者，Q为被调用者)
  （1）P将入口参数（实参）放到Q能访问到的地方；
  （2）P保存返回地址，然后将控制转移到Q；
  （3）Q保存P的现场，并为自己的非静态局部变量分配空间；
  （4）执行Q的过程体（函数体）；
  （5）Q恢复P的现场，释放局部变量空间；
  （6）Q取出返回地址，将控制转移到P。
结束阶段
准备阶段
Q过程
P过程
处理阶段
CALL指令
RET指令
main： add：
存放参数 取出参数
调出add执行 执行
存返回结果
返回main
何为现场？
通用寄存器的内容！
为何要保存现场？
因为所有过程共享一套通用寄存器
想象：妈妈和你做菜时共用一套盘 子的情况。

## Slide 6: 过程调用的机器级表示
IA-32的寄存器使用约定
  调用者保存寄存器：EAX、EDX、ECX
  当过程P调用过程Q时，Q可以直接使用这三个寄存器，不用将它们的值保存到栈中。如果P在从Q返回后还要用这三个寄存器的话，P应在转到Q之前先保存，并在从Q返回后先恢复它们的值再使用。
  被调用者保存寄存器：EBX、ESI、EDI
  Q必须先将它们的值保存到栈中再使用它们，并在返回P之前恢复它们的值。
  EBP和ESP分别是帧指针寄存器和栈指针寄存器，分别用来指向当前栈帧的底部和顶部。
问题：为减少准备和结束阶段的开销，每个过程应先使用哪些寄存器？
EAX、ECX、EDX！

## Slide 7: 过程调用的机器级表示
过程调用过程中栈和栈帧的变化 (Q为被调用过程)
①
②
③
⑤
Q(参数1，…，参数n);

## Slide 8: 一个简单的过程调用例子
caller：
pushl %ebp
movl %esp, %ebp
subl $24, %esp
movl $125, -12(%ebp)
movl $80, -8(%ebp)
movl -8(%ebp), %eax
movl %eax, 4(%esp)
movl -12(%ebp), %eax
movl %eax, (%esp)
call add
movl %eax, -4(%ebp)
movl -4(%ebp), %eax
leave
ret
准备阶段
结束阶段
caller
帧底
int add ( int x, int y ) {
return x+y;
}
int caller ( ) {
int t1 = 125;
int t2 = 80;
int sum = add (t1, t2);
return sum;
}
ESP+4
分配局部变量
准备入口参数
-4
-8
-12
-16
-20
返回参数总在EAX中
准备返回参数
add函数开始是什么？
pushl %ebp
movl %esp, %ebp
add
caller
movl %ebp, %esp
popl %ebp

## Slide 9: 可执行文件的存储器映像
0
%esp
(栈顶)
brk
0xC00000000
0x08048000
Kernel virtual memory
Memory-mapped region
for shared libraries
Run-time heap
(created by malloc)
User stack
(created at runtime)
Unused
0
Read/write segment
(.data, .bss)
Read-only segment
(.init, .text, .rodata)
从可执行文件装入
程序(段)头表描述如何映射
ELF header
Segment header table
.text section
.data section
.bss section
.symtab
.debug
.rodata section
.line
.init section
.strtab
栈区
堆区
共享库的代码
内核区

## Slide 10: 过程调用参数传递举例
程序一的输出：
a=15 b=22
a=22 b=15
程序二的输出：
a=15 b=22
a=15 b=22
程序一
#include <stdio.h>
main ( )
{
int a=15, b=22;
printf (“a=%d\tb=%d\n”, a, b);
swap (&a, &b);
printf (“a=%d\tb=%d\n”, a, b);
}
swap (int *x, int *y )
{
int t=*x;
*x=*y;
*y=t;
}
程序二
#include <stdio.h>
main ( )
{
int a=15, b=22;
printf (“a=%d\tb=%d\n”, a, b);
swap (a, b);
printf (“a=%d\tb=%d\n”, a, b);
}
swap (int x, int y )
{
int t=x;
x=y;
y=t;
}
按地址传递参数
按值传递参数
执行结果？为什么？

## Slide 11: 过程调用参数传递举例
返回地址
EBP在main中的值
EBP
EBP+8
EBP+12
EBX在main中的值
R[ecx]←M[&a]=15
R[ebx]←M[&b]=22
M[&a] ← R[ebx] =22
M[&b] ← R[ecx] = 15
22
15
局部变量a和b确实交换

## Slide 12: 过程调用参数传递举例
返回地址
EBP在main中的值
EBP
EBP+8
EBP+12
R[edx]←15
R[eax]←22
22
15
M[R[ebp]+8] ← R[eax] =22
M[R[ebp]+12] ← R[edx] =15
局部变量a和b没有交换，交换的仅是入口参数！

## Slide 13: 入口参数的位置
每个过程开始两条指令总是
  pushl %ebp
  movl %esp, %ebp
在IA-32中，若栈中存放的参数的类型是char、unsigned char或short、unsigned short，也都分配4个字节。
因而，在被调用函数的执行过程中，可以使用R[ebp]+8、R[ebp]+12、R[ebp]+16、…… 作为有效地址来访问函数的入口参数。
返回地址
EBP在main中的值
EBP
EBP+8
EBP+12
入口参数1
入口参数2
入口参数3
EBP+16
movl ……. 准备入口参数
call …….

## Slide 14: 过程调用举例
1 void test ( int x, int *ptr )
2 {
3 if ( x>0 && *ptr>0 )
4 *ptr+=x;
5 }
6
7 void caller (int a, int y )
8 {
9 int x = a>0 ? a : a+100;
10 test (x, &y)；
11 }
调用caller的过程为P，P中给出形参a和y的
实参分别是100和200，画出相应栈帧中的状态，并回答下列问题。
（1）test的形参是按值传递还是按地址传递？test的形参ptr对应的实参是一个
什么类型的值？
（2）test中被改变的*ptr的结果如何返回给它的调用过程caller？
（3）caller中被改变的y的结果能否返回给过程P？为什么？
test
caller
P
caller执行过程中，在进入test之前一刻栈中的状态如何？
进入test并生成其栈帧后，栈中状态如何？
&y:
&a:
P
caller
100 200
300
前者按值、后者按地址。一定是一个地址
第10行执行后，P帧中200变成300，test退帧后，caller中通过y引用该值300
第11行执行后caller退帧并返回P，因P中无变量与之对应，故无法引用该值300
若return x+y；
则函数返回400

## Slide 15: 递归过程调用举例
int nn_sum ( int n)
{
int result;
if (n<=0 )
result=0;
else
result=n+nn_sum(n-1);
return result；
}
P
nn_sum(n-1)
nn_sum(n)
P
Sum(n)
Sum(n-1)
R[ebx]←n
if (n≤0）转L2
R[eax]←0
R[eax]←n-1
R[eax] ← 0+1+2+…+(n-1)+n
n
每次递归调用都会增加一个栈帧，所以空间开销很大。

## Slide 16: 过程调用的机器级表示
递归函数nn_sum的执行流程
过程功能由过程体实现，为支持过程调用，每个过程包含准备阶段和结束阶段。因而每增加一次过程调用，就要增加许多条包含在准备阶段和结束阶段的额外指令，它们对程序性能影响很大，应尽量避免不必要的过程调用，特别是递归调用。

## Slide 17: 过程调用举例
例：应始终返回d[0]中的3.14，但并非如此。Why?
double fun(int i)
{
volatile double d[1] = {3.14};
volatile long int a[2];
a[i] = 1073741824; /* Possibly out of bounds */
return d[0];
}
fun(0)  3.14
fun(1)  3.14
fun(2)  3.1399998664856
fun(3)  2.00000061035156
fun(4)  3.14, 然后存储保护错
不同系统上执行结果可能不同
为何每次返回不一样？为什么会引起保护错？栈帧中的状态如何？

## Slide 18
double fun(int i)
{
volatile double d[1] = {3.14};
volatile long int a[2];
a[i] = 1073741824;
return d[0];
}
EBP的旧值
EBP
ESP
a[i]=1073741824;
return d[0];
0x40000000
=230
=1073741824

## Slide 19: 选择结构的机器级表示
if ~ else语句的机器级表示
if (cond_expr)
then_statement
else
else_statement

## Slide 20: If-else语句举例
int get_cont( int *p1, int *p2 )
{
if ( p1 > p2 )
return *p2;
else
return *p1;
}
p1和p2对应实参的存储地址分别为R[ebp]+8、R[ebp]+12，EBP指向当前栈帧底部，结果存放在EAX。

## Slide 21: switch-case语句举例
int sw_test(int a, int b, int c)
{
int result;
switch(a) {
case 15:
c=b&0x0f;
case 10:
result=c+50;
break;
case 12:
case 17:
result=b+50;
break;
case 14:
result=b
break;
default:
result=a;
}
return result;
}
跳转表在目标文件的只读节中，按4字节边界对齐。
R[eax]=a-10=i
if (a-10)>7 转 L5
转.L8+4*i 处的地址
10
11
12
13
14
15
16
17
a=

## Slide 22: 循环结构的机器级表示
do~while循环的机器级表示
do loop_body_statement
while (cond_expr);
loop：
loop_body_statement
c=cond_expr;
if (c) goto loop;
while (cond_expr)
loop_body_statement
c=cond_expr;
if (!c) goto done;
loop：
loop_body_statement
c=cond_expr;
if (c) goto loop;
done：
for (begin_expr; cond_expr; update_expr)
loop_body_statement
while循环的机器级表示
for循环的机器级表示
begin_expr;
c=cond_expr;
if (!c) goto done;
loop：
loop_body_statement
update_expr;
c=cond_expr;
if (c) goto loop;
done：
红色处为条件转移指令！

## Slide 23: 循环结构与递归的比较
递归函数nn_sum仅为说明原理，实际上可直接用公式，为说明循环的机器级表示，这里用循环实现。
int nn_sum ( int n)
{
int i;
int result=0;
for (i=1; i <=n; i++)
result+=i;
return result；
}
movl 8(%ebp), %ecx
movl $0, %eax
movl $1, %edx
cmpl %ecx, %edx
jg .L2
.L1:
addl %edx, %eax
addl $1, %edx
cmpl %ecx, %edx
jle .L1
.L2
过程体中没用到被调用过程保存寄存器。因而，该过程栈帧中仅需保留EBP，即其栈帧仅占用4字节空间，而递归方式则占用了(16n+12)字节栈空间，多用了(16n+8)字节，每次递归调用都要执行16条指令，一共多了n次过程调用，因而，递归方式比循环方式至少多执行了16n条指令。由此可以看出，为了提高程序的性能，若能用非递归方式执行则最好用非递归方式。
局部变量 i 和 result 被分别分配在EDX和EAX中。
通常复杂局部变量被分配在栈中，而这里都是简单变量
SKIP

## Slide 24: 递归过程调用举例
int nn_sum ( int n)
{
int result;
if (n<=0 )
result=0;
else
result=n+nn_sum(n-1);
return result；
}
P
Sum(n)
Sum(n-1)
n
时间开销：每次递归执行16条指令，共16n条指令
空间开销：一次调用增加16B栈帧，共16n+12
BACK
P的栈帧至少占12B

## Slide 25: 逆向工程举例
movl 8(%ebp), %ebx
movl $0, %eax
movl $0, %ecx
.L12:
leal (%eax,%eax), %edx
movl %ebx, %eax
andl $1, %eax
orl %edx, %eax
shrl %ebx
addl $1, %ecx
cmpl $32, %ecx
jne .L12
① 处为i=0，② 处为i≠32，③ 处为i++。
入口参数 x 在EBX中，返回参数 result 在EAX中。LEA实现“2*result”，即：将result左移一位；第6和第7条指令则实现“x&0x01”；第8条指令实现“result=(result<<1) | (x & 0x01)”，第9条指令实现“x>>=1”。综上所述，④ 处的C语言语句是“result=(result<<1) | (x & 0x01); x>>=1;”。
int function_test( unsigned x)
{
int result=0;
int i；
for ( ① ; ② ; ③ ) {
④ ；
}
return result;
}