## Slide 1: 缓存（续）

## Slide 2
分析右侧代码，假设：
sizeof(int) = 4
数组x开始于内存地址0x0并以行顺序存储
缓存开始为空
除数组外，局部变量保存于寄存器中
回答下列问题：
假设缓存为512字节、直接映射、块大小为16字节。不命中率是多少？
  不命中率为100%
  由于每次对x[1][i]的访问与前次对x[0][i]的访问冲突
如果将缓存大小加大一倍至1024字节，不命中率是多少？
  不命中率为25%
  因为整个数组可放进缓存，因此不命中只会发生于每个新块中首个数组元素的冷不命中，而每个块包含4个数组元素，因此1/4=25%
假设缓存为512字节、2路组相联且使用LRU 替换策略、块大小为16字节。不命中率是多少？
  不命中率为25%
  因为2路组相联使得x[1][i]和x[0][i]分别缓存于同一组的不同行中 ，因此不命中只会发生于每个新块中首个数组元素的冷不命中，因此1/4=25%

## Slide 3
假设编写一函数用于清空显示屏幕，屏幕大小为640× 480 像素。计算机具有64 KB 直接映射的缓存，每行4字节。所用C结构如右图所示。
假设：
sizeof(char) == 1，sizeof(int) == 4
数组buffer开始于内存地址0x0
缓存开始为空
除数组外，局部变量i、j、cptr、iptr等保存于寄存器中
右侧代码运行时会有多少比例的写操作不命中？
25%
每一像素结构为4字节，因此每一缓存行包含一结构
因此，对每一结构会出现1次不命中，后跟3次命中

## Slide 4
分析右侧代码，假设：
sizeof(int) = 4
数组square开始于内存地址0x0并以行顺序存储
缓存初始为空，大小为2048字节，直接映射，块为32字节
除数组外，局部变量i、j等保存于寄存器中
回答下列问题：
写操作的总数是多少？
  1024
其中不命中的写操作的总数是多少？
  256
  对每一结构，发生1次不命中，后跟3次命中

## Slide 5
分析右侧代码，假设：
sizeof(int) = 4
数组square开始于内存地址0x0并以行顺序存储
缓存初始为空，大小为2048字节，直接映射，块为32字节
除数组外，局部变量i、j等保存于寄存器中
回答下列问题：
写操作的总数数多少？
  1024
其中不命中的写操作的总数是多少？
  256
  第一个循环执行256次写操作，而每一缓存行包含2个结构，因此1/2命中，1/2不命中
  第二个循环执行768次写操作。对（一缓存行中）每组2个结构，发生1次冷不命中，后跟5次命中。因此循环将遇到128次不命中
  因此，总共256+768 = 1024次写操作，其中 128+128 = 256次不命中

## Slide 6
假设编写一函数用于清空显示屏幕，屏幕大小为640× 480 像素。计算机具有64 KB 直接映射的缓存，每行4字节。所用C结构如右图所示。
假设：
sizeof(char) == 1，sizeof(int) == 4
数组buffer开始于内存地址0x0
缓存开始为空
除数组外，局部变量i、j、cptr、iptr等保存于寄存器中
下列代码运行时会有多少比例的写操作不命中？
25%
下列代码运行时会有多少比例的写操作不命中？
100%

## Slide 7
对右图所示3个求和函数，假设计算机具有4KB直接映射缓存，每个内存块16字节，并且：
sizeof(int) == 4
数组a开始于内存地址0x08000000
缓存开始为空
除数组外，局部变量i、j、sum等保存于寄存器中
计算缓存不命中率并填写下表:
25%
25%
100%
25%
50%
25%

## Slide 8
第五讲：虚拟存储器（Virtual Memory）
  虚拟地址空间、虚拟存储器的实现

## Slide 9: 缩写的含义
基本参数（按字节编址）
  N = 2n : 虚拟地址空间大小
  M = 2m : 物理地址空间大小
  P = 2p : 页大小
虚拟地址 (VA)中的各字段
  TLBI: TLB index（TLB索引）
  TLBT: TLB tag（TLB标记）
  VPO: Virtual page offset （页内偏移地址）
  VPN: Virtual page number （虚拟页号）
物理地址(PA)中的各字段
  PPO: Physical page offset (页内偏移地址)
  PPN: Physical page number（物理页号）
  CO: Byte offset within cache line（块内偏移地址）
  CI: Cache index（cache索引）
  CT: Cache tag（cache标记）

## Slide 10: 虚地址到物理地址的映射

## Slide 11: 页表项示例
页表

## Slide 12: 虚存与进程
虚存是每一进程具有独立的地址空间，同时支持不同进程对同一物理地址的共享访问。
虚存方便实现针对进程的页级内存访问保护。

## Slide 13: 页命中与页缺失处理流程

## Slide 14: TLB - translation lookaside buffer

## Slide 15: TLB命中与缺失

## Slide 16: 一个简化的存储系统举例
假定以下参数，则虚拟地址和物理地址如何划分？共多少页表项？
  14-bit virtual addresses（虚拟地址14位）
  12-bit physical address（物理地址12位）
  Page size = 64 bytes（页大小64B）
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VPO
VPN
Virtual Page Number
Virtual Page Offset
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PPO
PPN
Physical Page Number
Physical Page Offset
页表项数应为：214-6=256

## Slide 17: 一个简化的存储系统举例（续）
1
0D
02F
1
11
02E
1
2D
02D
0
–
02C
0
–
02B
1
09
02A
1
17
029
1
13
028
Valid
PPN
VPN
0
–
007
0
–
006
1
16
005
0
–
004
1
02
003
1
33
002
0
–
001
1
28
000
Valid
PPN
VPN
0
–
02
1
34
0A
1
0D
03
0
–
07
3
0
–
03
0
–
06
0
–
08
0
–
02
2
0
–
0A
0
–
04
0
–
02
1
2D
03
1
1
02
07
0
–
00
1
0D
09
0
–
03
0
Valid
PPN
Tag
Valid
PPN
Tag
Valid
PPN
Tag
Valid
PPN
Tag
Set
假定TLB如下：16 个TLB项，4路组相联，则TLBT和TLBI各占几位？
假定部分页表项内容（十六进制表示）如右：
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VPO
VPN
TLBI
TLBT

## Slide 18
03
DF
C2
11
1
16
7
–
–
–
–
0
31
6
1D
F0
72
36
1
0D
5
09
8F
6D
43
1
32
4
–
–
–
–
0
36
3
08
04
02
00
1
1B
2
–
–
–
–
0
15
1
11
23
11
99
1
19
0
B3
B2
B1
B0
V
Tag
Idx
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PPO
PPN
CO
CI
CT
一个简化的存储系统举例（续）
假定Cache的参数和内容（十六进制）如下：16 行，主存块大小为4B，直接映射，则主存地址如何划分？
–
–
–
–
0
14
F
D3
1B
77
83
1
13
E
15
34
96
04
1
16
D
–
–
–
–
0
12
C
–
–
–
–
0
0B
B
3B
DA
15
93
1
2D
A
–
–
–
–
0
2D
9
89
51
00
3A
1
24
8
B3
B2
B1
B0
V
Tag
Idx

## Slide 19: 一个简化的存储系统举例（续）
假设该存储系统所在计算机采用小端方式， CPU执行某指令过程中要求访问一个16位数据，给出的逻辑地址为0x03D4，说明访存过程。
  VPN ___ TLBI ___ TLBT ____ TLB Hit? __ Page Fault? __ PPN: ____
物理地址为
  CO ___ CI___ CT ____ cache Hit? __ 数据: ____
0x0F
0x3
0x03
Y
N
0x0D
0
0x5
0x0D
Y
0x7236
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VPO
VPN
TLBI
TLBT
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PPO
PPN
CO
CI
CT
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
问题：逻辑地址为0x0A7A、0x0507时的访存过程如何？
TLB缺失/cache缺失、TLB缺失/缺页

## Slide 20: 页表存储
大多数虚存实现方案将页表存储于虚存而不是实存（主存）中，即页表自身也会发生paging。
  当一个进程运行时，至少一部分它的页表（包括当前执行使用到的页表项）要装入主存中
  典型情况下，一个页表的最大尺寸与一页的大小相同
为减少页表的大小，一些处理器使用两级的页表组织：
  第一级为页目录（page directory），其中每一目录项指向一个页表（第二级）
  如果一页目录额长度为X且页表的最大长度为Y，则一个进程最大可访问X*Y个页

## Slide 21: 两级页表层次结构

## Slide 22: 两级页表结构实例（ARM处理器）

## Slide 23: 两级页表结构实例（Pentium处理器）

## Slide 24: K级页表结构